苏州超樊电子有限公司年产230吨电子元器件用金属件技改项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：苏州超樊电子有限公司

编制单位：苏州国升明华环境科技有限公司

2019年3月

建设单位法人代表:	王世铭          （签字）

编制单位法人代表:	王军            （签字）

项  目  负 责 人: 梁晓丽

填     表     人：刘洋

| 建设单位：苏州超樊电子有限公司（盖章） | 编制单位: 苏州国升明华环境科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话: | 电话: |
| 传真: | 传真: |
| 邮编:215000 | 邮编:215101 |
| 地址:苏州高新区科技城五台山路528号 | 地址:苏州市吴中区木渎镇珠江南路211号1幢1102室 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州超樊电子有限公司年产230吨电子元器件用金属件技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州超樊电子有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 迁建 |
| 建设地点 | 苏州市高新区通安镇石塘路81号 |
| 主要产品名称 | 元器件用金属件-引线框、元器件用金属件-开关件、元器件用金属件-端子 |
| 设计生产能力 | 元器件用金属件-引线框160t/a、元器件用金属件-开关件50t/a、 元器件用金属件-端子20t/a |
| 实际生产能力 | 元器件用金属件-引线框80t/a、元器件用金属件-开关件25t/a、 元器件用金属件-端子10t/a |
| 建设项目环评时间 | 2017.02 | 开工建设时间 | 2017.06 |
| 调试时间 | 2018.08-至今 | 验收现场监测时间 | 2019.1.15-2019.1.16 |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州高新区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 750万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 0.4% |
| 实际总概算 | 375万元 | 环保投资 | 3万元 | 比例 | 0.8% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； （3）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1992]第38号令，1992年1月）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； （5）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》，江苏省环境保护厅苏环监[2006]2号文； （6）《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》，江苏省环境保护厅（苏环办[2009]316号）； （7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办【2018】34号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （9）《苏州超樊电子有限公司年产230吨电子元器件用金属件技改项目环境影响报告表》； （10）《关于对苏州超樊电子有限公司年产230吨电子元器件用金属件技改项目环境影响报告表的审批意见》（苏新环项[2017]78号）。 |

表二

工程建设内容： 项目性质：技术改造； 项目地址：苏州高新区通安镇石塘路81号； 占地面积：项目占地面积1250平方米，绿化面积1000平方米（依托厂区现有）； 项目实际投资总额：375万元； 项目实际环保投资额：3万元； 劳动定员：25人； 工作日班次：年工作300天，每天工作16小时，年运行4800小时。 表2-1 建设项目与实际建设内容一览表（第一阶段） 序号 产品名称 环评设计生产能力（t/a） 第一阶段设计生产能力（万件/年） 第一阶段实际生产能力（万件/年） 年运行时数 1 元器件用金属件-引线框 160 80 80 300d*16h/d=4800h 2 元器件用金属件-开关件 50 25 25 3 元器件用金属件-端子 20 10 10

原辅材料消耗及水平衡： 表2-2 项目原辅材料明细汇总表（第一阶段） t/a 序号 名称 重要组分/规格 环评年消耗量 第一阶段设计年消耗量 第一阶段实际年消耗量 1 紫铜卷材 99%铜 160 80 80 2 黄铜卷材 65%铜、35%锌 15 7.5 7.5 3 磷铜卷材 95%铜、5%锡 4 2 2 4 铍铜卷材 98%铜、2%铍 1 0.5 0.5 5 铁卷材 99%铁 50 25 25 6 模具 99%铁 30套 15套 15套 7 循环机油 基础油 0.1 0.05 0.05 8 冲压油 矿物油 0.22 0.11 0.11 9 极压黄油 矿物油 0.06 0.03 0.03 10 美孚1405导轨润滑油 矿物油 0.008 0.004 0.004 表2-3 建设项目主要设备表（第一阶段） 序号 设备名称 型号 原环评数量（台/套） 第一阶段设计数量（台/套） 第一阶段投产后实际数量（台/套） 增减量 1 C型低速冲压设备 OCP-35、OCP-45等 6 4 4 +0 2 C型高压精密冲压设备 CAF-20H、CAF-45H等 7 3 3 +0 3 C型高速冲压设备 50T 2 2 2 +0 4 龙门型高速冲压设备 35T 5 2 2 +0 5 堆垛机 / 1 1 1 +0 6 滚轮式送料机 RF138、RF2010等 15 15 15 +0 7 检验设备-投影仪 JF-3015 1 1 1 +0 8 检验设备-2.5次元 JTVMS-3020 1 1 1 +0 9 检验设备-3次元 自动 1 0 0 +0 10 车床 C6140D 1 1 1 +0 11 磨床 DW-618S 1 4 4 +3 12 铣床 万能摇臂型 2 2 2 +0 13 螺杆式空压机 HZ10-480P 1 1 1 +0 变动说明：对比第一阶段设计数量，本项目第一阶段实际生产设备中磨床数量有所变动；由于生产需要，增加磨床3台，未增加污染物及产能。 根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）要求“新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加” 知，本项目新增设备不属重大变动，可以纳入本次验收管理。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 一、工艺流程简述 图2-1 生产工艺流程图 工艺流程简述： 模具设计：接受委托后，根据客户需求，对一部分的冲压模具进行设计，并委托其他公司进行模具加工。（企业不涉及模具的生产加工） 模具组装：将业主提供的模具原件或委外加工的模具原件进行组装，组装过程中会产生噪声N1。 模具测试：对组装完成的冲压模具进行测试，将冲压模具安装在冲击机上，进行冲压，在通过检验设备对冲压件进行测量校准后，判别冲压模具的是否合格。测试过程中会产生冲击不合格品S3 和冲压噪声N2。 模具维修：测试不合格的冲压模具，通过简单的机械加工（车床、磨床、铣床等设备）进行修正。此生产过程中会产生少量的废金属屑S1 和擦拭的含油废抹布S4，以及机械加工过程中的加工噪声N3。 送料：通过滚轮式送料机将铜卷材、铁卷材送入冲压设备。 冲压：将铜材或铁材通过不同冲压设备（如低速冲压设备、高速精密冲压设备或龙门型高速冲压设备）冲压成要求的形状。为了防止冲压过程中，硬性接触对冲压件的损坏，冲击过程中会使用润滑油以保护冲压件，因此冲压过程中会产生含油废抹布S4，及冲压废边角料S2 和冲压噪声N4。 检验：对冲压件进行出厂检验，检验过程中会产生不合格品S3。 包装入库：将合格的产品打包入库。 本项目实际建设生产工艺及产污环节未发生变化。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） （1）固体废物 企业设置了1个危险废物暂存场所，危险废物暂存场所设在室内，位于车间内东侧，占地面积1.2m2，能够防风、防雨、防渗；地面设置了环氧地坪，能够防腐防渗，废矿物油放置在防泄漏的托盘上；并且张贴了标签；危废仓库外张贴了危废标志，危险废物仓库的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求。 图3-1危废仓库图 本项目产生的固体废物主要包括危险固废、一般工业固废和生活垃圾各种固体废物的种类及去向见表3-2。 表3-1 固体废物种类及去向表（第一阶段） 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险 特性 环评废物 代码 环评产生量 t/a 实际废物 代码 实际产生量 t/a 利用处理方式 1 废金属屑 一般废物 维修 固态 金属 / 82 0.5 82 0.25 收集外售 2 废边角料 冲压 固态 金属 / 82 6 82 3 3 不合格品 检验 固态 金属 / 82 3 82 1.5 4 废包装材料 拆装 固态 塑料 / 99 0.3 99 0.15 5 含废油抹布 危险废物 维修 固态 矿物油、布 / 99 0.5 99 0.25 环卫清运 6 废矿物油 维修 液态 矿物油 T，I HW08（900-214-08） 0.2 HW08（900-214-08） 0.1 委托处置 7 生活垃圾 生活垃圾 办公 固态 塑料、纸等 / 99 7.5 99 3.75 环卫清运 企业实际固废产生情况未发生变化。 对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），本项目未发生重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 环境影响报告表主要结论 1、项目建设与地方规划相容性： 苏州超樊电子有限公司位于苏州高新区通安镇石塘路81号，根据规划图《苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划（2009-2030）可以看出，项目建设用地为规划的工业用地，符合土地利用规划要求；同时根据浒通组团的功能划分，依托国家级出口加工区和保税物流园区，形成集生产、生活和生态相配套的现代化产业区和综合性城市功能区为主要方向。本项目属于金属制造业，与生产的功能划分相符。 本项目距离太湖5.9公里，属太湖三级保护区。本项目无工业废水产生及排放，厂区内实行雨污分流，项目不排放含磷、含氮工业废水，污染物集中治理、达标排放，符合《太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》要求。 2、项目产品、生产工艺与产业政策相容性： 本项目主要从事电子元器件用金属件生产。经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）》（根据国家发改委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本） >部分条目的通知》修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015 年本）和《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》（2007 年9月11日），本项目产品不属于限制、禁止、淘汰类。因此，本项目符合国家和地方产业政策导向要求。 3、项目各种污染物达标排放情况： （1）废气 本项目生产过程中无废气产生。 （2）废水 本项目无工艺废水外排，生活污水接入市政污水管网，由苏州高新白荡污水处理厂统一处理，处理达标后排入京杭大运河。苏州高新白荡污水处理厂环评已对该污水厂建成满负荷运营以后达标排放的废水对纳污河道的影响进行了预测，在正常情况下，纳污河道京杭大运河基本保持现状水平。本项目废水仅占污水厂处理量的极小一部分，因此对纳污河道水质的影响很小。由于本项目废水不直接排入周围水环境，对周围水环境无直接影响。 （3）噪声 项目生产设备设置于生产车间内，利用围墙和门窗对其隔声。设备衔接处、接地处安装减震垫。再经过厂房墙体隔声、门窗隔声、其他厂房隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准。 （4）固废 项目固废主要是工艺及生活中产生的废金属屑、废边角料、不合格品、含废油抹布、废矿物油、废包装材料以及生活垃圾，废金属屑、废边角料、不合格品、废包装材料收集后外卖处置；废矿物油作为危废委托有资质单位处置，含废油抹布及生活垃圾由环卫部门处理。 项目固废处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 4、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废气 本项目生产过程中无废气产生，对环境无影响。 （2）废水 本项目无工艺废水外排，生活污水接入市政污水管网，由苏州高新白荡污水处理厂统一处理，处理达标后排入京杭大运河，对项目周边水体水质影响较小，可维持水环境现状。 （3）噪声 项目投产后，通过对主要设备进行减震措施和合理布局，可使噪声在厂界外达标排放，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 （4）固废 项目固废处理处置率达100%，不会造成二次污染。 5、项目污染物总量控制方案： 水污染物：项目进入苏州白荡污水处理厂的接管控制量如下：分别为COD<3.60t/a，SS<0.288t/a，NH3-N<0.025t/a，TP<0.003t/a，TN<8mg/L。 建议，项目水污染物在白荡污水处理厂内平衡。 6、项目采用的设备与选用的工艺符合清洁生产 本项目设备采用先进的设备，单位产品的能耗和原辅材料消耗量较低，成品的次品率较低，生产过程中无废气产生，废水排放量较小，固废均得到妥善处理，零排放，因此，本项目基本符合清洁生产的要求。 建议 针对本项目所在地情况及工艺，提出以下对策、建议和要求： 本次评价是针对苏州超樊电子有限公司提供资料进行，若公司扩大生产规模或改变生产品种、生产地点、生产工艺等，则应按环保法规的要求另行申报审批。 项目方应确保各项污染治理措施正常运行。 项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 审批部门审批决定 苏州高新区环境保护局对本项目作出的审批意见详见附件。 表4-1 项目环评批复要求落实情况对照表 序号 环评批复要求 落实情况 备注 1 按申报的工艺流程进行生产，年产230吨电子元器件用金属件。如有扩大生产或改变生产须另行申报。 本项目生产工艺、产量与环评报告相符，未扩大生产或改变生产 满足环评批复要求 2 项目工艺设计、建设和环境管理中，必须切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染防护措施，确保各污染物达标排放。 根据监测报告（N0:TK19E010005），项目各污染物均能达标排放。 满足环评批复要求 3 厂区实行雨、污分流。该项目无生产废水排放，生活污水排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》表1B标准。 本项目厂区内实行雨污分流，无生产废水排放，生活污水排入市政污水管网，根据监测报告（N0:TK19E010005），项目污水总排口处污水各指标达标排放。 满足环评批复要求 4 该项目无生产废气排放 项目在生产过程中无废气产生 满足环评批复要求 5 采取切实有效的隔音降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。 通过合理布局，并选用低噪声设备，采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，根据监测报告（N0:TK19E010005），噪声排放均能达到相应标准。 满足环评批复要求 6 该项目产生的固体废物须分类收集妥善处置或利用，不得排放。危险废物须委托有资质单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。 本项目生活垃圾由苏州高新区通安市政服务有限公司处理，废金属屑、废边角料、不合格品收集后由苏州荣平金属材料有限公司处置，废矿物油委托由常州市金坛金东环保工程有限公司处置，生活垃圾和含废油抹布委托苏州高新区通安镇市政服务有限公司处置 在登记之前完成应急预案并备案 7 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求执行。各类污染物排放口须设置监测采样口并安装环保标识牌。要求你公司积极推广循环经济理论，实施清洁生产措施，贯彻ISO14000标准。 排污口按照相关要求设置了采样口，并安装了环保标识牌。 满足环评批复要求 8 项目的环保设施必须与主体工程同时建成，经我局验收合格后方可正式生产。 项目环保设施与主体工程同时建成，现项目正在申请验收。 满足环评批复要求 9 本批复自审批之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或拟采用的防治污染措施发生重大变化的，你公司须重新报批该项目环境影响评价文件。 本项目在审批之日起五年内开工，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或拟用的防治污染措施均未发生重大变化。 满足环评批复要求

表五

验收监测期间生产工况记录： 2019年1月15日、16日对《苏州超樊电子有限公司年产230吨电子元器件用金属件技改项目》进行了废水、厂界环境噪声方面的验收监测，验收监测期间公司生产正常、环保设施正常运行，周边企业正常运行。验收监测期间该公司生产情况见表7-1。 表7-1 现场监测期间产品工况记录表（第一阶段） 序号 产品名称 监测期间产量（t） 2019年1月15日 2019年1月16日 产量 负荷% 产量 负荷% 1 元器件用金属件-引线框 0.25 93.8 0.26 97.5 2 元器件用金属件-开关件 0.08 96 0.083 99.6 3 元器件用金属件-端子 0.032 96 0.03 90

表六

1、环境保护设施调试效果 （1）固体废物 本项目危废贮存场所已采取以下措施： 本项目危废堆放区位于室内，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施； 各类危险废物分类堆放； 危险废物的容器和包装物上依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录A所示标签设置危险废物识别标志； 危废贮存场所依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）所示标签设置危险废物识别标志。 本项目生活垃圾和含废油抹布由苏州高新区通安市政服务有限公司处理，废金属屑、废边角料、不合格品收集后由苏州荣平金属材料有限公司处置，废矿物油委托常州金坛金东环保工程有限公司处置最终零排放。 综上，本次验收可以满足有关的验收要求，建议可通过验收；本验收监测的结论是在建设方提供的生产工况情况及监测时段采样情况下得出的；建设单位对所提供资料的真实性负责。 2、建议 （1）加强公司员工的环保意识，加强废气处理设施的日常运行及维护管理，建立健全各项环保设施的运行和维护台帐。 （2）建议该公司加强环保从业人员的培训，做到持证上岗，进一步完善健全环境管理规章制度，在保证污染物稳定达标排放的基础上，进一步加强对生产全过程的环保管理及监督，减少“跑、冒、滴、漏”，最大减轻项目对环境带来的影响； （3）企业应及时开展自测工作，确保各项污染治理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。 （4）当项目生产工艺、生产产品及产量有变化时，请及时按建设项目环保管理的有关要求报告相关环境行政主管部门。

附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边300米状况图 附图3 项目生产车间平面布置图 附件 附件1 原环评批文 附件2 营业执照、法人身份证 附件3 危废协议及处理资质 附件4 工业固废处置协议及资质 附件5 生活垃圾清运协议 附件6 监测期间工况证明 附件7 雨污水接管许可证 附件8 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 附件9 监测报告