建设项目环境影响报告表

（试  行）

| 项目名称： | 年检测服务轨道交通及电工、电子设备2000台新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 苏州旭博检测服务有限公司 |

编制日期:2019年11月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年检测服务轨道交通及电工、电子设备2000台新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州旭博检测服务有限公司 |
| 法人代表 | 濮龙锋 | 联系人 | 王兴军 |
| 通讯地址 | 苏州市高新区青花路6号 |
| 联系电话 | 13776020102 | 传真 | / | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市高新区青花路6号 |
| 立项审批部门 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | M7452检测服务 |
| 占地面积 （平方米） | 1798 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 4500 | 其中：环保投资 （万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 0.11% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 序号 原辅料名称 规格 年用量 最大储存量 包装 来源 1 氯化钠 / 120kg 0 袋装 外购 2 石英粉 500目 150kg 0 袋装 外购 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量（台套） 产地 1 35T数字式电动振动试验系统 35TH3580A 1 / 2 16T数字式电动振动试验系统 R24 1 / 3 5T数字式电动振动试验系统 V890 1 / 4 4T数字式电动振动试验系统 / 1 / 5 3T电动振动试验系统 DC-3200-36 1 / 6 复合盐雾腐蚀试验箱 ZCMFHSP-1200 1 / 7 盐雾试验箱 MIT-60 1 / 8 三综合试验箱（1m3） CZGD41 1 / 9 3.9m3三综合温湿度高低温试验箱 LZ-60SZH-10 1 / 10 2.25m3三综合温湿度高低温试验箱 / 1 / 11 10m3步入式高低温湿热试验室 HWTH10-70W 1 / 12 72m3步入式温湿度高低温试验箱 LZ-60GDW-1/10 1 / 13 72m3粉尘试验箱 GK-CH72M 1 / 14 气候试验箱 C7-1000 pro 2 / 15 新型节能电热恒温烘箱 DL101-2A 1 / 16 电热恒温干燥箱 101-15B 1 / 17 高低温交变湿热试验箱 LZ-GDWH-1.0-70 2 / 18 冷热冲击试验箱 LZ-CJX-0.15-70 2 / 19 循环冷却塔 一体式、200m3/h 1 / 20 空压机 / 1 / |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（立方米/年） | 8772.4 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 72 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其他 | / |
| 废水（工业废水(、生活废水(）排水量及排放去向 工业废水：本项目无生产废水排放；项目循环冷却塔强排水排放量为1267.2立方米/年，接管新区浒东污水处理厂处理达标后排至京杭运河。 生活废水：本项目生活污水排放量为660立方米/年，接管新区浒东污水处理厂处理达标后排至京杭运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用。 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 本项目建设单位为苏州旭博检测服务有限公司，租用苏州高新区青花路6号3期5#厂房进行检测服务，占地面积1798 m2，总投资4500万人民币，年检测服务轨道交通及电工设备2000台。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部-部令第1号），本项目属于三十七、研究和试验发展-107专业实验室中的“其他”类，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定，编制本项目环境影响报告表。 2、地理位置及周围环境简况 ①地理位置 项目建设地点位于苏州高新区青花路6号，具体见附图1。 ②周围环境简况 项目地北侧为苏州捷德瑞精密机械有限公司；东侧为京沪高速；南侧为苏州速腾净化容器有限公司，和本项目共用一栋厂房，中间用墙壁隔开；项目地西北侧为苏州丹卡精密机械有限公司，项目地周围300米范围内无居民区、学校等环境敏感目标，具体见附图2。 3、主体工程及产品方案 ①主体工程：购置相关检测设备（包括数字式电动振动试验设备5台、盐雾腐蚀试验设备2台、三综合试验设备3台、粉尘测试设备1台、温湿度试验设备6台（包含2台三综合试验设备）、恒温干燥试验设备2台和冷热交变试验设备4台），检测范围主要包括轨道交通所用的变压器和变流器、各类电工电子设备（如风电电机和变压器、各类汽车电子元器件及整车测试等），具体检测服务方案及相关试验设备见下表： 表1-4 新建项目检测运营方案 序号 工程名称 产品名称及规格 检测能力（台套） 年运行时数（h） 1 设备检验测试车间 轨道交通设备 800 2640 2 电工电子设备 1200 2640 表1-5 主体工程设备一览表 设备名称 规格、型号 数量（台套） 35T数字式电动振动试验系统 35TH3580A 1 16T数字式电动振动试验系统 R24 1 5T数字式电动振动试验系统 V890 1 4T数字式电动振动试验系统 / 1 3T电动振动试验系统 DC-3200-36 1 复合盐雾腐蚀试验箱 ZCMFHSP-1200 1 盐雾试验箱 MIT-60 1 三综合试验箱（1m3） CZGD41 1 3.9m3三综合温湿度高低温试验箱 LZ-60SZH-10 1 2.25m3三综合温湿度高低温试验箱 / 1 10m3步入式高低温湿热试验室 HWTH10-70W 1 72m3步入式温湿度高低温试验箱 LZ-60GDW-1/10 1 72m3粉尘试验箱 GK-CH72M 1 气候试验箱 C7-1000 pro 2 新型节能电热恒温烘箱 DL101-2A 1 电热恒温干燥箱 101-15B 1 高低温交变湿热试验箱 LZ-GDWH-1.0-70 2 冷热冲击试验箱 LZ-CJX-0.15-70 2 4、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程具体见下表。 表1-5 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备 注 贮运工程 样品存放区 占地面积216 m2 共设置两处，每处108m2 公用工程 供电 720000kwh/a 由区域电网供应 给水 8772.4m3/a 由区域自来水管网供应 排水 生活污水660 m3/a，冷却塔强排水1267.2m3/a 生活污水和循环冷却强排水经污水管网接管新区浒东污水处理厂 环保工程 废水 生活污水 生活污水660 m3/a 经污水管网接管新区浒东污水处理厂 循环冷却强排水 循环冷却强排水1267.2m3/a 噪声 设备噪声 厂房隔声、距离衰减 / 固废 一般固废 设置一般固废暂存处4m2 / 5、劳动定员及工作制度 职工人数：25人。 工作制度：年生产运行330天，单班制，每班工作8小时，年工作2640小时。 生活设施：不设食堂和宿舍。 6、相符性分析 （1）与国家、地方产业政策相符性 本项目属于测试服务业，不生产产品，符合国家和地方的产业政策要求，具体见下表1-6。 表1-6 项目与相关产业政策相符性分析 产业政策、准入条件名称 相关内容 相符性 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正） 不在目录中的限制类 符合 《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（2013年修改） 不在目录中的限制类 符合 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔015〕118号） 不涉及淘汰设备 符合 《市场准入负面清单（2018年版）》 不在负面清单中 符合 （2）与高新区规划与用地相符性 本项目位于苏州高新区青花路6号，租用3期5#厂房一楼和二楼部分车间进行轨道交通及电工设备检测服务，建设项目用地为工业用地，不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录 （2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，也未列入省国土资源厅、省发改委、省经信委《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目，用地符合高新区土地利用规划。 （3）与《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 与《太湖流域管理条例》的相符性 本项目距离太湖13.5km，位于太湖三级保护区内，主要进行轨道交通设备和电工电子设备的测试服务，项目所产生废水仅为生活废水和循环冷却塔强排水，无生产废水，因此不属于《太湖流域管理条例》中第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；亦不属于该条例中第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场;（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭”的项目，因此本项目符合《太湖流域管理条例》文件的要求。 与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： 新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。” 本项目符合以上条例要求。 （4）与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于苏州高新区青花路6号，对照江苏省人民政府发布的《江苏省生态红线区域保护规划》（苏府发[2013]113 号），本项目不在生态红线管控区范围内。因此，本项目符合生态红线区域保护规划。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为二类区，区域执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。项目区域现状为不达标区，基本污染物中二氧化氮和细颗粒物超标；项目所接管污水处理厂纳污河流京杭运河现状满Ⅳ类水标准。项目运营过程无废气污染物排放，不会影响区域大气环境功能，项目排污总量纳入白荡污水处理厂已批复总量内，不新增区域排污总量。因此，本项目符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目主要能源消耗为水电，物耗及能耗水平均较低。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目属于检测服务M7452，未列入《苏州市产业发展导向目录》（2007 年本）等产业政策中限制类、淘汰类项目，符合当前国家及地方产业政策的要求。根据区域规划或规划环评审查意见，区域主导产业为高新技术产业、现代服务业、旅游休闲业。 （5）与“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目属于检测服务行业，使用清洁能源电，不使用煤炭，减少了区域煤炭使用量；项目生活污水接管至新区浒东污水处理厂处理，尾水排入京杭运河，不向太湖水体排放污染物，故项目不会降低太湖水环境质量；项目无废气污染物排放，对周边大气环境基本无影响，因此本项目符合“两减六治三提升”的要求。 其他相关文件或地方要求相符性 负面清单 园区规划环评提出的禁止、限制类产业 项目不属于园区规划、规划环评禁止、限制类产业。 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》 未列入 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》 不违背 《江苏省水污染防治工作方案》 不违背 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》、《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》 不违背 《江苏省土壤污染防治工作方案》 不违背 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号） 不违背 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施》 不违背 长三角2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 不违背 长江保护修复攻坚战行动计划 不违背 省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知 不违背 苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知 不违背 综上所述，建设项目符合产业政策导向，符合国家和地方产业政策及相关法律法规。 |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目租用苏州新区青花路6号3期5#厂房，租用前为空置状态，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样化性等）： 1、地理位置、地质、地形地貌 苏州地处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州高新区位于苏州市区的西部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处。 项目所在地位于苏州高新区青花路6号，所在地块属于规划的工业用地（具体位置见附图1）。 项目所在区域为长江冲积平原，地势较高，地面标高在4.2-4.5米左右（吴淞标高），并有低山丘陵，如天平山、七子山、狮子山、何山等，区域海拔为：4.88m-5.38m。其地质特点：地质硬，地耐力强；地耐力：约18－24吨/平方米；地震设防：历史上属无灾害性地震区域 ；土质：以粘土为主。 从地质上来说，该区域位于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。 该处属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年（全新统）以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文，苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。 2、气候气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度38.8℃，历史最低温度－8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 3、水文 苏州位于长江下游三角洲太湖流域，河港纵横交叉，湖荡星罗棋布，形成天然的江南水网地区。苏州高新区内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有江南运河、大沦浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港、浒光运河。其中江南运河为四级航道，马运河、金山浜、金枫运河和浒光运河为通航河道，其他大多为不通航河道。 京杭运河苏州段贯穿苏州全市，北起相城区望亭五七桥，南至江浙交界鸭子坝，全长81.8km，年货物通过量达5600余万吨，是苏州水上运输的大动脉，对苏州经济的发展具有极其重要作用。江南运河水文情况主要受长江和太湖水位的影响，河流水位比较低，流速缓慢，年平均水位2.82m，水面宽约70m，平均水深3.8m，枯水期流量为10～20m3/s，为西北至东南流向。江南运河主要功能为航运、灌溉、取水、纳污等，并兼游览观赏。项目所在地江南运河近50年平均水位2.76m（黄海高程系），百年一遇洪水位4.41m，近5年最高水位2.88m，最低水位1.2m。 4、自然资源 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。在浒通片区，现有植物主要为居民屋前宅后、道路、河道两旁以绿化为目的的人工种植的乔木、灌木和花卉。树木草丛之间已无大型野生哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹、河等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。总人口93万，下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇，下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区。 苏州国家高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）是苏州市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快高新区建设”的批复精神于1990年开发建设的，1992年由国务院正式批准了国家级苏州高新技术产业开发区，规划面积6.8km2。1994年规划面积扩大到52.06km2，成为全国重点开发区之一。2002年9月，苏州市委、市政府对苏州高新区、虎丘区进行了区划调整，行政区域面积由原来的52.06km2扩大到223km2。苏州高新区下辖浒墅关、通安、东渚3个镇和狮山、枫桥、横塘、镇湖4个街道，下设苏州浒墅关经济开发区、苏州科技城、苏州高新区综合保税区和苏州西部生态城。 开发建设以来，苏州高新区坚持聚集新产业、建设新城区和建立新体制的发展思路，大力建设高标准的基础设施和公共服务设施，同时构建精简、高效、规范的管理和服务体制，区域经济社会取得了健康、快速发展。现区内已引进外资项目700多个，其中500强项目30多个，合同利用外资50多个亿美元；已形成电子信息、精密机械、生物医药和新材料等主导产业；逐步建设和完善了以留学人员归国创业为特色的科技创新体系。高新区西、北部工业区将紧紧抓住“二次创业”的有利时机，开拓创新，力争在最短时间内，将其建设成为具有带动效应的国内一流区工业。 《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》 规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 规划年限：2015年～2030年。近期至2015年～2020年，远期2020年～2030年。 功能分区：规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间。本项目位于阳山组团。 产业规划：“4+2”产业规划，即新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械四大优先发展产业和电子信息、装备制造两大提升发展产业。 《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》2016年10月由江苏省环境科学研究院编制完成。规划环评中确定的入区项目负面清单见表2-1。 表2-1 苏州高新区入区项目负面清单 序号 产业名称 限制、禁止要求 1 新一代信息技术 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过49%）。 2 轨道交通 G60型、G17型罐车；P62型棚车；K13型矿石车；U60型水泥车；N16型、N17型平车；L17型粮食车；C62A型、C62B型敞车；轨道平车（载重40吨及以下）等。 3 新能源 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。 4 医疗器械 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。 5 电子 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 6 装备制造 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630普通车床。E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。 7 化工 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、度性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业。 高新区基础设施规划及建设情况 （1）供电 苏州高新区电力主要由中国最大的供电系统华东电网提供。电力总容量为75KVA，拥有3个220KVA、7个110KVA和2个35KVA的变电站，使用电压等级分别有1万、3.5万、11万、22万伏。 供电质量：供电可靠率99.99%；电压稳定，波幅控制在5%以内，频率为50Hz。 （2）供水 水源：太湖；供水能力：75万吨/日；管径：200mm、1200mm、1400mm、1800mm、2200mm，管道通至地块边缘；供水压力：不低于2KG。 （3）雨水、污水和固废处理 高新区污水处理规划原则为：一般工业企业的生产废水经过预处理后，达到城市污水管网接纳的水质标准，再排入城市污水管网，由城市污水处理厂集中处理。近期对于个别废水量特别大的工业企业，也可由单位自行处理，达到国家规定的水质标准后再排入运河。排水系统实行雨污、清污分流。 苏州高新区规划共建设5个污水处理厂，包括：第一污水厂、浒东污水厂、白荡污水厂、浒东污水厂、镇湖污水厂，本项目在浒东污水厂服务范围内。浒东污水厂位于苏州市高新区浒关镇，设计处理能力为日处理污水4万立方米，自2009年1月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为0.89 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CAST处理工艺，处理尾水达到一级A标准后排入京杭运河。 固体废物可委托专业固废处理公司进行处理。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量： 本项目位于苏州高新区青花路6号，由《2018年度苏州市高新区环境状况公报》可知：2018年苏州市高新区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均第95百分位数浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为8微克/立方米、48微克/立方米、65微克/立方米、42微克/立方米、1.2毫克/立方米和173微克/立方米。项目所在区域空气质量为不达标区。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，生态环境部《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》，《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》等持续实施，通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，大力推进VOCs的综合整治，对重点行业和重点企业进行综合整治，控制含VOCs溶剂的使用，加强区域工业废气的收集和处理，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，空气环境质量将逐渐得到改善。 大气环境综合整治： 印发《苏州市大气污染防治2018年度工作任务计划安排》，落实《苏州市整治燃煤锅炉专项行动实施方案》，整治淘汰174台10～35蒸吨/小时燃煤锅炉，35台65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉实施超低排放改造。持续加大挥发性有机物治理力度，全市实施挥发性有机物治理项目969 项，扎实推进重点行业VOCs清洁原料替代工作。 加强机动车污染防治，发布《苏州市人民政府关于限制高排放机动车通行的通告》，对国一、国二汽油车进行区域限行，实施鼓励淘汰补助政策；开展柴油车深度治理试点，市环保、公安部门联合开展机动车路检、遥测工作，检测机动车53.8万余辆，筛查超标车辆2.4 万余辆。实施中日韩三国环境部长会议、国际进口博览会、国家公祭日活动、秋冬季环境空气质量应急保障等一系列专项保障，确保环境空气质量安全。 表3-1 2018年苏州市高新区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均 8 60 13.3 达标 24小时平均第98 百分位数 / 150 / / NO2 年平均 48 40 120 不达标 24小时平均第98 百分位数 / 80 / / PM10 年平均 65 70 92.9 达标 24小时平均第95 百分位数 / 150 / / PM2.5 年平均 42 35 120 不达标 24小时平均第95 百分位数 / 75 / / CO 年平均 / / / / 24小时平均第95 百分位数 1200 4000 30 达标 O3 年平均 / / / / 日最大8小时滑动平均的第90百分位数 173 160 108.1 不达标 2、地表水环境质量： 为了解项目纳污河道京杭运河水体的环境质量现状，本项目引用江苏世科同创环境技术有限公司出具的《苏州捷玛精密五金科技有限公司》监测报告（编号：（2019）世科（环）字第（183）号）中地表水环境质量现状监测结果。检测时间为2019年5月17日至5月19日，监测因子为：pH、COD、SS、NH3-N、总磷、总氮，监测结果如下： 表3-2 京杭运河与浒光运河交汇处下游500m断面监测结果 断面名称 河流名称 监测项目（pH值无量纲，其余单位mg/L） pH 化学需氧量 SS 氨氮 总磷 总氮 京杭运河与浒光运河交汇处下游500m处 京杭运河 7.26* 14* 14* 0.72* 0.07* 1.29* IV类标准限值 6～9 30 / 1.5 0.3 1.5 结果 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：*所引用数据为3天监测数据最大值 由监测数据可知，京杭运河pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，地表水环境质量较好。 3、声环境质量： 项目委托江苏世科同创环境技术有限公司对项目地四周厂界昼间及夜间声环境进行了监测，本次监测共布设4个监测点，具体监测点位置和监测数据见监测报告。监测结果如下表所示。 表3-3 声环境质量现状监测结果表（单位Leq：dB(A)） 监测日期 2019.9.10 测点位置 东边界N1 南边界N2 西边界N3 北边界N4 昼间 51.5 52.9 54.0 50.8 夜间 45.6 44.0 45.3 44.6 标准 3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 监测结果表明项目所在区域声环境质量达标，声环境状况较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 方位 距离 规模 环境功能 大气环境 厂界四周 / 300米内 无敏感点 / 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 水环境 太湖 NW 13.5km 大湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 京杭运河 W 2.9km 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 厂界四周 / 300米范围内无敏感点 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态环境 大阳山国家森林公园 SW 5.5 km 10.298km2 自然与人文景观保护 太湖（高新区）重要保护区 NW 12.7km 大湖 自然与人文景观保护

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目最终纳污水体京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的四级标准限值。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 京杭运河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1 IV类 pH 无量纲 6~9 COD mg/L 30 氨氮 1.5 TP 0.3 TN 1.5 《地表水资源质量标准》 （SL63-94） 表3.0.1-1 四级 SS mg/L 60 2、环境空气质量标准 根据环境空气质量功能规划，项目所在地大气环境为二类区，SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1和表2中二级标准。具体标准限值见下表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值（二级） 单位 1 SO2 年平均 60 µg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 µg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 3、声环境质量标准 根据苏州高新区环境保护规划，本项目所在地块区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准限值见下表4-3。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1中3类 dB(A) 65 55 |
| --- |
| 污染物排放标准： 1、废水排放标准 项目排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，新区浒东污水厂尾水排放指标中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007），pH、悬浮物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体标准限值如下： 表4-4 废水排放标准 排放口名称 执行标准 取值表号标准级别 指标 标准限值 单位 废水总排放口 《污水综合排放标准》（GB8978-96） 表4三级 pH 6~9 无量纲 COD 500 mg/L SS 400 mg/L 氨氮*① 45 mg/L TP*① 8 mg/L TN*① 70 mg/L 污水处理厂排放口 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2007 表2 COD 50 mg/L 氨氮 5（8）*② mg/L TP 0.5 mg/L TN 15 mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1 一级A标准 pH 6~9 无量纲 SS 10 mg/L 注：*①氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） *②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1三类标准，具体限值见表4-5。 表4-5 噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼 夜 项目各厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 表1中 3类 dB(A) 65 55 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目选址位于“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域三级保护区。 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定项目总量控制因子。 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的废水污染物总量控制因子如下： 水污染物总量控制因子为COD、氨氮、总磷，考核因子为SS。 本项目固废零排放，无需设置总量控制因子。 2、总量控制指标 表4-6 新建项目污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 类别 主要污染物 产生量 削减量 排放量 废水 厂区总排口 废水量 1927.2 0 1927.2 COD 0.771 0 0.771 SS 0.6745 0 0.6745 氨氮 0.0198 0 0.0198 TP 0.0033 0 0.0033 固废 废包装 0.05 0.05 0 生活垃圾 8.25 8.25 0 3、总量平衡方案 （1）废水：本项目生活污水和循环冷却强排水接管市政污水管网排入新区浒东污水处理厂，处理达标后尾水排入京杭运河。废水量及污染物指标在浒东污水处理厂减排方案内平衡。 （2）固废：项目固废实现零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目属于检测服务业，仅对来自其他厂商的轨道交通部件和电工电子元器件进行稳定性测试，不涉及产品的生产。项目检测服务内容主要包括数字式电动振动试验、盐雾腐蚀试验、三综合试验（高低温湿热和电动振动相结合）、高低温湿热试验、粉尘试验、高温烘烤及冷热交替冲击试验等，具体工艺流程见下图5-1： 图5-1 样品检测服务流程 样品检测服务流程及产污环节简述： （1）样品拆包及定性 本项目所有待检测样品均为其他厂商提供，收货后在拆包过程中会产生少量废包装材料，主要为一些纸箱、塑料和木质材料。 （2）根据要求选择检测项目 本项目待检测样品主要为轨道交通和电工电子设备，根据客户的要求，不同的样品根据需要可分别选择不同的检测服务项目（一种或多种）。 具体检测服务内容如下： 数字式电动振动试验 测试样品在机械振动下的工作稳定性，检测内容为将待检测的样品根据不同的尺寸规格，放置于不同型号的数字式电动振动试验系统（根据重量可分为35t、16t、5t、4t、3t这几种）进行检测，不同的样品检测时间也不相同，从24h～133h不等。 盐雾腐蚀试验 测试样品表面处理涂层在盐雾中的耐腐蚀性，检测内容为根据不同客户的要求将待检测样品放置于盐雾试验箱或者复合盐雾腐蚀试验箱中进行间歇喷淋腐蚀试验；其中盐雾试验箱工作温度为30℃恒温，而复合盐雾腐蚀试验箱工作温度为常温至45℃之间循环，两者所用盐水均为自行配置的5%氯化钠中性溶液，通过箱内喷嘴以雾状形式喷淋至样品工件表面，一段时间后（根据要求，通常为28～42天不等）观察其表面腐蚀情况。此过程盐雾中水分全部蒸发，除了样品表面附着的盐粒，其余洒落在箱内的盐粒循环使用。 高低温湿热试验 测试样品在低温及高温高湿环境中的稳定性，根据不同样品的监测要求，所用到的测试设备主要有以下几种：10m3步入式高低温湿热试验箱、72m3步入式高低温湿热试验箱、气候试验箱、高低温交变湿热试验箱。 三综合试验 将高低温湿热试验箱和电动振动试验系统相结合可测试样品在低温及高温高湿环境中同时受到机械振动时的工作稳定性，称为三综合试验；根据测试样品的不同规格，分别可选择1m3三综合试验箱（可调温度23℃～85℃，高温时湿度保持在97%）或3m3三综合温湿度高低温试验箱（可调温度-40℃～85℃，高温时湿度保持在97%）。 粉尘试验 测试样品（主要为汽车变速箱）在扬尘环境中的工作稳定性，将需要测试的样品放入粉尘试验箱，通过内部的风机吹扬石英粉来模拟制造扬尘环境，不同样品的测试时间为2～6h不等，测试过程每10min吹扬粉尘一次，试验箱地面为网状镂空结构，底部设有集灰装置，用来收集石英颗粒循环使用，由于粉尘试验箱为密闭结构，所以在测试过程中不会有废气颗粒物逸散至外部大气环境。 恒温干燥试验 测试样品（主要为汽车刹车片）在高温环境下的工作稳定性，根据样品的不同分别需要用到以下两种测试设备：新型节能电热恒温烘箱（可调温度23℃～700℃）、电热恒温干燥箱（300℃），测试时间一般为1h左右。 冷热冲击试验 测试样品在骤冷骤热极端环境下的稳定性，需要用到冷热冲击试验箱（-40℃、85℃、120℃三档可调）。 观察并出具检测报告 将不同测试项目的样品通过肉眼观察得出结论，然后编制样品检测报告反馈给厂商。 样品返回 所有样品测试结束后均不经过处理，直接返回各自的厂商。 水平衡图： 图5-2 水平衡图（单位t/a） 主要污染工序： 1、废水 生产废水：本项目生产过程无需用水，故不产生生产废水。 生活污水：本项目员工25人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），生活用水按100L/d·人算，年工作330d，则生活用水总量为2.5t/d（825t/a）。排污系数取0.8，生活污水排放总量为2t/d（660t/a）。主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等。 循环冷却强排水：本项目设有一体式循环冷却塔1座，循环水量为200m3/h，强排水量按循环水量的20%计，为1267.2t/a。主要污染物为COD、SS。 表5-1 废水产生及排放情况 种类 废水量（m3/a） 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 排放方式与去向 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 660 COD 400 0.264 市政污水管网 400 0.264 排入新区浒东污水处理厂 SS 350 0.231 350 0.231 NH3-N 30 0.0198 30 0.0198 TP 5 0.0033 5 0.0033 循环冷却强排水 1267.2 COD 400 0.507 400 0.507 SS 350 0.4435 350 0.4435 2、废气 本项目粉尘试验箱为全密闭结构，石英颗粒在箱体内部循环利用，测试过程中无废气颗粒物逸出，其余检测项目均无废气产生，因此可认为本项目不涉及废气的排放。 3、噪声 本项目主要噪声源来自各种检测设备、循环冷却塔和空压机等；根据类比调查，噪声源强在80~85dB（A）之间，具体噪声源强见表5-2。 表5-2 本项目噪声排放情况 序号 生产线/设备名称 数量 （台/套） 声级值dB（A） 所在车间 治理措施 降噪效果dB（A） 距厂房边界位置（m） 1 电动振动试验系统 4 85 生产车间 隔声、距离衰减 25 N，6 3 粉尘试验箱 1 80 25 N，2 4 循环冷却塔 1 80 25 S，5 5 空压机 1 80 25 N，8 4、固体废弃物 4.1固体废物属性判定 根据本项目工艺，主要固体废弃物为废包装和生活垃圾。 （1）废包装：厂商发来的样品拆包过程中产生的废包装约为 0.05t/a，收集后外卖处理。 （2）生活垃圾：生活垃圾产生量以1kg/人*d计，约8.25t/a，由环卫部门负责清运。 （3）废润滑油：检测设施和空压机等设备每年更换润滑油一次，每次更换量约0.5t,委托资质单位进行处理。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见下表5-4。 表5-4 项目固废属性判定 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 废包装 拆包 固体 纸、塑料、木头 0.05 √ / 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 生活垃圾 职工生活 固体 生活垃圾 8.25 √ / 废润滑油 设备 液体 矿物油 0.5 √ / 固体废物产生情况 由上表可知，本项目工艺过程中无副产品产生。本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表，同时，根据《国家危险废物名录》（2016年），判定其是否属于危险废物。 表5-5 项目运营期一般工业废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物代码 产生量t/a 1 废包装 一般固废 机加工 固 纸、塑料、木头 《国家危险废物名录》（2016） / / / 0.05 2 生活垃圾 一般固废 检验 固 生活垃圾 / / / 8.25 3 废润滑油 危险废物 设备 液 矿物油 T，I HW08 900-218-08 0.5

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 水污染物 | 类别 | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 660 | / | 660 | 接管新区浒东污水处理厂 |
|  |  | COD | 400 | 0.264 | 400 | 0.264 |  |
|  |  | SS | 350 | 0.231 | 350 | 0.231 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0198 | 30 | 0.0198 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.0033 | 5 | 0.0033 |  |
|  | 循环冷却强排水 | 废水量 | / | 1267.2 | / | 1267.2 |  |
|  |  | COD | 400 | 0.507 | 400 | 0.507 |  |
|  |  | SS | 350 | 0.4435 | 350 | 0.4435 |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 分类 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 外排量t/a |
|  | 一般固废 | 废包装 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.25 | 8.25 | 0 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 噪声 | 采用厂房隔声、距离衰减等措施，可使厂界噪声达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该项目运营期废水、固废通过治理后不会对周围环境带来明显影响，不会对区域的生态环境造成影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁厂房进行生产，施工期仅进行设备安装和调试。在设备安装、调试过程中产生噪声，冲洗地面时产生废水。装修过程污染物排放量小，时间短，施工期对环境影响很小。

营运期环境影响分析： 环境空气影响分析 本项目运行过程中无废气排放，对周边大气环境无影响。 2、地表水环境影响分析 本项目生产运营期间无生产废水产生，职工生活污水产生量为660t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP；循环冷却排水产生量为1267.2t/a，主要污染物为COD和SS。生活污水及循环冷却强排水由新区浒东污水处理厂处理达相应标准后排入京杭运河。预计对项目周边水体水质影响较小。 （1）评价等级判定 本项目为所产生废水包括生活污水和循环冷却排水，项目建成后循环冷却废水总量为1267.2t/a（3.84t/d），经污水管网接管浒东污水处理厂集中处理；生活污水总量为660t/a（2t/d），接管排入浒东污水处理厂集中处理，为间接排放。 表7-1 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 / 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目污水不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对接管可行性进行分析。 （2）接管可行性分析 ①水质接管可行性分析 本项目生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP，循环冷却排水主要污染物为COD和SS，两种废水全部接管进浒东污水处理厂集中处理，各污染物浓度在浒东污水处理厂的设计进水水质范围内，可以满足浒东污水处理厂的接管标准。 ②水量接管可行性分析 本项目预计2019年建成，而污水处理厂目前已经正式运行，因此从时间上看接管可行。浒东污水处理厂一期工程4万t/d，处理余量为1万m3/d。本次项目废水总排放量为1927.2t/a（5.84t/d），不会对污水处理厂水量造成冲击负荷。因此从水量上而言，项目污水的接管处理是完全可行的。 ③项目周边管网建设进度 本项目所在地位于浒东污水处理厂收水范围之内，项目区域污水管网已铺设到位，废水通过市政污水管网进入浒东污水处理厂处理，处理达标后排入京杭运河。 综上所述，本项目废水排入浒东污水处理厂处理具有可行性。项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 城镇污水处理厂Ⅱ及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表7-2。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染因子 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 循环冷却强排水 COD SS 间断排放，流量不稳定 / 浒东污水处理厂 / DW001 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口处理设施排放 2 生活污水 COD SS 氨氮 总磷 间断排放，流量不稳定 本项目所依托的浒东污水处理厂废水间接排放口基本情况见表7-3。 7-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放去向 排放 规律 收纳污水处理厂信息 X Y 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW001 / / 0.1927 浒东污水处理厂 间断排放 流量不稳定 浒东污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5（8） TN 15 TP 0.5 本项目废水污染物排放执行标准见表7-4。 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物名称 国家或地方污染物排放标准及其他按规定 商定的排放协议 名称 纳管浓度限值mg/L 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 500 2 SS 400 3 动植物油 100 4 石油类 20 5 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级 45 6 TN 70 7 TP 8 （3）水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放信息见表7-5。 表7-5 废水污染物排放信息一览表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 年排放量(t/a) 1 DW001 生活污水 COD 400 0.264 2 SS 350 0.231 3 氨氮 30 0.0198 4 TP 5 0.0033 7 循环冷却排水 COD 400 0.507 8 SS 350 0.4435 （4）地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见表7-6。 表7-6 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵通道、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH□；热污染□；富营养化□；其他( 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□，其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开放□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ / 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ / 监测断面或点位个数（-）个 现状评价 评价范围 河流：长度（-）km；湖库、河及近岸海域：面积（-）km2 评价因子 / 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□； 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（-）km；湖库、河及近岸海域：面积（-）km2 预测因子 / 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或者减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响拼接、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 生活污水 COD 0.264 400 SS 0.231 350 NH3-N 0.0198 30 TP 0.0033 5 TN 0.507 400 动植物油 0.4435 350 循环冷却排水 COD 0.264 400 SS 0.231 350 替代源排放情况 污染物名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） / / / / / 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 / 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 / （厂区总排口） 监测因子 / （pH、SS、COD、氨氮、总磷） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 综上所述，本项目废水接管浒东污水处理厂集中处理是可行的。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为各类检测设备、冷却塔和空压机等设备，噪声源类型为固定噪声源。根据资料收集，设备噪声强度在80-85dB（A）。拟采取车间合理布局、厂房隔声、设备减震等降噪措施，同时加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；加强运营管理，减少人为因素造成的噪声；合理安排工作时间，同时在项目四周加强绿化。声环境影响分析如下： （1）主要噪声源与噪声测点距离 项目拟采取隔音等措施，加上厂区合理布局，使高噪声的设备尽可能远离厂界，通过距离衰减降低噪声对厂界外环境的影响。 （2）噪声预测模式 当所有设备同时运转时，本项目厂界噪声按照以下公式进行计算： A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lpl——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB； LW——声源功率级，dB； Q——声源之指向性系数，2； R——房间常数，，取0.05（按照水泥墙进行取值）。 B：室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)= Lp1i(T)—（TLi+6） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL——建筑物隔声量。 C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级： Lw= Lp2 (T)+10lg S 式中：Lw—声源功率级，dB； Lp2 (T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB； S—透声面积，m2。 D：预测点位置的倍频带声压级： Lp (r)= Lw+Dc—A 式中：Lp (r)—预测点位置的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB。 E：噪声源叠加公式： 式中：LPT ——总声压级，dB； Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 本项目厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声降噪量为25dB(A)。 噪声影响预测结果见表7-7。 表7-7 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 关心点 噪声源 数量/台 单台声级值 叠加噪声级值 离厂界水平距离/m 隔声降噪量 距离衰减 贡献值 背景值 叠加值 东厂界 电动振动试验系统 5 83 83.0 77 25 37.7 44.7 51.0 51.9 三综合试验箱 1 85 88.0 74 25 37.4 粉尘试验箱 1 82 86.8 62 25 35.8 循环冷却塔 2 80 83.0 49 25 33.8 空压机 2 84 94.0 20 25 26.0 南厂界 电动振动试验系统 1 83 83.0 78 25 37.8 35.5 56.3 56.3 三综合试验箱 2 85 88.0 79 25 38.0 粉尘试验箱 5 80 87.0 79 25 38.0 循环冷却塔 3 82 86.8 81 25 38.2 空压机 2 80 83.0 78 25 37.8 西厂界 电动振动试验系统 1 83 83.0 76 25 37.6 33.0 53.7 53.7 三综合试验箱 2 85 88.0 78 25 37.8 粉尘试验箱 5 80 87.0 105 25 40.4 循环冷却塔 3 82 86.8 91 25 39.2 空压机 2 80 83.0 97 25 39.7 北厂界 电动振动试验系统 1 83 83.0 33 25 30.4 43.6 57.8 58.0 三综合试验箱 2 85 88.0 34 25 30.6 粉尘试验箱 5 80 87.0 33 25 30.4 循环冷却塔 3 82 86.8 33 25 30.4 空压机 2 80 83.0 35 25 30.9 从上表中噪声预测值可知，当本项目所有设备运行时，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境要求的噪声昼间排放限值，对周围环境影响较小。 为了进一步减少项目产生的噪声对周围环境的影响，本评价建议建设单位采取以下措施： ①优化厂区平面布置，使主要噪声源尽可能远离厂界，并合理利用厂区建筑物的隔声作用； ②生产设备均安装在封闭的建筑物内，对设备噪声具有阻隔作用； ③对高噪声源的动力设备，在采取必要的减振、隔声、消声等措施的基础上，需加强日常管理和维修，确保设备在正常情况下运行。 4、固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要包括废包装材料和生活垃圾。其中废包装材料收集外卖处理，员工生活垃圾由环卫部门清运，废润滑油委托资质单位定期回收处理，并执行危险废物转移联单制度。本项目固废零排放，不会对周边环境造成二次污染。 表7-8 项目固废利用处置方式评价 序号 固废名称 属性 产生工序 废物类别 产生量(t/a) 利用处置方式 利用处置单位 1 废包装 一般固废 包装 / 0.02 外卖处理 回收单位 2 生活垃圾 一般固废 员工生活 / 5.76 环卫清运 环卫部门 3 废润滑油 危险废物 设备运行 HW08 0.5 委托处置 资质单位 （1）危险废物对环境影响分析 ①对土壤环境的影响分析 由于本项目危险废物中为脱脂废液、活化废液、皮膜废液、槽渣、废水处理污泥、废活性炭、废包装桶，在转移过程中如果遗撒可能造成土壤污染。 ②对水环境的影响分析 储存场所若未采取防雨、防渗措施，工业固体废物（尤其是危险废物）一旦与水（雨水、地表径流水或地下水等）接触，固体废物中的有害成份就会不可避免地或多或少被浸滤出来，污染物（有害成份）随浸出液进入地面水体和地下水层，可能对地面水体和地下水体造成污染，造成二次污染。 ③对环境空气的影响分析 本项目废无尘布、废包装桶等会带有异味，若对这些固体废物不进行妥善处置，或在包装、运输过程中泄漏，则会对附近敏感点或运输线路沿线的环境空气造成一定的污染影响。 （2）危险废物的管理 ①危险废物贮存场所设置合理性 企业拟设10m2危废暂存间，因危废产生量较小，所以面积上可满足使用要求，此外项目所在地地址结构稳定，危废暂存间底部高于地下水最高水位，不易遭受严重自然灾害影响，因此危废暂存间选址可行。 ②规范设置标识标牌 根据《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)，本项目固废堆场的环境保护图形标志的设置见表7-5。 表7-3 环境保护图形标志 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废 暂堆场所 提示标志 正方形边框 绿色 白色 危险废物贮存场所 警示标志 三角形边框 黄色 黑色 贮存场所（设施）污染防治措施 本项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，具体要求如下： a、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 b、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目危险废物的暂存场所需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，具体要求如下： a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 b、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 c、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 d、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 e、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： a、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。 b、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 ②转运过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关的规定和要求。具体如下： a、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织 实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 b、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9 号)、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79 号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令建大橡胶(中国)有限公司固体废物污染防治专项论证（二次）报告54 [1996年]第10号)规定执行。 c、运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597附录A设置标志。 d、危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 e、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 综上所述，项目危险废物由危险废物处置单位或专业危险废物运输公司负责，按相关规范进行，不对会周围居民及其它敏感点造成不利影响。 ③危险废物处置管理要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求： a、按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 b、在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存的地方有水泥基底，以免污染土壤和地下水，同时具有遮避风雨的顶棚及特殊排水设施。所有贮存危险废物的容器定期检查。 c、在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134号文）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 d、转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和高新区环境保护局报告。 本项目生产过程产生的一般固废，收集后外售处理；危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集交由环卫部门统一收集，减小对环境的污染，拟建项目内危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，一般固体废物暂存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求，拟建项目处置方式总体可行。 综上，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目为Ⅳ类土壤环境影响评价项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 本项目为新建项目，主要进行产品检测服务，不生产产品，仅在设备维护中使用润滑油，用量很少，产生的废润滑油委托有资质单位处置，对照《建设项目环境风险评价技术导则》，即Q＜1，也无危险工艺系统，可判定技改项目环境风险潜势为I，仅对项目环境风险进行简单分析。通过评价项目生产过程中可能存在的隐患、危害程度，并提出全厂环境风险防范措施，把环境风险尽可能降低至可接受水平。 企业已采取的风险防范措施如下: 项目依托租赁厂区配备的完善消防系统，完全可以满足车间级火灾事故；针对企业废水事故排放风险，企业定期对给排水管网进行巡检，发现问题及时汇报、处理，减少事故风险；强化管理，加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和主动性；对操作人员要进行岗位培训，熟悉工作职责、程序、和规程；对事故易发生部位，除操作员及时检查外，应监督巡检，落实以上应急措施后，项目的环境风险可降至最低。 表7-9 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 润滑油 存在总量/t 0.5 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ( F2 ( F3 ( 环境敏感目标分级 S1 ( S2 ( S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 ( G2 ( G3 ( 包气带防污性能 D1 ( D2 ( D3 ( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1 ( 1≤Q<10 ( 10≤Q<100 ( Q>100 ( M值 M1 ( M2 ( M3 ( M4 ( P值 P1 ( P2 ( P3 ( P4 ( 环境敏感 程度 大气 E1 ( E2 ( E3 ( 地表水 E1 ( E2 ( E3 ( 地下水 E1 ( E2 ( E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ ( Ⅳ ( Ⅲ ( Ⅱ ( Ⅰ ( 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级 ( 简单分析 ( 风险识别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险 类型 泄露 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ( 经验估算法 ( 其他估算法 ( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB ( AFTOX ( 其他 ( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范 措施 危废暂存处做到防腐、防渗、防晒、防潮、通风、防雷、防静电等；厂区配有完善消防系统；企业定期对给排水管网进行巡检。 评价结论与建议 企业在采取了相应的应急措施、环境风险防范及环境管理措施后，环境风险可降至最低。 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 7、环境管理和环境监测计划 （1）环境管理 要求企业设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括： 定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 制定各类环保规章制度 制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。 （2）环境监测计划 a 水污染源监测 根据排污口规范化设置要求，对厂内污水总排口和雨水排放口水污染物进行监测，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 有关废水监测项目及监测频次见表7-10： 表7-10 废水监测项目及监测频次 监测点位 监测项目 监测频次 雨水排放口 pH、COD、SS 1次/年 污水总排口 pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN 1次/年 注：常规监测采样分析方法全部按照国家环境保护总局制定的相关规范执行。 b 噪声污染源监测 定期监测厂界四周（厂界外1m）噪声，监测频率为每季度一次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 表7-11 厂界环境噪声监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 厂区各边界（N1-N4) Leq 1次/季度

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 （660t/a） | COD、SS、NH3-N、TP | 接管浒东污水处理厂处理 | 达标排放 |
|  | 循环冷却塔强排水（1267.2t/a） | COD、SS | 接管浒东污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 废包装 | 收集外卖 | 零排放 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  | 废润滑油 | 资质单位处理 |  |
| 噪声 | 隔声、距离衰减后达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果： 项目租赁现有厂房进行生产，运营期执行严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

1、项目概况 苏州旭博检测服务有限公司，租用苏州新区青花路6号3期5#厂房，占地面积1798 m2，总投资4500万人民币，年检测服务轨道交通及电工、电子设备2000台。项目建设符合国家及地方的相关规划、环保政策。 2、项目建设与相关规划、环保政策等相符性 本项目位于苏州高新区，不在《江苏省生态红线区域保护规划》及《江苏省国家级生态红线规划》中规定的生态红线区域范围内；项目用地性质为工业用地，从事通用和专用设备制造，符合国家和地方的产业政策规定；项目位于太湖流域三级保护区内，从事专用设备制造，不新增工业废水排放，与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符；与《两减六治三提升”专项行动方案》中要求相符，符合生态保护红线要求。因此，项目建设符合国家及地方的相关规划、环保政策。 3、环境质量现状 本项目所在区域大气环境除PM2.5、NO2外均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，所在区域空气质量为不达标区；纳污河流京杭运河各项污染物指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准；项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 4项目各种污染物达标排放 废气：本项目不涉及废气的排放。 废水：本项目不产生生产废水，生活污水和循环冷却强排水接管新区浒东污水处理厂，经处理达标后尾水排入京杭运河。 噪声：本项目检测设备、冷却塔和空压机产生的噪声利用厂房隔声和距离衰减等措施，可使厂界噪声达标排放。 固废：本项目产生的废包装材料收集外卖处理，生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，废润滑油委托资质单位处理。固废处置率达到100%，实现对外环境零排放。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 地表水环境：本项目污水主要为员工生活污水和循环冷却强排水，排放总量约为1927.2t/a，其排水水质能够达到浒东污水处理厂的接管标准。废水经市政管网进入浒东污水处理厂集中处理后达标排放。 声环境：本项目噪声厂界达标排放，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 固废：本项目所有固废零排放，不会对环境造成二次污染。 6、满足总量控制要求 （1）废水：本项目产生的废水污染物指标在浒东污水处理厂减排方案内平衡。 （2）固废：本项目所有固体废物经过妥善处理和处置后，实现零排放，无需申请总量。 7、“三同时”验收一览表 表9-1 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称 年检测服务轨道交通及电工、电子设备2000台新建项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废气 / / / / / 废水 生活污水、循环冷却强排水 COD、SS、 氨氮、TP 接管新区浒东污水处理厂进行处理 可达接管要求 与主体工程同步 噪声 检测设备、空压机、循环冷却塔 噪声 隔声、距离衰减 厂界达标排放 与主体工程同步 固废 一般固废 拆包、职工生活 废包装 外卖处理 零排放 与主体工程同时进行 生活垃圾 环卫部门定时清运 危险废物 设备产生 废润滑油 委托资质单位处理 排污口规范化设置 雨污分流、排污口规范化设置 ─ 与主体工程同时进行 总量平衡方案 废水污染物总量控制因子（COD、NH3-N）在新区浒东污水处理厂减排计划内平衡，废水污染物考核因子（SS）在高新区内平衡；项目所有固体废物均得到妥善处理，做到零排放。 ─ 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 无需设置卫生防护距离 ─ 8、综合结论 综上所述，本项目建设符合国家、江苏省产业政策；项目用地为规划的工业用地，卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感目标，选址合理；项目建设符合地方规划；采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求。 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

本报告表附图、附件： 附图： （1）附图1：项目位置图； （2）附图2：项目周边状况图； （3）附图3：项目厂区平面布置图； （4）附图4：高新区规划图 （5）附图5：高新区生态红线保护规划图。 附件： （1）营业执照； （2）免备案证明材料； （3）厂房租赁合同； （4）用地证明； （5）环评监测报告。