建设项目环境影响报告表

项目名称：       苏州中兴联精密工业有限公司冲压件

清洗生产线技改项目

建设单位(盖章)：    苏州中兴联精密工业有限公司

编制日期:  2020年11月

江苏省生态环境厅制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	34

三、环境质量状况	44

四、评价适用标准	52

五、建设项目工程分析	52

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	74

七、环境影响分析	75

八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果	91

九、结论与建议	92

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州中兴联精密工业有限公司冲压件清洗生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州中兴联精密工业有限公司 |
| 法人代表 | 张** | 联系人 | 杨** |
| 通讯地址 | 苏州高新区鸿禧路69号 |
| 联系电话 | 189****1902 | 传真 | / | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州高新区鸿禧路69号 |
| 立项审批部门 | 苏州高新区行政审批局 | 批准文号 | 2020-320505-39-03-649134 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别及代码 | C3989其他电子元件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 29174.1 | 绿化面积(平方米) | 依托现有 |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料用量详见下表1-1，主要设备见表1-3。 表1-1 本项目主要原辅料消耗表 序号 原料 重要组分、规格 年耗量（t） 包装方式 最大存储量（t） 运输方式 技改前 技改后 变化量 碳氢清洗 冲压件* **** **** **** **** **** **** / 碳氢清洗剂 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 胶贴片 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 电子连接器、冲压件、塑胶件 PBT胶料 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 LCP胶料 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 钢材 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 模具 钢铁 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 紫铜 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 切削液 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 火花机油 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 清洗 清洗剂 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 絮凝剂 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 **** **** **** **** **** **** 汽车运输 注：*项目碳氢清洗所用的冲压件均为企业自主生产。 项目所用清洗剂为有机溶剂清洗剂，密度为0.73g/cm3，1L清洗剂中VOCs含量为730g，低于《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1中有机溶剂清洗剂VOCs含量限值，满足要求。 表1-2 项目主要原辅料、产品及中间产品理化特性、毒性毒理等 名称及 分子式 CAS号 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 清洗剂（正构烷烃）C10H22 124-18-5 无色透明液体，有轻微溶剂味，粘度：1.27 mm²/s@15℃，嗅觉阈值：200ppm，熔点：-50℃，沸点/沸点范围：172℃(IBP)，蒸气密度：＞1(空气=1)，密度：0.73g/cm³@15℃，融于醇和醚混溶，不溶于水。 与强氧化剂反应可能引起火灾、爆炸，爆炸界限：上限(UEL)：6.0%，下限(LEL)：0.8%，自燃温度：＞200℃，闪点（闭杯）：52℃。 急性毒性，经口 LD50＞5000 mg/kg（限度试验），LD50＞5000 mg/kg。 表1-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量（台套） 备注 改建前 改建后 变化量 1 C.H清洗机 KWS-CHA3048F，19000pcs/日 1 3 +2 C.H清洗 2 多功能全自动碳氢真空清洗干燥机 J-HCSS563M2，17000pcs/日 0 1 +1 3 冷水机 ≥20P 0 1 +1 冷凝 4 自动清洗线（含超声波清洗机） / 1 1 0 清洗 5 冲床 I5-100T、100-250T 48 48 0 电子连接器、冲压件、塑胶件生产 6 注塑成型机 I5-300T 20 20 0 7 熔化炉 非标 3 3 0 8 冷却塔 1t/min 3 3 0 9 塑料粉碎机 AC3 4 4 0 10 空压机 GA45F.12OL/S 4 4 0 11 铣床 TOM-4K,TOM-6K 2 2 0 12 车床 CA6410A 1 1 0 模具生产 13 钻床 Z-35A 1 1 0 14 锯床 S-10T 1 1 0 15 平面磨床 MSG-300H、KGS-510AHD 1 1 0 16 工具磨床 JL618 16 16 0 17 放电加工机 35P、AQ35L、CNC-A50 5 5 0 18 线切割加工机 AQ325L、AQ327L 8 8 0 19 CNC加工 HSM800、VB-715A 2 2 0 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（立方米/年） | 3 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（度/年） | 50万 | 天然气（立方米/年） | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水□、生活废水□）排水量及排放去向 工业废水：本项目不新增生产废水排放； 生活污水：项目不新增员工，生活污水从现有项目中调剂，不新增生活污水排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 经与业主核实，结合主要设备使用情况，本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用。 |
| 工程内容及规模： 公司简介及项目由来 苏州中兴联精密工业有限公司成立于2004年 4月，位于苏州高新区鸿禧路69号，主要从事研发加工、制造、销售电子调谐器、高频接插件等频率控制与选择元件、精密电子连接器及组件等新型电子元器件、智能式低压电器及其零组件、金属冲压零件、塑胶成型零件、模具及其零组件，并提供相关技术及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（附件3） 公司于2004年申报了《苏州中兴联精密工业有限公司新建项目》并取得批复，2007年企业新增模具加工生产线与清洗流程工序，委托专业单位分别编制《苏州中兴联精密工业有限公司新增模具加工项目环境影响报告表》与《苏州中兴联精密工业有限公司新增清洗流程建设项目环境影响报告表》，分别于2007年5月与2007年8月取得环保审批，三个项目于2007年11月12日一同通过环保局验收。2009年企业申报《苏州中兴联精密工业有限公司C.H清洗项目环境影响报告表》，该项目于2009年4月取得审批局批复，2013年3月21日通过环保局竣工验收。2013年企业新增食堂，委托专业单位编制《苏州中兴联精密工业有限公司食堂建设项目》报送审批局并取得批复，2016年取得环保主管部门验收意见。由于企业在建设发展过程中，厂内项目造成的影响程度和范围发生变化。因此，根据苏州高新区环保局的意见，企业对现有项目进行环境影响回顾性评价，2014年1月，企业报送《苏州中兴联精密工业有限公司总体项目环境影响报告表》并通过环保局审批，2017年2月，项目竣工环境保护验收申请表取得环保局审核意见。（见附件6） 我单位受苏州中兴联精密工业有限公司的委托，承担本项目的环境影响评价工作。经与苏州中兴联精密工业有限公司确认，本次评价内容为：利用现有厂房，购置2台碳氢清洗装置，对现有项目冲压件碳氢清洗线进行改建，项目建成后，年新增清洗冲压件1300万件。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号），本项目相关性质判定情况见下表1-4，应编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：苏州中兴联精密工业有限公司冲压件清洗生产线技改项目； 建设单位：苏州中兴联精密工业有限公司； 项目性质：改建； 建设地点及周边环境：项目建设地点位于苏州高新区鸿禧路69号；项目东侧为苏州天梭电梯有限公司，南侧为白塘河，西侧为瓦锡兰船用设备（苏州）有限公司，北侧为鸿禧路。距离本项目最近的敏感点为厂界东北侧1110m处的闽信.名筑。项目周围具体情况详见附图3。 投资总额：300万元人民币，其中环保投资20万元，占总投资的6.67%； 职工人数：项目不新增员工； 工作制度：年生产300天，三班制，每班工作8小时，年工作7200小时； （1）主体工程： 企业利用现有厂房，外购碳氢清洗设备2台，对现有项目碳氢清洗生产线进行改建，项目建成后，新增年新增清洗冲压件1300万件。 （2）产品方案： 表1-5 项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 年设计能力 年运行时数 改建前 改建后 增量 1 本次扩建项目 碳氢清洗生产线 清洗后冲压件 920万件 2200万件 1300万件 6000h 2 现有项目 电子连接器、冲压件、塑胶件生产线 连接器 2亿件 2亿件 0 3 冲压件 2亿件 2亿件 0 4 塑胶件 3000万件 3000万件 0 5 模具生产 冲压模具 200套 200套 0 6 注塑模具 80套 80套 0 7 模具零件 2万件 2万件 0 |

3、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程情况见表1-6。 表1-6 主要公辅工程内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 改建前 改建后 变化量 贮运工程 原料仓库 **** **** **** **** 成品仓库 **** **** **** **** 危化品仓库 **** **** **** **** 公用工程 给水系统 **** **** **** **** **** **** **** **** 排水系统 **** **** **** **** **** **** **** **** 供电 **** **** **** **** 环保工程 废气处理 磨床废气 **** **** **** 车间无组织排放 碳氢清洗废气 **** **** **** 通过新建15m高FQ-001排气筒排放 固废 一般固废暂存处 **** **** **** 依托厂区西侧已建一般固废暂存处，贮存能力满足本项目建设完成后的的存放需求。 危险废物暂存处 **** **** **** 扩建，依托厂区南侧已建危废暂存处，并根据《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求进行扩建。 4、项目建设与相关规划、三线一单相符性 （1）本项目已经取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局备案，符合国家和地方的产业政策规定，与产业政策相符。 （2）符合《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书和批复要求 本项目位于苏州高新区鸿禧路69号，属于枫桥工业区，周围基础设施配套齐全，且项目地为规划工业用地，符合苏州高新区规划环评中用地规划。本项目建设充分依托苏州高新区的公用工程和基础设施，如水、电均由项目所在区域集中供应，符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的"三废"可得到有效的控制，环境影响较小。建设单位从事其他电子元件制造，本项目为对现有项目中冲压件清洗生产线进行改建，清洗后冲压件用于电子产品框架，与高新区 “4+2”产业规划中装备制造相符，因此，项目建设符合《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书和批复要求。 3）与“三线一单”的相符性 本项目在现有厂房内进行，用地已取得不动产权证，用地性质为工业用地；项目不涉及江苏省国家生态红线、江苏省生态空间管控区域规划，不违背生态红线管控要求；项目用地、用水、用电等符合区域相关资源利用及资源承载力要求；项目污染物排放通过源头控制、污染物达标治理、区域削减、总量控制等，不违背区域环境质量整治及提升控制要求。 3.2、符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）相关要求 本项目位于苏州高新区鸿禧路69号，对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件2江苏省环境管控单元图，本项目位于重点管控单元，相符性分析详见下表。

4、与挥发性有机物相关文件的相符性分析 （1）符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相关要求 本项目清洗机使用密闭化生产工艺，清洗工序产生的 VOCs 经管道收集，收集效率达到95%，减少VOCs无组织排放，收集后废气通过“两级活性炭吸附”处理后高空排放，与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符。 （2）符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求 根据关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121 号），本项目清洗工序产生的 VOCs 经管道收集后通过“两级活性炭吸附”处理后排放，与方案中“各地应结合本地产业结构特征和 VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs 治理”相符合。因此本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求相符合。 （3）符合《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》苏高新管【2018】74号文相关要求 （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 （5）符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的的通知》、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求 本项目不涉及剂型涂料、油墨、胶黏剂以及含苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用；清洗机使用密闭化生产工艺，清洗工序产生的 VOCs 经管道收集，收集效率达到95%，减少VOCs无组织排放，收集后废气通过“两级活性炭吸附”处理后高空排放，处理效率达到90%，符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 （6）符合《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气（2020）33号）的要求 本项目使用清洗剂，产生的废包装桶加盖密封存放，C.H清洗废液密封桶装，废气处理产生的废活性炭密封袋装，存放于危废暂存处，定期委托有资质单位处置；本项目清洗机使用密闭化生产工艺，清洗工序产生的 VOCs 经管道收集，收集效率达到95%，减少VOCs无组织排放，收集后废气通过“两级活性炭吸附”处理后高空排放，活性炭碘值不低于800毫克/克，因此，符合《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气（2020）33号）的要求。 5、符合省委省政府、苏州市政府《“两减六治三提升”专项行动方案》要求 对照《“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为冲压件清洗项目，不使用煤炭，不属于化工企业，不在“两减”范围之内，符合相关要求；项目产生的VOCs收集经“两级活性炭吸附”处理后排放，并定期监测，与方案中“推进其他行业VOCs综合治理强化其他行业VOCs综合治理。”相符合。本项目不在“三提升”范围之内，不新增生活垃圾与废水排放，不涉及黑臭水体、畜禽养殖、治理生活垃圾、太湖水环境治理等，符合相关要求。 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”环保专项行动方案的相关要求。 6、符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的要求 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，本项目位于太湖三级保护区，应当严格贯彻落实《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中的相关条例。 本项目属于其他电子元件制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的禁止建设项目之列，且本项目不新增废水排放。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订）的相关规定。 7、符合《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）相关要求 项目存放的危废主要为C.H清洗废液、废包装桶和废活性炭，危废房地面与裙脚使用坚固、防渗的材料建造，危废根据其类别分区存放，设立监控设施与防护栅栏和警示标志，配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等，与《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中“地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。对危废暂存处设立监控设施，危废暂存处周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按 GB15562.2 的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等。”等相关要求相符，因此，本项目符合《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）相关要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 现有项目简介 苏州中兴联精密工业有限公司位于江苏省苏州高新区鸿禧路69号，占地 29174.1 m2，公司成立于2004年10月，现有员工700人，公司现有产品产能为年产连接器2亿件、冲压件2亿件、塑胶件3千万件、冲压模具200套、注塑模具80套、模具零件2万件；年清洗冲压件920万件。 环保手续履行情况 自2004~2013年以来，苏州中兴联精密工业有限公司在现有厂区内进行过多次扩建项目，经过多年建设发展，部分项目建设与原环评及批复发生变化，因此根据苏州高新区环保局的意见，企业于2014年委托专业单位编制《苏州中兴联精密工业有限公司总体项目环境影响报告表》，对厂内所有现有项目进行环境影响回顾性评价。该项目于2014年1月15日取得批复，于2017年2月15日通过验收。 本次现有项目回顾以“苏州中兴联精密工业有限公司总体项目”验收情况为准。 表1-12 现有项目环保手续履行情况 序号 项目名称 实际产能 审批情况 建设情况 验收情况 1 苏州中兴联精密工业有限公司建设项目 年产连接器2亿件、冲压件2亿件、塑胶件3千万件 2004.12.2 苏新环项[2004]1041号 建设完成 2007.11.12，苏新环验[2007]257号 2 苏州中兴联精密工业有限公司新增模具加工项目 年产冲压模具200套、注塑模具80套、模具零件2万件 2007.5.8 苏新环项[2007]400号 建设完成 3 苏州中兴联精密工业有限公司增加清洗流程建设项目 新增清洗流程工艺 2007.8.13 苏新环项[2007]698号 建设完成 4 苏州中兴联精密工业有限公司C.H清洗项目 新增C.H清洗工艺 2009.4.24 苏新环项[2009]236号 建设完成 2013.3.20苏新环验[2013]56号 5 苏州中兴联精密工业有限公司食堂建设项目 建设公司食堂 2013.3.19 苏新环项[2013]154号 建设完成 2016.3.17，取得环保主管部门验收意见 6 苏州中兴联精密工业有限公司总体项目 年产连接器 2亿件、冲压件2亿件、塑胶件3千万件、冲压模具200套、注塑模具80套、模具零件2万件，取消清洗流程中年清洗金属板材81吨扩建项目，更改为对生产冲压件进行清洗，生产设备和部分原料作相应调整，新增纯水制备设备和循环冷却系统。 2014.1.15 苏新环项[2014]48号 建设完成 2017.2.15苏新环验[2017]60号 苏州中兴联精密工业有限公司已于2019年11月06日，申领到由苏州市生态环境局核发的排污许可证，编号为91320505760529417Q001V，有效期限：自2019年11月06日至2022年11月05日，见附件5。 3、现有项目产品方案 现有项目产品方案见表1-5。 4、生产工艺 连接器由塑胶座和冲压件、外购零件组成。 冲压件生产∶金属板材（钢材）经高速冲压床冲压成型，形成冲压件。在冲压成型过程中会产生边角料 S1。 塑胶座生产∶将塑胶颗粒吸入注塑机中，在注塑机密闭状态下用电热丝加热至210℃左右成胶体状态，流入模具中，经冷却硬化后形成不同规格的塑胶座。注塑成型冷却循环系统循环水量为400V/d。在注塑过程中会产生有机废气G1和边角料S2。边角料经收集后投入粉碎机，破碎成塑料粒后回用至生产上，破碎在粉碎机中密闭进行，且破碎后塑料粒粒径较大，破碎工段不会产生粉尘。 电子连接器生产∶金属端子经自动裁剪机按规格长度裁剪后，由自动装配机将塑胶座、冲压件、外购零件组装成为连接器成品。 ② 模具生产工艺 生产说明： 粗加工∶首先对原辅料（钢铁、紫铜）进行粗加工（锯床、铣床、车床加工），在粗加工过程中会使用切削液，在使用过程中切削液中的可挥发成分会少量挥发│至空气中形成有机废气 G2，切削液使用较长时间后需进行更换，产生废切削液S3。此外粗加工过程中还会产生边角料S4; 加工中心∶然后利用CNC 加工中心进行加工处理，得到半成品工件，CNC 加工时会使用切削液（冷却、润滑等作用），在使用过程中切削液中的可挥发成分会少量挥发至空气中形成有机废气G3，切削液使用较长时间后需进行更换，产生废切削液S5。在加工过程中还会产生边角料、金属屑 S6; 磨床加工∶利用平面磨床和工具磨床对工件进行磨削处理。平面磨床为湿式│操作方式，即磨削处理过程中需使用切削液。工具磨床为干式操作方式。在磨床加工过程中，会产生废金属屑S7，湿式操作时会产生有机废气G4、废切削液S8. 干式操作时会产生少量粉尘G5; 穿孔加工∶利用钻床对工件进行穿孔处理，钻床加工时使用切削液。在穿孔加工过程中会产生有机废气 G6、废金属屑S9、废切削液S10∶ 放电线切割加工∶根据客户要求，对成品的清洁度要求较高，故对穿孔加工过的半成品进行放电线切割加工。放电加工∶在放电加工机中进行。将火花机油作为介质，利用两极（工具电极与工件电极）之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象对材料进行加工，以使零件的尺寸、形状和表面质量达到预定要求。放电加工段会产生废火花机油 S11、边角料S12。线切割加工∶在线切割加工机上进行。利用纯水作为介质，在纯水中将半成品按要求进行切割，此过程会产生介质废水W1、边角料S12∶ 模具成品∶最终得到所需的模具成品。 ③清洗工艺流程 工艺流程简述∶ 根据客户要求，部分冲压件需进行清洗处理。 人工清洗工序∶ 上料∶将需清洗的冲压件放入清洗治具中按批次区分清洗。 超声波清洗∶均匀摆动清洗具，幅度以治具内产品不离开液面为宜，以防产品变形。超声波清洗段产生清洗废液L1。 四道水洗∶各道水洗必须清洗充分，四道水逐级回用，最终到第一道清洗水排放，产生清洗废水 W2。 重二道水洗∶具体和四道水洗基本相同，产生清洗废水 W3。 烘干∶将产品轻缓放入烘干机内（电加热，温度约为40-70℃）烘干，烘干后将产品依据清洗前的生产批号放置于指定区域。 下料∶将产品从清洗治具中逐个取出。 自动清洗工序∶ 上料∶将需清洗的冲压件放入清洗治具中按批次区分清洗。 三道超声波清洗∶各道超声波水洗均需清洗充分，产生清洗废水W4-W6。喷淋、鼓泡、超声清洗碱蚀、浸泡∶实际均为清洗工序，逐级回用，喷淋段清洗废水 W7排放。 沥水∶在甩干机中将清洗件表面水分沥干，产生沥干水 W8排放。干燥∶在烘干机（电加热，温度约为40-70℃）中将清洗件表面残留的水分烘干。 下料∶将产品从清洗治具中逐个取出。 ④CH清洗工艺 项目根据客户需要为少量冲压件进行C.H清洗，使用C.H清洗机清洗，清洗液为C.H清洗剂和脱水剂，清洗液使用一段时间后需进行更换，产生碳氢清洗废液L2。冲洗后的冲压件通过真空干燥罐进行干燥后进行贴胶（编码）后即为成品，可外售。 5、原辅料、设备使用情况 原辅料使用情况见表1-1，设备使用情况见表1-3，公辅工程情况见表1-7。 6、主要污染防治措施及排放情况 1、废气 企业产生的废气主要来源于注塑过程产生得非甲烷总烃，车床加工工序切削液挥发产生得油雾以及食堂产生的油烟。 根据苏州高新区环境监测站于2016年4月14日~2016年4月15日出具的苏州中兴联精密工业有限公司总体项目竣工环境保护验收监测报告（报告编号KDHJ191686），项目无组织排放废气监测数据见下表。 表1-13 现有项目无组织废气达标排放情况表 单位：mg/m3 检测点位 检测项目 上风向 下风向 下风向 下风向 排放标准 2016.4.14 非甲烷总烃 0.049 0.137 0.178 0.05 4.0 2016.4.15 0.046 0.05 0.062 0.058 2016.4.14 VOCs 0.069 0.443 0.372 0.153 2016.4.15 0.051 0.188 0.166 0.207 2016.4.14 颗粒物 0.136 0.231 0.217 0.223 1.0 2016.4.15 0.117 0.153 0.158 0.158 根据上表，项目无组织排放颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）表2二级标准。 企业于2019年12月4日委托苏州国环环境检测有限公司对企业污染物排放进行年度，根据检测报告（（2019）苏国环检（委）字第（2963）号），企业油烟排放情况如下： 表1-14 现有项目食堂油烟排达标排放情况表 采样日期 监测点位 监测项目 单位 监测结果 标准 评价结果 2019.12.4 油烟排气筒 标态气量 m3/h 17999 / / 油烟 浓度 mg/m3 0.34 2.0 达标 速率 kg/h 4.5×10-3 / / 根据上表，项目食堂产生的油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准。 2、废水 ①生产废水 本项目生产废水主要包括模具生产放电线割加工排放的介质废水、清洗生产线排放的清洗废水、纯水制备浓水与循环冷却系统排污水。 介质废水与清洗废水经厂内污水处理中心处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中表1B等级标准后与纯水制备浓水与循环冷却系统排污水一同接入市政污水管网，排入苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂处理，处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入京杭运河。 ②生活污水 生活污水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后直接接管市政管网，排入苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂处理，处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入京杭运河。 根据苏州国环环境检测有限公司于2019年12月4日出具的监测报告（报告编号（2019）苏国环检（委）字第（2963）号），现有项目废水达标排放情况详见下表。 表 1-15 现有项目废水接管口监测结果 监测结果mg/m3 监测点位 标准mg/m3 评价结果 监测时间 监测项目 设施排口 污水总排口 2019.12.4 COD* 30 154 400 达标 SS 100 77 500 达标 氨氮* 0.536 36.2 45 达标 总磷 0.14 4.06 8 达标 总氮 1.81 46.9 70 达标 根据监测结果，现有项目的废水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中表1B等级标准后接管市政管网，排入白荡污水处理厂。 3、噪声 现有项目主要噪声源为压铸机、锯床、铣床、车床、磨床、钻床、冷却塔等生产设备，噪声采取了减震，隔离、合理布局、距离衰减及厂区绿化等措施降低声源噪声。 根据苏州国环环境检测有限公司于2019年12月4日出具的监测报告（报告编号（2019）苏国环检（委）字第（2963）号），公司噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表1-16 厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 监测点 检测结果 执行标准 达标情况 2019.12.4 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东 57.0 52.9 65 55 达标 达标 厂界南 55.9 52.5 厂界西 54.5 52.0 厂界北 60.1 54.2 4、固体废物 现有项目固废主要为一般固废：废金属屑、塑料边角料和金属粉尘；危险废物：废水处理污泥、废切削液、废火花机油，清洗废液、C.H清洗废液、废机油和废包装桶以及生活垃圾，根据《危险废物名录》（2016年3月30日修订）中危险废物豁免管理清单，含油抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 企业设置了192m2一般固废暂存处，27m2的危废房，符合按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单的相关要求，危险废物分类储存，其中危废均委托资质单位处置，一般固废外售处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理，企业实际运行过程中，厂内污水处理中心未有污泥产生。 表1-17 项目固废产生和处置情况表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物代码 产生量 （t/a） 利用处置方式 1 废切削液 机加工 危险废物 900-041-49 0.2 委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司处置 2 清洗废液 清洗 900-006-09 50 3 废火花机油 线切割 900-249-08 0.05 委托苏州中吴能源科技股份有限公司处置 4 废机油 设备维护 900-217-08 4.0 5 C.H清洗废液 清洗 900-404-06 11.1 委托洁丽源环保处置有限公司处置 6 废水处理污泥 废水处理 336-064-17 10 委托苏州新区环保服务中心有限公司处置 7 废包装桶 切削液、机油等的使用 900-49-08 2.0 委托江阴市江南金属桶厂有限公司处置 8 废金属屑 切割、机加工 一般固废 86 790 外售利用或供应商回收 9 塑料边角料 注塑 86 13.6 10 金属粉尘 废气处理 86 1.82 11 生活垃圾 生活 99 175.1 新区环卫处理 7、现有项目污染物排放及污染物总量控制 表1-18 污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 类别 污染物 排放量(t/a) 环评批复总量 是否符合总量要求 废水 废水量 34288 44998 符合 COD 8.572 12.63495 符合 SS 3.82 8.43132 符合 NH3-H 0.898 0.989 符合 TP 0 187 0.218 符合 TN 1.137 / / 废气 无组织 TVOC 0.973* / / 非甲烷总烃 0.973* / / 颗粒物 0.3 / / *注：原有环评未考虑C.H清洗剂的挥发，企业实际生产过程中，C.H清洗剂挥发产生的废气部分通过冷凝装置回收处置，少量废气在车间无组织排放，本次重新进行核算，原有项目无组织废气排放量约为0.973t/a。 8、现有项目环境问题及“以新带老”措施 现有项目C.H清洗剂挥发废气直接无组织排放，不满足最新的《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》苏高新管【2018】74号文件、《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气（2020）33号）等文件挥发性有机物管控要求，因此，本次改建拟进行废气环保设施提升改造，对全厂清洗剂挥发的废气收集、处理后高空排放。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目位于苏州高新区鸿禧路69号，项目地理位置图见附图1。 苏州位于长江三角洲中部、江苏省东南部。东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理位置坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州是我国的历史文化名城，也是闻名于世的风景游览城市。 苏州高新区在苏州市区西部，北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划面积约为223平方公里。高新区协调发展规划初步将高新区划分为中心城区、浒通片区、横塘片区、科技城片区、湖滨片区（苏州西部生态城）、阳山片区六部分。 2、地形、地貌及地质 项目所在地位于苏州高新区鸿禧路69号，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区。 苏州地处长江下游入海附近地区，属冲积平原，地势西高东低。根据地质分析，它可划分为四个工程地质分区：（1）基岩山丘工程地质区，其中还可分为坡度舒缓基岩山丘工程地质亚区和高营孤立基岩山丘工程地质亚区；（2）冲积湖平原工程地质区；（3）人工堆积地貌工程地质区；（4）湖、沼地工程地质区。地震基本烈度属6度设防区（即无地震区）地质条件。苏州高新区（虎丘区）基岩基本为山区工程地质区，区内地势高而平坦，大致呈西高东低，地面标高4.48～5.20米（吴淞标高）。西侧为山丘地，主要有狮子山、天平山、灵岩山等；南面有横山、七子山；远郊有洞庭东山、西山。项目厂房、办公楼等建筑满足6度地震防区要求。 3、气候气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度39.3℃，历史最低温度-8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5h，日照率为53%，年最低日照数为1176h，日照率为40%，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45%。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 4、水文 项目位于苏州市高新区鸿禧路69号，属于太湖流域三级保护区。 苏州境内有水域面积约1950km2（内有太湖水面约1600km2）。其中湖泊1825.83km2，占93.61%；骨干河道22条，长212km，面积34.38km2，占1.76%；河沟水面44.32km2，占2.27%；池塘水面46.00km2，占2.36%。苏州高新区（虎丘区）内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有京杭运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，京杭运河升级为三级航道，其它为不通航河道。 现有项目纳污水体为京杭运河，属于Ⅳ类水环境功能区，京杭运河苏州段贯穿苏州全市，北起相城区望亭五七桥，南至江浙交界鸭子坝，全长81.8km，年货物通过量达5600余万吨，是苏州水上运输的大动脉，对苏州经济的发展具有极其重要作用。京杭运河水文情况主要受长江和太湖水位的影响，河流水位比较低，流速缓慢，年平均水位2.82m，水面宽约70m，平均水深3.8m，枯水期流量为10～20m3/s，为西北至东南流向。京杭运河苏州段主要功能为航运、灌溉、纳污等，并兼游览观赏。项目所在地京杭运河近50年平均水位2.76m（黄海高程系），百年一遇洪水位4.41m，近5年最高水位2.88m，最低水位1.2m。 5、植被与生物多样性 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。恩古山已被采石作业挖平，部分地区位于周围平地以下。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 2019年，苏州高新区全年实现地区生产总值1377.24亿元，较上年增长5.5%，其中服务业增加值684.46亿元，占GDP比重49.7%，较上年末提升10.2个百分点。完成一般公共预算收入168.6亿元，较上年增长6.0%；完成规模以上工业产值3125.88亿元，其中新兴产业产值占规上工业产值比重60.5%，较上年提高2.4个百分点。完成全社会固定资产投资470.47亿元，较上年增长6.2%，其中工业投资71.467亿元，工业技术改造投资占工业投资比重79.8%。完成进出口总额419.78亿美元，其中出口额277.95亿美元。完成社会消费品零售总额307.04亿元，较上年增长5.8%。完成实际使用外资5.3亿美元，较上年增长21.8%。 2、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》 2015年苏州高新区对2003年的规划做了修订和完善，编制了《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，2016年11月29日获得国家环保部审查意见，批复号：环审[2016]158号。 （1）规划范围 北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 （2）规划时段 本次规划年限为：2015年～2030年。规划近期至2020年，远期至2030年。 （3）规划结构 总体空间结构：“一核、一心、双轴、三片”。 一核：以狮山路城市中心为整个高新区的公共之“核”，为高新区塑造一个与古城紧密联系的展现魅力与活力的公共生活集聚区，成为中心城区“发展极”。 一心：以阳山森林公园为绿色之心，将山体屏障转化为生态绿环，作为各个独立组团间生态廊道的汇聚点。 双轴：①太湖大道发展主轴：是高新区“二次创业”的活力之轴，展现科技、人文、生态的融合。②京杭运河发展主轴：展现运河文化的精华，是城市滨河风貌的集中体现，是公共功能与滨水风光的有机融合。 三片：规划将苏州高新区划分为“三个功能相对完整，产居相对平衡，空间相对集中”的独立片区：中心城区片区、浒通片区、湖滨片区。 （4）功能分区 规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间，并对各组团的形态构建与功能组织进行引导。 （5）用地布局规划 规划工业用地3643.3公顷，占规划城市建设用地的25.31%。 规划形成6个工业片区，为高新区发展工业的重要集中区域。 ①枫桥工业区：面积约1539公顷。重点发展电子信息、精密机械产业。 ②浒通工业区：面积约1286公顷。重点发展电子产品及元件的制造和装配产业。其中包含出口加工区和保税物流园，面积分别为270公顷和50公顷。 ③浒关工业区：面积约762公顷。重点发展装备制造、化工。其中化工集中区面积279公顷，主要发展化工产业，包括专用化学品产业、日用化学品产业、新材料产业、生物技术及医药等。 ④苏钢工业区：面积约450公顷。结合企业转型形成金属零部件生产与设计中心。 ⑤通安工业区：面积约355公顷。重点发展电子信息产业。 ⑥科技城工业区：面积约717.6公顷。重点发展新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械研发与制造等。 苏州国家高新技术产业开发区用地规划见附图2-1。 （6）产业发展规划 产业发展定位：目前高新区转型主要为五个方面，一是加快从注重发展工业向先进制造业、高新技术产业和现代服务业协同发展转型；二是从偏重引进资金向重视引进先进技术、科学管理和高素质人才转型；三是从注重规模扩张向注重质量效益提升转型；四是从依靠政策优惠向提升综合服务功能转型；五是由消耗环境资源向环境友好型转型。 全国各地高新区围绕科技创新、生态循环、新兴产业等方面实施发展转型策略，打造各类示范园区。苏州高新区正在经历“二次创业”浪潮，并已成为全国首批国家生态工业园示范园区，同时，在历版苏州市总体规划中，太湖周边地区的发展策略已经开始由原来的“西控”走向“西育”。这也进一步指引了苏州高新区产业发展的动向。在产业政策方面，国家层面上有国家十大产业振兴计划，省域层面亦有相应产业调整规划，自身层面也制订了“4+2“产业规划（新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械四大优先发展产业和电子信息、装备制造两大提升发展产业）。新兴产业的培育、现代产业体系构建以及自身产业品牌的塑造必然是苏州高新区实现发展突破的关键。对于区内的化工集中区，主要发展专用化学品产业、日用化学品产业、新材料产业、生物技术及医药。 综合考虑以上因素，并结合苏州高新区目前自身的产业发展基础，将其未来的产业定位内容确定如下： 国家高新区产业持续创新和生态经济培育的示范区； 长三角和苏州城市现代服务业集聚区和重要的研发创新基地； 环太湖地区功能完备的国际高端商务休闲型旅游度假目的地。 （7）产业发展负面清单 ①高新区引入项目应符合国家和地方的产业政策，严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》、《苏州市调整淘汰部分工艺装备和产品指导意见》等产业指导目录进行控制，以上文件中限制或淘汰类的项目，一律禁止引入高新区。此外，高新区规划工业用地中禁止新建、改建、扩建制革、酿造、印染、电镀等项目，不新增含氮和磷等污染物排放的项目，原则上停止造纸新项目的引进。 ②属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区一级管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目。 ③属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。 ④不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目。 ⑤不符合所在苏州高新区产业定位的工业项目； ⑥不符合化工集中区产业定位的化工项目； ⑦未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目； ⑧环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目； ⑨国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。 苏州高新区入区企业负面清单详见表2-1。 表2-1 苏州高新区入区项目负面清单 序号 产业名称 限制、禁止要求 1 新一代信息技术 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过49%）。 2 轨道交通 G60型、G17型罐车；P62型棚车；K13型矿石车；U60型水泥车 N16型、N17型平车；L17型粮食车；C62A型、C62B型敞车；轨道平车（载重40吨及以下）等。 3 新能源 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。 4 医疗器械 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。 5 电子信息 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 6 装备制造 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630普通车床。E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。 7 化工 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、度性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业。 综上：本项目位于苏州高新区鸿禧路69号，属于枫桥工业区，项目用地现状及规划均为工业用地。建设单位从事其他电子元件制造，本项目为对现有项目中冲压件清洗生产线进行改建，清洗后冲压件用于电子产品框架，属于其他电子元件制造行业，未列入高新区产业发展负面清单及苏州高新区入区项目负面清单中，不违背《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》环境影响报告书及其审查意见的相关要求。 4、与《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》，项目地周边近的重要生态保护功能区为江苏大阳山国家森林公园。本项目不在生态红线区域保护区的范围内，不涉及江苏省国家级生态保护红线规划所列的生态保护目标。 5、与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目周边区域重要生态空间及其范围见表 2-4。距离本项目最近的生态空间为厂界西北侧6800m的虎丘山风景名胜区。 本项目不在生态空间管控区域范围内，不涉及江苏省生态空间管控区域规划所列的生态保护目标。

# 三、环境质量状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（大气环境、地表水、地下水、声环境、土壤环境、生态环境等） 1、大气环境影响评价等级及质量现状 本项目位于苏州高新区鸿禧路69号，依据《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号）及《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，所在区域大气环境划为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 号）要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录 A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本项目Pmax最大值出现为FQ-001排气筒排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.0709%，Cmax为1.4179μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。应调查项目所在区域环境质量达标情况； 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 由《2019年度苏州市环境状况公报》可知：苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物 （PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为39微克/立方米、56微克/立方米、6微克/立方米和43微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.1毫克/立方米和163微克/立方米。项目所在区域空气质量为不达标区。 根据《2019年度苏州市环境质量状况公告》，苏州市区PM2.5、NO2和O3超标，SO2、PM10和CO达标。2019年空气自动监测站的有效运行天数为365天。项目所在区域空气质量为不达标区。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》，《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》等持续实施，通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，大力推进VOCs的综合整治，对重点行业和重点企业进行综合整治，控制含VOCs溶剂的使用，加强区域工业废气的收集和处理，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，空气环境质量将逐渐得到改善。 2、地表水影响评价等级及质量现状 本项目不新增废水排放，现有项目废水接管市政管网排入苏州白荡污水处理厂集中处理，尾水达标后排入京杭运河。本次评价地表水环境现状资料引用《2019年度苏州市环境状况公报》中的相关资料说明区域地表水环境质量概况。 根据《2019年度苏州市环境状况公报》可知，纳入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类的占86.0%，无劣Ⅴ类断面；国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的16个断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为87.5%，无劣Ⅴ类断面。 太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅳ类；湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为3.6和0.07mg/L，分别处于Ⅱ类和Ⅰ类；总磷平均浓度为0.064mg/L，总氮平均 浓度为1.10mg/L，均处于Ⅳ类；综合营养状态指数为55.8，处于轻度富营养状态。 3、声环境影响评价等级及质量现状 根据《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）及《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，项目所在区域为3类声功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。建设项目周边200m 范围内无声环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4 2009）等级，因此可判定本项目噪声评价等级为三级评价。 根据导则要求，项目应重点调查评价范围内主要敏感目标的声环境质量现状，可利用评价范围内已有的声环境质量监测资料，若无现状监测资料时应进行实测，并对声环境质量现状进行评价。项目周边200m范围内无敏感目标，因此主要对项目厂界进行实测。 根据江苏世科同创环境技术有限公司2020年8月28日昼间、夜间各1次对本项目厂界噪声监测的结果可知：项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区标准要求。 4、土壤环境影响评价等级及质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业-其他用品制品”中“其他”，为Ⅲ类土壤环境影响评价项目，项目占地面积为29174.1m2，小于50000m2，为小型占地规模，项目周边土壤环境为不敏感。确定本项目可不开展土壤环境影响评价。 地下水环境影响评价等级确定及现状调查 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目所在区域无集中式饮用水源、以及特殊地下资源保护区等环境敏感区，故本项目地下水环境敏感程度为不敏感；根据导则中附录A，本项目属于“K-机械、电子 -80、其他电子器材制造”中的报告表类别“其他”，属于Ⅲ类项目，项目地下水敏感程度为不敏感，根据评价工作等级分级表，本项目评级等级为三级，应基本掌握评价区地下水补径排条件核地下水环境质量现状，采用分析法和类比分析法进行地下水影响分析与评价，提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。 本次评价通过充分收集现有资料，引用江苏世科同创环境技术有限公司为《雅马哈电子（苏州）有限公司苏州高新区建设年产13万台扬声器、年产100 万片线路板（PCBA板）扩建项目》出具的地下水检测报告。 由监测报告可知，项目所在区域细菌总数、氨氮、铁满足 IV 类标准，其余指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类及以上标准，说明企业周边地下水环境质量状况较好。 6、生态环境影响评价等级确定及现状调查 本项目位于苏州高新区鸿禧路69号，占地面积约29174.1平方米（小于2km2），区域内未见珍稀濒危物种，影响范围内均不涉及各类自然保护区、水产种质资源保护区及风景名胜区等生态敏感区、国家级和省级生态红线管控区，属于一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态环境评价工作等级为三级，可充分借鉴已有资料进行说明。 根据近年苏州市的陆生生态系统调查资料，项目所在区域动植物概况如下：项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有少量鸟类、鼠类、蛙类以及各种昆虫等小型动物；植物生长茂盛，覆盖率高，地带性植被为落叶阔叶林与常绿阔叶林混交林，但由于长期经济活动的结果，原生植被已不复存在，代之以人工栽培植被。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场勘查，项目周边环境保护目标见下表3-4，项目环境保护目标见附图3。 表3-6 建设项目主要环境保护目标 环境要素 保护对象 坐标 保护内容（规模/人） 方位 相对厂界距离/m 环境功能区 X Y 大气环境 闽信.名筑 1100 406 ** 东北 1110 二类区《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其修改单二级标准 新区云锦城 1400 268 ** 东北 1400 朗沁花园 1680 198 ** 东北 1640 旭辉朗香花园 2020 152 ** 东北 1930 梧桐树花园 1680 615 ** 东北 1720 新港名墅 905 1370 ** 东北 1450 长成锦溪禾府 -1690 -707 ** 西南 1780 地表水环境 京杭运河 / / 中河 东 2830 IV类 白塘 / / 小河 南 123 声环境 项目周边200米内没有声环境敏感目标 生态环境 苏州大阳山国家森林公园 / / 10.3km2 西 1940 《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》自然与人文景观保护 太湖（高新区）重要保护区 / / 10.3km2 西 10800 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）自然与人文景观保护 藏书生态公益林 / / 14.57 西南 3680 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）水土保持 虎丘山风景名胜区 / / 10.3km2 东北 6800 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）自然与人文景观保护 注：以厂区东南角为原点（0，0），见附图3。

# 四、评价适用标准

环境质量标准： 环境空气质量评价标准 根据《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号）及《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，项目所在区域为二类环境空气质量功能区。SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单表1和表2中的二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》标准。 2、地表水环境质量评价标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）及《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，现有项目纳污河流京杭运河规划为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3038-2002)表1的Ⅳ类标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）表3.0.1-1中四级标准限值。 3、声环境质量评价标准 根据《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）及《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 4、地下水环境质量标准 地下水环境质量采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行评价。

| 污染物排放标准 5、废水排放标准 本项目不新增废水排放。 6、废气排放标准 有组织排放废气： FQ-001排气筒：清洗工序出产生的有机废气经管道收集至“两级活性炭”装置处理后，通过FQ-001排气筒排放。非甲烷总烃应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放标准限值， 排放浓度应执行《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机物排放标准。 无组织排放废气： 厂房外、厂区内：非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求； 厂界外：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放标准。 7、噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准。 8、固废污染控制标准 本项目所产生的一般工业废物、危险废物应执行以下标准：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改清单的要求；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改清单；《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）。 |
| --- |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目选址位于“太湖流域”， 依据苏政办发【2012】221号文件，项目所在地属于太湖流域三级保护区。 1、总量控制因子 根据《十三五生态环境保护规划》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）和《“十三五”生态环境保护规划》，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：VOCs、颗粒物； 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、总氮、TP，考核因子：SS； 2、项目总量控制指标和控制要求 表4-8 污染物排放总量控制指标表 t/a 类别 污染物 现有项目 改建项目排放量 “以新带老”削减量 改建后排放总量 排放增减量 本次申请量 批复总量 现有项目实际排放量 废水 废水量（m3/a） 44998 34288 0 0 44998 +0 0 COD 12.63495 8.572 0 0 12.63495 +0 0 SS 8.43132 3.82 0 0 8.43132 +0 0 氨氮 0.989 0.898 0 0 0.989 +0 0 TP 0.218 0 187 0 0 0.218 +0 0 TN / 1.137 0 0 1.137 +0 0 废气 有组织 非甲烷总烃 / / 0.285 0 0.285 +0.285 0.285 VOCs / / 0.285 0 0.285 +0.285 0.285 无组织 VOCs / 0.973 0.15 0.9 0.223 -0.75 0.223 非甲烷总烃 / 0.973 0.15 0.9 0.223 -0.75 0.223 颗粒物 / 0.3 0 0 0.3 0 0.3 合计 VOCs / 0.973 0.435 0.9 0.508 -0.465 0.508 非甲烷总烃 / 0.973 0.435 0.9 0.508 -0.465 0.508 颗粒物 / 0.3 0 0 0.3 0 0.3 注：根据现行国家政策并结合地方相关规定，本次对原有项目废气无组织排放总量进行补充申请； 根据现行国家政策和环保要求，VOCs为总量控制因子。项目有机废气的综合指标以非甲烷总烃计，VOCs量=非甲烷总烃量。 3、总量平衡途径 废气：VOCs排放总量根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148 号）和《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）中相关要求平衡； 固废：本项目固体废物实现零排放，不需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期 本项目施工期仅进行设备的安装和调试，在设备安装和调试过程中产生噪声，多为瞬时噪声。施工期对环境影响很小。 二、营运期 本项目清洗所用的冲压件为企业内部生产，部分冲压件根据客户需求，进行碳氢清洗。 工艺流程简述： 清洗：将冲压件放入C.H清洗机进行清洗，去除金属表面油污。清洗后通过真空干燥去除工件表面附着的清洗剂。设备中C.H清洗剂定期进行更换。清洗以及干燥过程产生的废气通过设备内部冷却装置进行冷凝收集，冷却装置采用水冷方式，水温低于10℃。 产污环节：设备运行产生的噪声N1，清洗剂挥发产生的废气G1以及更换产生的C.H清洗废液S1。 贴片：人工将胶贴片粘贴在清洗后的工件上。 产污环节：废贴片S2 包装外售：加工完成的冲压件进行包装外售。 产污环节：废包装材料S3

主要污染工序： 表5-1 项目污染物产生情况 污染物类别 编号 污染物因子 源强核算 产生环节 废气 G1 非甲烷总烃 类比法 清洗 固废 S1 C.H清洗废液 物料平衡法 清洗 S2 废贴片 类比法 贴片 S5 废包装材料 类比法 包装 / 废包装桶 物料平衡法 C.H清洗剂的使用 / 废活性炭 物料平衡法 废气处理 1、废水 新鲜水经冷水机处理后进入设备冷却装置，对废气进行冷凝收集，冷却水在设备内部循环，循环水量为3.6m3/h，定期补充，不外排，年补充水量约为3t/a。 2、废气 2.1废气产生环节 本项目废气主要为清洗环节产生的有机废气，具体见表5-2。 表5-2 废气产生环节一览表 产污环节 编号 主要污染物 处理方式 排放方式 清洗 G1 非甲烷总烃 两级活性炭吸附装置 15m FQ-001排气筒 2.2废气排放源强 清洗废气（G1） 碳氢清洗过程中清洗剂挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计，项目清洗剂主要成分为正构烷烃，沸点为172℃，本项目清洗工序于室温下进行，清洗与干燥工序均于设备内部运行，清洗剂挥发产生的有机废气通过设备内部冷凝装置，进行冷凝收集，产生的清洗废液作危废处置，仅有少量废气排放，项目全厂清洗剂用量约为40t/a，参照同类型项目，本次C.H清洗剂挥发以25%计，有机废气挥发量约为10t/a，其中冷凝装置收集量约为7t/a，则非甲烷总烃产生量约为3t/a。 2.3废气治理方案及效果 项目清洗机运行时处于密闭环境，产生的废气通过管道收集，两级活性炭处理后通过15m高FQ-001排气筒排放，管道收集效率约为95%，两级活性炭处理效率约为90%。 图5-2 FQ-001废气处理装置示意图 （2）技术可行性分析 项目C.H清洗机为密闭化运行方式，通过设备上方安装的管道对废气进行收集，收集效率可达到95%。 参照《污许可证申请核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）表4中涂装车间产生的挥发性有机物的可行技术包含活性炭吸附，项目清洗产生的挥发性有机物的污染防治措施为活性炭吸附，本项目有机废气处理装置使用两级活性炭吸附装置处理。 活性炭吸附 吸附操作作为从废气中去除可吸附的有机废气的一种典型方法。吸附操作的原理是：在气相中需要分离的气体组分（吸附质）可以选择性地与固体表面（吸附剂）相结合，通常吸附分为物理吸附（范德华力）和化学吸附两类，而有机废气的净化主要采用物理吸附方法。 本项目废气主要为C.H清洗剂挥发产生，属于有机废气，废气处理设施采用两级活性炭吸附装置，且装置前端装有初效过滤棉，废气进行活性炭吸附箱体中，本项目采用颗粒状活性炭，填充量约1100kg，具体技术参数详见表5-2，活性炭颗粒表面存在大量微孔，可以对有机废气进行吸附，处理后废气通过排气筒高空排放，两级活性炭吸附装置处理效率达到90%。 本项目清洗废气经两级活性炭装置处理后，非甲烷总烃排放浓度达到《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机物排放标准。 表5-3 活性炭吸附装置主要技术参数 序号 项目 技术指标 技术要求 1 尺寸 1×1×1.5m / 2 外观 平整均匀，无破损 / 3 比表面积（m2/g） 750-850 >750 6 堆积密度（g/cm3） 0.5 0.45-0.6 8 总比孔容（Ml/g） ＞0.7 / 9 孔径分布（A） 3-40A，以20A以下为主 / 10 含碳量（%） ≥40% / 11 单位面积重（g/m2） 200-250 / 12 着火点 ＞500 / 13 吸附阻力（pa） 800 / 14 填充量（t/次） 1.1 / 15 吸附废气量 0.3kg/kg活性炭 / 16 更换频次 4次/年 / 17 设计吸附效率（%） 90 >50 18 流速（cm/s） 20~40 <60

表5-4 本项目有组织废气产生及排放情况 排气筒编号 污染源名称 排气量 m3/h 污染物名称 产生状况 治理 措施 去除率 排放状况 执行标准 排放方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 高度 直径 温度 正常工况 FQ-001 碳氢清洗 5000 非甲烷总烃 79.2 0.396 2.85 两级活性炭吸附装置 90% 7.92 0.039 0.285 70 / 15 0.5 25 非正常工况 FQ-001 碳氢清洗 5000 非甲烷总烃 79.2 0.396 2.85 两级活性炭吸附装置 0% 79.2 0.396 2.85 70 / 15 0.5 25 表5-5 大气污染物无组织排放情况 排放单元 产生环节 污染物名称 产生量t/a 治理措施 排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 生产厂房 碳氢清洗 非甲烷总烃 0.15 / 0.15 8360 5

2.4非正常工况污染源强分析 非正常工况包括开停机、设备故障和检修、生产装置达不到设计参数、政策影响因素等情况下的排污，不包括恶性事故排放。 （1）开、停机污染源强分析 车间开工时，首先运行对应的废气处理装置，然后再进行人工或机械操作；车间停工时，所有的废气处理装安保设施置继续运转，待产生的废气排出之后才逐台关闭。车间在开、停机时排出污染物均得到有效处理，经排放口排出的污染物浓度比正常生产时小。 （2）生产设备故障和检修 设备故障时则立即止作业，环保设施继续运行，经污染物排得到充分处理后再关闭环保设施，可以确保废气排放情况达标排放；设备检修时停止作业，不会有额外污染物产生。 （3）环保设施出现故障 项目两级活性炭吸附装置中活性炭已饱和，导致废气未经吸附处理直接排放，环境影响将超过正常工况下的排放情形，考虑最不利情况，以环保设施处理效率为0计算非正常工况下污染物产生及排放源强，事故持续时间在0.5h之内。 表5-6 非正常工况排气筒污染物情况表 排气筒编号 排气量(m3/h) 污染物 名称 排放情况 排放标准 达标情况 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） FQ-001 5000 非甲烷总烃 79.2 0.396 70 / 超标 在生产过程中采取以下措施以有效防控环保措施失效，避免非正常工况。 （1）根据现有项目的生产运行经验，企业对环保设备进行每周一次和每月一次的例行检查。 （2）企业对废气处理装置定期进行维护。 3、噪声 项目生产过程中的噪声主要为设备的运行噪声。主要生产设备均安装在生产车间内，根据类比，噪声源强约在76-84dB（A）之间，主要噪声源及声源强度见下表： 表5-7 主要噪声设备以及噪声源强情况一览表 编号 设备名称 数量 （台套） 等效声级dB(A) 治理措施 距最近厂界距离(m) 降噪效果dB(A) N1 碳氢清洗生产线 2 76 选用低噪声设备，合理布局、日常维护和保养、隔声、减震等 W，12 25 / 风机 1 84 W，20 35 通过采取合理布置、隔声和距离衰减等措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中3类标准。 4、固体废弃物 本项目生产过程中产生的固体废物为：C.H清洗废液（S1）、废贴片（S2），废包装材料（S3）和废活性炭与废包装桶，项目不新增员工，不新增生活垃圾。根据《国家危险废物名录》（2016年），判定其是否属于危险废物。 C.H清洗废液：碳氢清洗工序中更换产生的废清洗剂，本项目新增C.H清洗剂用量约28t/a，25%挥发，为剩余部分作危废处置，挥发的清洗剂通过冷凝装置收集的清洗废液约为4.9t/a，C.H清洗废液产生量约为25.9t/a； 废贴片：人工贴片时产生的废贴片，产生量约为0.01t/a； 废包装材料：产品包装出售产生的废包装材料，产生量约为0.01t/a； 废包装桶：本项目清洗剂新增用量约28t/a，使用200L包装桶盛装，废包装桶年产生约为140个，每个重约15kg，则废包装桶产生量为2.1t/a； 废活性炭：废气处理设施采用活性炭吸附有机废气，废气处理过程中产生废活性炭，活性炭吸附去除率以90%计，按照废气吸附量与活性炭使用量0.3 :1计算，总废气吸附量为2.565t/a，因此活性炭使用量约为8.55t/a，活性炭每季度更换一次，对照表5-6活性炭吸附装置技术参数，活性炭填充量满足要求，则项目两级活性炭装置产生的废活性炭约为11.4t/a。

4.5、贮存场所污染防治措施 （1）一般固废暂存处 本项目产生的一般固废依托现有一般固废暂存处存放，现有项目一般固废产生量约为805.42t/a，计划一月清运一次，每次清运量约为67.2t，企业现有一般固废暂存处面积为192m2，最大存放量约为100t，本项目一般固体废物为废包装材料与得贴片，产生量仅为0.02t/a，现有项目一般固废暂存处满足存放需求。 （2）危险废物贮存场所 本项目危废暂存处建设及运行管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中文件要求规范建设和维护使用。具体如下：本项目危险废物为C.H清洗废液、废包装桶、废活性炭，为了确保厂内产生的固体废物得到妥善处置，避免固体废物对环境造成危害，要求建设单位落实以下措施。 表5-12 危险废物贮存场所规范设置分析表 序号 建设要求 落实措施 相符性 1 应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 本项目危废暂存处为专用的贮存设施 符合规范要求 2 4.2在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 本项目储存危废为C.H清洗废液、废包装桶和废活性炭，常温常压下性质稳定，无需进行预处理。 符合规范要求 3 4.7 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 4.9 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物贮存污染控制标准附录A所示的标签。 C.H清洗废液与密封桶顶部留有100毫米以上的空间，且桶上粘贴危险废物贮存污染控制标准附录A所示的标签。存放废活性炭的密封袋、和废包装桶上粘贴危险废物标签。 符合规范要求 4 5.1 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 5.2 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 5.3 装载危险废物的容器必须完好无损。 5.4 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应） 本项目C.H清洗废液使用密封桶装，废活性炭密封袋装，废包装桶加盖密封，项目危废不与容器相互反应，且包装桶与密封袋满足相应的强度要求。 符合规范要求 5 6.1.5 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 项目拟建设危废暂存处位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 符合规范要求 6 6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 6.2.4 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 6.2.5 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 项目拟建设危废暂存处地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于C.H清洗废液储量的五分之一，即1.3t，用以收集泄露的废液，存放废包装桶、废活性炭的地方，建设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 符合规范要求 7 6.2.6 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 本项目C.H清洗废液、废活性炭和废包装桶分区存放，且本项目危废不属于不相容危废，无需设置离间隔断。 符合规范要求 8 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 项目拟建设危废暂存处防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒。 符合规范要求 9 6.2.2 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 7.9 泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。 项目危废暂存处产生的泄漏液、清洗液、浸出液达到GB8978的要求后排放，C.H清洗废液、废包装桶和废活性炭常温常压下有少量废气产生，由于项目危废密封存放，仅有少量废气产生，满足GB16297标准后，通过危废暂存处设置的气体导出口排放，不会对周边大气环境产生影响。 符合规范要求 10 8.1.4 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 项目危废暂存处清理出来的泄漏物作危废处置 符合规范要求 11 贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 项目C.H清洗废液、废活性炭和废包装桶根据国家环境保护标准采取相应的防护措施，且计划3个月处理一次。 符合规范要求 12 对危废暂存处设立监控设施，危废暂存处周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按 GB15562.2 的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等。 项目危废暂存处将设立监控设施与防护栅栏，配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；按 GB15562.2的规定设置警示标志。 符合规范要求 13 9.2 危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 9.3 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。 9.4 监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 项目运营结束，厂区不再进行生产后，将消除危废暂存处的污染，无法消除的危废委托资质单位处置，待监测部门监测完成后，摘下警示标志。 符合规范要求 ③危险废物管理计划及申报登记制度 a、按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门如实申报C.H清洗废液、废活性炭和废包装桶的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 b、管理计划内容须齐全，C.H清洗废液、废活性炭和废包装桶的产生环节、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 c、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（注:管理计划内容有重大改变的情形包括：（1）变更法人名称、法定代表人和地址；（2）增加或减少危险废物产生类别；（3）危险废物产生数量变化幅度超过20%或少于50% ；（4）新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施）。 ④规范设置标识标牌 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求设置危险废物仓库的环境保护图形标志。 表5-13 危废仓库的环境保护图形标志 危险废物标识 图案样式 设置规范 贮存设施警示标志牌 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌； 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm； （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体； （3）材料：采用1.5-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边； 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。 贮存设施内部分区警示标志牌 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处； 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm； （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色； （3）材料：采用5m铝板，不锈钢边框2cm压边； 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。 危险废物信息公开栏 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处； 2.规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm； （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色（印刷CMYK参数附后，下同），文字颜色为白色，所有文字字体为黑体； （3）材料：底板采用5mm铝板； 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。 包装识别标签 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上； 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm； （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体； （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封； 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称； （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致； （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉； （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生； （5）危险类别：根据危险情況，在对应标志右下角文字前打“√”。 （3）转运过程的污染防治措施 a、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 b、危险废物厂区内装卸过程应遵守如下要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，综上所述，项目危险废物转运过程中，不会造成二次污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ-001 (5000 m3/h) | 非甲烷总烃 | 79.2 | 2.85 | 7.92 | 0.039 | 0.285 | 大气环境 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | / | 0.15 | / | / | 0.15 |  |
| 水污染物 | 类别 | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 污染物 名称 | 排放浓度m g/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 电离电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 分类 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a |
|  | 危险废物 | C.H清洗废液 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 |
|  |  | 废包装桶 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 废包装材料 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
|  |  | 废贴片 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 噪声 | 分类 | 名称 | 所在车间/工段 | 等效声级dB（A） | 贡献值dB（A） |
|  | 生产和公辅设备 | 碳氢清洗生产线 | 生产车间 | 76 | 32.0~37.1 |
|  |  | 风机 | 生产车间 | 84 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目依托企业已有厂房内进行布局生产，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。仅有设备安装的机械噪声，对厂界周围声环境的影响较小，随着设备安装调试的结束，环境影响随即停止。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），应结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （2）Pmax 及 D10%的确定 Pi=Ci/Coi×100% Pi——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （3）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （4）污染源参数 表7-2 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率（kg/h） 经度 经度 高度 内径 温度 流速 (m) (m) (℃) (m/s) FQ-001 120.493853 31.345575 5.0 15 0.5 25 9.66 非甲烷总烃 0.039 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率（kg/h） 经度 纬度 长度 宽度 有效高度 厂房 120.493644 31.346388 6.00 97 87 10.0 非甲烷总烃 0.021 表7-4 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 1300万 最高环境温度/℃ 39.8 最低环境温度/℃ -8.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线烟熏 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) FQ-001 非甲烷总烃 2000.0 2.6326 01316 / 厂房 非甲烷总烃 2000.0 8.1881 0.4094 / 本项目Pmax最大值出现为FQ-001排气筒排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.4094%，Cmax为8.1881μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，无需进行进一步预测与评价。 （3）大气防护距离 本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目建成后不设大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中： ——污染物的无组织排放量，kg/h； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——卫生防护距离，m； R——生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——计算系数，从GB/T 3840-91中查取，风速取3.0m/s。 本项目无组织排放卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算结果 无组织排放源 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D Cm mg/Nm3 R （m） Qc （kg/h） 卫生防护距 离m 卫生防 护距离m 厂房 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 2 51.8 0.05 0.638 50 根据上表计算结果，非甲烷总烃的卫生防护距离为50m，由于非甲烷总烃为综合因子，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定：当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此本项目卫生防护距离厂房边界外扩100m。 根据现场踏勘，在项目卫生防护距离范围内无居民敏感点，满足卫生防护距离的设置。项目卫生防护距离范围内禁止新建居民、学校、医院等敏感目标。 （4）大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表7-7。 表7-7 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50 km( 边长 5～50 km( 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 包括二次 PM2.5□ 其他污染物（非甲烷总烃） 不包括二次 PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 2019年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□本项目非正常排放源 ( 现有污染源 □ 拟替代的 污染源□ 其他在建、拟建 项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响 预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/ AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥ 50 km□ 边长 5～50 km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子（/） 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C 本项目最大占标率≤100%□ C 本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 一类区 C 本项目最大占标率≤10%□ C 本项目最大标率＞10% □ 贡献值 二类区 C 本项目最大占标率≤30%□ C 本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1 h浓度贡献值 非正常持续时长 C 非正常占标率≤100% □ C 非正常占标率＞100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C 叠加达标 □ C 叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤−20% □ k＞−20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测( 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距 （/ ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 非甲烷总烃（0.435）t/a 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、水环境影响分析 本项目不新增废水排放。 3、噪声 项目噪声主要为碳氢清洗生产线、风机等设备，噪声源类型为固定噪声源。根据资料收集，设备噪声强度在76-84dB（A）。采取一些降噪措施，如加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声，平时生产时加强对机械设备的维修与保养；加强生产管理，减少人为因素造成的噪声；合理安排生产，同时在项目四周加强绿化。声环境影响分析如下： （1）主要噪声源与噪声测点距离 项目拟采取隔音等措施，加上厂区合理布局，使高噪声的设备尽可能远离厂界，通过距离衰减降低噪声对厂界外环境的影响。 （2）噪声预测模式 当所有设备同时运转时，改建项目厂界噪声按照以下公式进行计算： A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lpl——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB； LW——声源功率级，dB； Q——声源之指向性系数，2； R——房间常数，，取0.05（按照水泥墙进行取值）。 B：室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)= Lp1i(T)—（TLi+6） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL——建筑物隔声量。 C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级： Lw= Lp2 (T)+10lg S 式中：Lw—声源功率级，dB； Lp2 (T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB； S—透声面积，m2。 D：预测点位置的倍频带声压级： Lp (r)= Lw+Dc—A 式中：Lp (r)—预测点位置的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB。 E：噪声源叠加公式： 式中：LPT ——总声压级，dB； Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 改建项目厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声降噪量为25dB(A)。 噪声影响预测结果见表7-8。 表7-8 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 36.6 32.0 37.1 35.0 现状值 昼 53.6 56.0 / 55.1 夜 45.8 44.8 / 44.9 叠加值 昼 53.7 56.0 / 55.1 夜 46.3 45.0 / 45.3 增量 昼 0.1 0 / 0 夜 0.5 0.2 / 0.4 标准值 昼 65 65 65 65 夜 55 55 55 55 预测结果分析 由噪声预测结果可以看出，本项目产生的噪声通过厂房隔声和距离衰减后，项目厂界昼、夜间最大贡献值为37.1 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 项目厂界昼、夜间噪声级增量为0.1dB（A）与0.2-0.5 dB（A），与厂界现有噪声背景值叠加后，昼间噪声达到53.7-56.0dB（A），夜间噪声达到45.0-46.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，不会降低区域声环境质量现状。 4、固体废弃物 4.1 固体废弃物产生情况及其分类 本项目产生的固体废物有废包装材料、废贴片、废清洗剂、废包装桶与废活性炭。固废分类收集，分类处置：本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。 4.2危废暂存处选址可行性 ①危险废物贮存场所选址与面积 项目位于苏州高新区鸿禧路69号，地质结构稳定，地震烈度为6度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，厂界周界以工业企业为主。 ②危废暂存处存储能力可行性 企业依托现有危废暂存处，并对其进行扩建，面积增加25m2，企业危废暂存处面积达到52m2，现有项目危废产生量为95.35t/a，其中清洗废液一月清运一次，其余危废3月清运一次，现有危废暂存处最大存放量约为15t。本项目危险废物产生量约为39.4t/a，计划三个月清运一次，每次需要清运量约9.85t，本项目建设完成后，企业危废暂存处最大存放量约24.85t，企业设置的52m2危废暂存处可以满足全厂危废暂存所需。 4.3危险废物贮存过程环境影响分析 a、大气影响分析 项目废清洗剂、废活性炭和废包装桶在贮存过程可能产生少量有机废气，均采用袋或桶等密闭贮存，废气达到GB16957标准后通过设置的导气口排放到大气环境中，对周边大气环境影响较小。 b、地表水影响分析 项目废清洗剂使用桶装密闭分区贮存，底部设托盘，危废房设置导流沟与收集池，即便发生泄露事故，可将事故风险有效控制在危废房内，不会致使泄露废液进入周边水体，从而对其产生影响。 c、地下水及土壤影响分析 危废房底部高于地下水最高水位，按照《危废废物贮存污染控制标准》及重点防渗区相关要求建设，地面、墙裙使用防腐防渗，其基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），并进行0.4m厚的混凝土浇筑，最上层为2.5mm的环氧树脂防腐防渗涂层，渗透系数≤10-10cm/s等。可有效防控危险废物贮存过程发生渗透，避免对土壤及地下水产生影响。 d、环境敏感目标 本项目周边200m范围内无敏感点。 危险废物处置单位情况分析 本项目需委外处置的危险废物主要为C.H清洗废液HW06（900-404-06）、废包装桶HW49（900-041-49）和废活性炭HW49（900-041-49），均委托资质单位处理。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所依托现有项目。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。 5、地下水影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水评价等级为三级，具体判断过程参见前文“三、环境质量状况-4、地下水环境质量”章节分析。 （2）地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径主要为污水处理区。 ①正常工况下，生产厂房、危化品仓库、危废间的各防渗措施到位，C.H清洗机正常运行，企业正常生产，对地下水无渗漏，基本无污染。 ②非正常工况下，危化品仓库、危废间地面发生开裂，存放的C.H清洗剂与C.H清洗废液发生泄露；生产厂房地面出现开裂，C.H清洗机出现故障，清洗剂泄露至厂房地面，同时，在这几种情况下，将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移。 （3）地下水环境影响评价 ①预测方案 本项目地下水评价等级为三级，本次评价采用类比分析法。 ①对浅层地下水的污染影响：正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目所在区域主要为粉质粘土层，包气带防污性能为中级，当C.H清洗剂与C.H清洗废液发生泄露，且渗入地下的情况发生时，仅少量泄露液迁移穿过包气带进入含水层，C.H清洗剂属于有毒有害物质，且不溶于水，进入地下水后随时间不断进行扩散稀释，对周边地下水环境产生影响。项目周围500米范围内无地下水环境保护目标，因此不会对地下水环境保护目标造成影响。 ②对深层地下水的污染影响判断：项目所在区域区含水层组接受大气降水、地表水的侧向迳流和裸露区的侧流补给，因此垂直渗入补给条件较强，与浅层地下水水利联系较为密切。由于深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。因此，项目C.H清洗剂与C.H清洗废液发生泄露，进入浅层地下水后，通过垂直渗入补给途径对深层地下水产生影响。 ③本项目重点区域为C.H清洗房、危化品仓库、危废间等。项目C.H清洗房位于2层，地面已选用水泥地面防渗措施，防渗效果可满足要求。危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中文件要求规范进行扩建，渗透系数≤10-7厘米/秒，满足要求。危化品仓库依托现有项目，地面已做好防渗、防渗措施，满足要求。 ④一般污染区防渗措施：厂区内道路、办公楼、配套辅房（配电间等），地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 项目在认真落实以上措施防止废水等渗漏措施后，可使污染控制区各防渗层渗透系数≤10-10cm/s，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护厂区环境管理的前提下，可有效控制厂内废水等污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，项目不会对区域地下水环境产生较大影响。 综上分析，最远影响距离未达到周边河道，并且周边无地下水取水井，项目所在区域不属于地下水环境敏感区，因此，项目对周边地下水环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）评价依据 本项目原辅料主要为C.H清洗剂；产品为冲压件，无中间产品产生。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目风险物质为C.H清洗剂，其最大储存量与临界量比值如下表所示： 表7-11 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存储量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液 / 5 10 0.5 建设项目Q<1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分要求，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （2）环境风险识别 本项目物质风险识别见下表。 表7-12 物质分析表 物质来源 物质名称 状态（气体、压缩气体、液态、固态等等） 闪点℃ 沸点℃ 毒理毒性 燃烧性 爆炸浓度（g/m3） 物质风险类型 原辅料 C.H清洗剂 液态 52 172 急性毒性，经口 LD50＞5000 mg/kg（限度试验），LD50＞5000 mg/kg。 可燃 爆炸界限：上限(UEL)：6.0%，下限(LEL)：0.8%，自燃温度：＞200℃ 燃烧爆炸、泄露 危险废物 C.H清洗废液 液态 52 172 急性毒性，经口 LD50＞5000 mg/kg（限度试验），LD50＞5000 mg/kg。 可燃 爆炸界限：上限(UEL)：6.0%，下限(LEL)：0.8%，自燃温度：＞200℃ 燃烧爆炸、泄露 废包装桶 固态 / / / / / / 废活性炭 固态 / / / / / / ②生产系统危险性识别 根据项目实际情况，本项目风险单元识别见下表。 表7-13 风险单元及事故类型、后果分析表 单元类型 风险源 贮存的风险物质 潜在的风险类型 存在条件、转化为事故的触发因素 伴生和次生事故及产物 危害后果 大气 水体 土壤 地下水 贮运 单元 化学品仓库 C.H清洗剂 燃烧爆炸、泄露 密闭空间内泄露，浓度达到爆炸极限 CO、CO2 √ √ √ √ 废气治理设施 清洗车间 C.H清洗剂 燃烧爆炸、泄露 泄漏 CO、CO2 √ √ / / 危废间 C.H清洗废液 燃烧爆炸、泄露 泄漏 CO、CO2 √ √ √ √ （3）环境影响途径识别 项目厂内危险物质为碳氢清洗剂，为易燃易爆物质。本项目危险物质可能影响环境的途径包括以下几个方面： 物料泄漏，若地面没有做防腐防渗处理，流入地面从而影响地表水及地下水环境； 清洗剂遇明火，发生火灾，燃烧后产生次生污染物一氧化碳通过大气扩散影响周围环境。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①依托现有项目采取的风险防范措施，清洗剂放置现有的危化品仓库。 (加强贮存场所和车间集中通风系统，通风系统进风口应设在室外空气洁净处，不得设在车间内。 ③根据物质的性质，对车间分别考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。 ④各车间消防灭火设施配备和布置情况应委托有资质的单位进行设计。 ⑤针对风险物质的性质，采取相应的管理措施并制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 （5）环境风险分析 ①对大气环境影响 清洗剂遇火源引发火灾事故。发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。燃烧爆炸的环境影响是燃烧伴生的毒性气体对大气环境的影响。根据同类项目类别，发生火灾事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。 ②对地表水和地下水环境影响 清洗剂存放于项目已建的危化品仓库，地面进行硬化防渗处理，C.H清洗废液存放于危废房中，地面做防腐防渗处理，如果发生泄漏，可有效阻止污染物进入地下水或周边地表水，基本不会对地表水和地下水造成影响。 （7）分析结论 本项目须加强事故防范措施，严格遵守事故防范措施及安全法律法查规的要求开展项目的生产建设，并根据实际运行情况对安全事故隐患进行登记，根据相关法律法规，进一步完善、制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急预案，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。综合分析，本项目环境风险可以接受。 （8）风险分析自查表 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 苏州中兴联精密工业有限公司冲压件清洗生产线技改项目 建设地点 （江苏）省 （苏州）市 （高新）区 （/）县 （）园区 地理坐标 经度 120˚30'18.81" 纬度 31˚20'59.20" 主要危险物质及分布 C.H清洗剂 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 物料泄漏，若地面没有做防渗处理，流入地面从而影响地表水及地下水环境；遇明火，发生火灾，燃烧后产生伴生污染物通过大气扩散影响周围环境 风险防范措施要求 加强贮存、运输、生产过程中的风险防范措施 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析 表7-15 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险 调查 危险物质 名称 C.H清洗剂 / / / / 存在总量/t 5 / / / / 环境敏感性 大气 500 m 范围内人口数 人 5 km 范围内人口数_____人 每公里管段周边200 m 范围内人口数（最大） _____人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统危险性 Q 值 Q＜1( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M 值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 ( P 值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感程度 大气 E1 □ E2 □ E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 □ 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 ( 风险 识别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险类型 泄漏 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水( 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法( 风险 预测 与评 价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_____ m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 ______m 地表水 最近环境敏感目标______ ，到达时间_____ h 地下水 下游厂区边界到达时间_____ d 最近环境敏感目标______ ，到达时间_____ d 重点风险防范措施 建立专门的环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担环保工作； 风险物质操作岗位操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施； 加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患；加强管理，严格落实定期检测制度，杜绝风险物质泄漏现象的发生； 完善环境应急预案，定期更新环境应急资源。 评价结论与建议 环境风险可接受 注：“□” 为勾选项，填“√”；“_____”为内容填写项 7、环境管理和环境监测计划 （1）环境管理 要求企业设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括： 1）定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 2）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 3）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 4）制定各类环保规章制度 制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。 环境监测计划 本项目实施后，应当制定污染源日常监测制度，制定监测计划，可委托有资质的社会监测机构对企业污染源进行定期监测，并将监测成果存档管理，必要时进行公示。 根据企业申领的排污许可证以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定日常环境监测点位、因子、频次如下： a）大气污染源监测 定期对项目废气排放口及下风向厂界进行检测，具体监测项目及监测频次见表7-16。 表7-16 废气监测项目及监测频次 污染类型 监测对象点位 监测项目 检测频率 执行排放标准 废气 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 厂界外 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放标准限值 FQ-001排气筒 非甲烷总烃 1次/年 《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放标准限值 噪声 厂界 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 注：常规监测采样分析方法全部按照国家环境保护总局制定的相关规范执行。

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ-001 5000m3/h | 非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附装置 | 捕集率95%，有机废气去除率90%，达到《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机废气排放限值与《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放标准限值后后排放 |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 电离和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 危险废物 | C.H清洗废液、废包装桶、废活性炭 | 委托有资质单位处理 | 100%处置 |
|  | 一般固废 | 废包装材料、废贴片 | 外售综合利用 |  |
| 噪声 | 生产、公辅设备 | C.H清洗机、风机 | 隔声、减震 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准限值 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 苏州中兴联精密工业有限公司成立于2004年4月，位于苏州高新区鸿禧路69号。企业根据客户需求，拟投资300万元，利用现有厂房，购进C.H清洗机机等，建设冲压件清洗生产线技改项目。本项目不新增员工，年生产280天，三班制，每班工作8个小时，年工作6000小时。 2、项目建设与相关规划、环保政策等相符性 本项目位于苏州高新区鸿禧路69号，项目用地已取得不动产权证，用地性质为工业用地；项目不涉及江苏省国家生态红线、江苏省生态空间管控区；用地、用水、用电、排水等符合区域相关资源利用及资源承载力要求；污染物排放通过源头控制、污染物达标治理、区域削减、总量控制等，不违背区域环境质量整治及提升控制要求；本项目不违背负面清单要求。 本项目已经取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局备案文件，符合国家和地方的产业政策规定；本项目位于太湖流域三级保护区内，不新增废水排放，与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符；此外，本项目清洗工序产生的有机废气收集后通过两级活性炭处理装置处理达标后高空排放，与《“两减六治三提升”专项行动方案》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的的通知》、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中要求相符。与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》苏高新管[2018]74号、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）相符。 本项目符合生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线要求，不在环境准入负面清单中，符合国家及地方的相关规划、环保政策。 3、项目周围环境质量现状 大气环境质量：本项目所在区域大气环境除PM2.5、 NO2和O3外均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，所在区域空气质量为不达标区； 地表水环境：纳入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类的占86.0%，无劣Ⅴ类断面；国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的16个断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为87.5%，无劣Ⅴ类断面； 声环境质量：根据现状检测数据，项目所在区域噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。 4、项目污染物对环境的影响以及污染治措施评述 项目实施过程中，通过各项污染物防治措施，可有效的控制污染物的排放，实现污染物达标排放的目的。 废气：清洗工序产生的有机废气经管道收集、两级活性炭处理装置处理后达到《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机物排放标准限值与《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放标准限值后通过15m高FQ-001排气筒排放。 未捕集非甲烷总烃达到《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机物排放标准限值要求与《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放标准限值后再车间无组织排放。 废水：本项目不新增废水排放。 噪声：项目噪声主要为设备运行噪声，在有针对性的采取合理布置、隔声和距离衰减等措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中3类标准。 固废：项目产生的一般工业固废经外卖综合处理；危险废物委托有资质单位处理；项目固废利用/处置率达到100%，实现对环境零排放。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 大气环境：本项目废气达标排放，经预测分析，不会改变项目所在区域大气环境功能现状。 地表水环境：本项目不新增废水排放，不会对周边地表水环境产生影响。 声环境：经预测，项目设备噪声与厂界现有噪声背景值叠加后满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准限值，不会降低项目所在区域声环境功能级别。 固废：本项目固废实现零排放，不会对周边环境产生影响。 6、污染物总量控制 (废气：VOCs排放总量根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148 号）和《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）中相关要求平衡。 (固废：固废实现零排放，无需申请总量指标。 7、“三同时”验收一览表 表 9-1 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称 苏州中兴联精密工业有限公司冲压件清洗生产线技改项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准 环保投资(万元) 完成 时间 废气 FQ-001 非甲烷总烃 1套“两级活性炭吸附装置”，5000m3/h 达标排放 见表4-5 15 与项目同时施工、同时建成、同时投入使用 噪声 生产设备及公辅工程 噪声 隔声、减振、消声 达标排放 见表4-7 1 固废 生产 危险废物 依托现有危废暂存处并进行扩建，使之面积达到52m2 零排放 4 一般固废 依托现有192m2一般固废暂存处 绿化 依托现有 / / 事故应急措施 / / / 环境管理（机构、监测能力） 依托企业现有环境管理和监测体系 满足要求 / 清污分流、排污口规范化设置 雨、污分流排水系统；依托现有厂区雨水排口和污水接管口 / “以新带老”措施 / / 总量平衡 具体方案 VOC排放总量根据相关要求平衡。 / 区域解决问题 / / 卫生环境防护距离设置 项目以厂房边界外扩100m设置卫生防护距离。在该范围内目前无学校、居民等敏感点，将来也不得建设居民、学校等环境保护敏感点。 / 总计 / 20 — 9、综合结论 综上所述，本项目建设符合国家、江苏省产业政策；项目用地为规划的工业用地，卫生防护距离内无居民、学校等敏感目标，选址合理；项目建设符合地方规划；采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求。 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 （一）要求 1、上述评价结论是根据建设方提供的项目规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报； 2、建设项目在实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人；公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识； 3、优化平面布局，减少噪声对环境的影响； 4、项目涉及的各类环境污染治理设施（含危险废物库房）将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。” （二）建议 为了保护环境、防治污染，建议要求如下： 1、上述评价结论是根据建设方提供的项目规模、流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果内容、规模、流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设项目在实施过程中，务必认真落实各项治理措施；营运期公司应加强无组织废气的收集，减少无组织废气排放。 3、强化职工自身的环保意识，增强风险防范意识，确保无事故产生。 4、公司项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的独立的环保监督和管理制度，同时加强对管理人员的环保培训。 5、加强绿化率，美化厂区环境。 6、企业竣工验收后，应按照报告中自行监测计划进行日常监测。 7、建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 8、项目涉及的各类环境污染治理设施(含危险废物库房)将同步及时按规划、消防、安全等相关部门]的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图： 附图1：项目地理位置图； 附图2：项目厂区平面布置图； 附图3：项目周边500范围图； 附图4：苏州高新技术产业开发区用地规划图； 附图5：本项目与江苏省生态管控区域关系图； 附件： 附件1：确认函 附件2：备案通知书 附件3：企业营业执照； 附件4：不动产权证； 附件5：企业排污许可证 附件6：现有项目环评批复及竣工意见函；； 附件7：竣工验收检测报告 附件8：企业污水接管许可证 附件9：企业危废处置协议 附件10：清洗剂MSDS报告 附件11：《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见 附件12：地下水环境质量现状检测报告、声环境质量现状检测报告； 附件13：项目自主公示截图 附件14：建设项目环评审批基础信息表