# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称： 莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司新建项目

建设单位（盖章）：    莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司

编  制  日  期：               2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司新建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 吴汉 | 联系方式 | 13616277080 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）苏州市高新区县（区）上河花园二区（街道）66幢103室 |
| 地理坐标 | （ 经度 120 度 30 分 26.6 秒，纬度 31 度 22 分 12.5 秒） |
| 国民经济 行业类别 | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 123动物医院 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (新建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 12.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 152 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 2015 年苏州高新区对 2003 年的规划做了修订和完善，编制了《苏 州高新区开发建设规划（2015-2030 年）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响报告书》于 2016 年 11 月 29 日取得了环境保护部的审查意见，批文号：环审[2016]158 号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《苏州高新区开发建设规划（2015-2030 年）》相符性 为促进苏州高新区城乡协调发展，推进创新型城区建设，保障高新区山水生态格局，指导苏州高新区范围内镇、村庄规划、控制性详细规划的制定，苏州市规划局高新区分局于2009年委托江苏省城市设计研究院编制特编制了《苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划》（2009-2030年）。 （1）规划范围为苏州高新区行政区陆域范围，总面积约223km2。 （2）规划目标将苏州高新区建设成为先进产业的聚集区、体制创新和科技创新的先导区、生态环保的示范区、现代化的新城区。 （3）功能定位真山真水新苏州：以城乡一体化为先导，以山水人文为特色，以科技、人文、生态、高效为主题，集创新科技生产、高端现代服务、人文生态居住、旅游休闲度假四大功能于一体的现代化城区。 （4）规划结构总体空间结构：“一核、两轴、三心、六片”。 一核：以阳山森林公园为核心，将山体屏障转化为生态绿核，并成为各个独立组团间生态廊道的汇聚点。 两轴：太湖大道发展主轴：是新区“二次创业”的活力之轴，展现科技、人文、生态的融合。京杭运河发展主轴：展现运河文化的精华，是城市滨河风貌的集中体现，是公共功能与滨水风光的活力融合。 三心：以浒通片区中心、科技城片区中心、狮山路城市中心构筑三角状的极化空间，为各自所在的城镇建设组团提供公共配套服务。 六片：包括狮山片区、浒通片区、横塘片区、科技城片区、湖滨片区（苏州西部生态城）、阳山片区。 （5）功能分区规划形成狮山片区、浒通片区、横塘片区、科技城片区、湖滨片区（苏州西部生态城）、阳山片区等六大功能片区。 其中浒通片区定位：依托国家级出口加工区和保税物流园区，形成集生产、生活和生态配套的现代化产业区和综合性城市功能区。 （6）高新区的产业结构定位为七大主导产业，即：电子信息产业，机电一体化产业，汽车零配件产业，生物医药产业，新材料产业，高新技术改造传统丝绸产业，机械制造业。 本项目位于苏州高新区上河花园二区66幢103室，属于高新区规划中浒通片区中心，项目用地规划为居住商业混合用地，项目为宠物医院项目，为组团提供公共配套服务。故本项目符合苏州高新区的总体规划。 2、与《苏州高新区浒通中心区控制性详细规划》相符性分析 根据《苏州高新区浒通中心区控制性详细规划》，浒通中心区形成“一带、两岸、三心”的规划布局结构。 一带：京杭大运河景观带。 京杭大运河作为规划范围的核心景观资源，为发挥其优势，规划沿京杭大运河两侧控制不少于20米的绿化带，不仅承担景观功能，同时结合周边公共设施，融入文化功能，也作为南北联系的慢行主要通道。 两岸：京杭大运河为界，分为东西两岸两个组团。 东岸的行政主体为浒关镇政府，形成以老镇特色历史文化为核心的生产、生活组团；西岸的行政主体为浒关分区政府，形成兼顾老镇特色，同时以综合生产、生活服务为主的功能组团。 三心：东、西两岸公共服务核心、文化展示核心。 东岸公共服务核心是以老镇特色商业、文化创意、教育培训等为主要功能形成的特色街区；西岸公共服务核心是以综合商务服务、综合商业服务为主形成的以现代城市形象为主的服务核心。文化展示核心是沿运河两侧，通过保留、改造历史建筑形成的以文化展示、创意设计为主要功能的街区。 本项目位于高新区浒通中心区，根据浒通中心区区规划图，项目地块性质为商住混合用地，本项目为宠物医院，符合相关规划。 因此，本项目的建设符合高新区及浒通片区出口加工区规划的要求。 3、与《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响报告书》审查意见相符性 表1-1 本项目规划环评审查意见相符性分析 要点 序号 要求 解决方案 相符性 区 域 规 划 环 评 1 制定相应的项目审批、审核制度，在引进项目时，严格遵循“技术含量高”和“环境友好”的原则，注意产品和生产工艺的科技含量和其对环境的影响。对不符合国家产业政策和区域产业发展方向的项目一律不引进。严格执行建设项目环境影响评价制度，实行项目的环保“一票否决”制，通过严格控制污染源，以达到从源头控制的目的。 本项目符合国家产业政策和区域产业发展方向 相符 2 高新区内环境监察大队应在现有环保执法监管能力的基础上，，推进重点企业的“无缝隙” 监管工作，通过强化项目引进管理、严格项目过程监管、确保环境执法高压态势，构建起较为完善的环境监管体系。加大对各类环境违法行为的综合惩处力度，强化区域联防联控机制的建设，通过环保、公安、法院等多种形式联动执法，不断强化执法体系建设。 本项目受高新区环境监察大队监督 相符 3 强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。 本项目制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。 相符 4 信息公开与公众参与是在企业、政府、公众之间就环境问题建立友好伙伴关系的重要环境管理手段。苏州高新技术产业开发区环保局定时（如年度）编制本区的环境状况报告书，通过各种媒体和多种形式及时将区内环境信息向社会公布，充分尊重公众的环境知情权，鼓励公众参与、监督本区的环境管理。在实施信息公开的基础上，提高公众环境意识，收集公众对本区环境、企业环境行为等各方面的反馈意见，在环境管理、政策制定时重视公众的意见和要求。 本项目环评项目信息公开，定期开展厂内环境意识教育。 相符 5 依托环境突发事件应急分析综合管理系统，建立数字化预案系统，利用计算机技术和网络技术，根据突发事件的处置流程，在事态发展实时信息的基础上，帮助指挥人员形成全面具体、针对性强、直观高效的行动方案，使方案制定和执行达到规范可视化的水平，实现应急管理工作的流程自动化。 企业正式运行后定期开展应急演练 相符 6 建设灰霾实时监测预警预报系统，根据敏感区精确的大气气溶胶数据及环境监测数据，发布灰霾预警，并形成气象、环保、交通、交警等部门联动响应机制。制定重污染天气应急预案并向社会公布，成立大气防治及重污染应急工作协调小组，每年至少定期开展一次应急演练，采取工业污染源限排限产、建筑工地停止施工、机动车限行等应急控制措施，引导公众做好健康防护。 企业正式运行后定期开展应急演练 相符 跟踪环评 7 对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将环评结果报告审批机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施。 本项目使用的原辅料、生产工艺、处理措施合理，对环境无重大影响 相符 区域环境管理 8 高新区环保局应进一步加强区内日常环境管理，提升自身监管能力，严格落实高新区日常环境监测监控计划和环境管理措施，并按报告书提出的建议做好污染物的总量控制削减。 本项目制定常规环境监测内容 相符 9 加工区要建立完善的环境管理机构，建立环保工作责任制，严格审批进区项目，依法严格管理进区企业的环境保护工作。建立环境监测监控制度，对区外环境的影响进行跟踪监控，并向环保等有关部门及时反馈信息，实行动态管理。 本项目制定常规环境监测内容，完善环境管理制度 相符 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 本项目位于苏州高新区浒墅关，对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离本项目最近的国家级生态红线区域为江苏大阳山国家级森林公园。江苏大阳山国家森林公园管控区边界距离本项目约2.9km，不在划定的生态红线范围内。因此，本项目的建设符合江苏省生态红线保护规划的要求。 表1-2 项目附近生态红线 名称 主导生态功能 范围 面积（km2） 国家级生态保护红线 范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 江苏大阳山国家级森林公园 自然与人文景观保护 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景区等） / / 10.30 10.30 （2）环境质量底线相符性 根据大气环境、地表水环境、声环境质量的监测结果表明，项目所在地的水环境、声环境质量良好，大气环境质量不达标，通过政府的一系列防治措施区域大气质量将得到改善。本项目产生的废气废水能实现达标排放，对周边的大气和水环境的影响很小；项目的噪声在采取相应措施后能满足声环境功能区划的要求，不会出现扰民现象；项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对外界环境产生影响。因此，本项目的建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线相符性 本项目所在地规划为商住混合用地，项目所用的资源主要是水和电能，水来自区域自来水供水管网，电来自区域供电电网，使用量较小，不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目对照高新区规划环评中的准入要求以及国家及地方产业政策进行说明，具体见下表。 表1-3 环境准入负面清单 序号 文件 文件要求 本项目内容 相符性分析 1 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划 （2015-2030 年）环境影响报告书》中负面清单 （1）高新区引入项目应符合国家和地方的产业政策，严格按照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》、《产业转移指导目录（2012 年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》、《苏州市调整淘汰部分工艺装备和产品指导意见》等产业指导目录进行控制，以上文件中限制或淘汰类的项目，一律禁止引入高新区。此外，高新区规划工业用地中禁止新建、改建、扩建制革、酿造、印染、电镀等项目，不新增含氮和磷等污染物排放的项目，原则上停止造纸新项目的引进。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》其中限制和淘汰类项目，本项目不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118 号）、《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》、《外商投资准入管理措施（负面清单）（2020 年版）》、《产业转移指导目（2012 年本）》、本项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本）中鼓励类项目，不属于《苏州市调整淘汰部分工艺装备和产品指导意见》中的限制或淘汰类的项目；本项目为O8222 宠物医院服务，不属于制革、酿造、印染、电镀、造纸等项目；本项目无含氮、磷废水排放。 （2）属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区一级管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目。 本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）的相关内容，不属于文件所述的建设项目。 （3）属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。 本项目不属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。 （4）不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目。 本项目符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目。 （5）不符合所在苏州高新区产业定位的工业项目； 本项目产业定位符合高新区产业定位 （6）不符合化工集中区产业定位的化工项目； 本项目为O8222 宠物医院服务，不属于化工项目。 （7）未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目； 本项目为O8222 宠物医院服务。不涉及 （8）环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 本项目污染小，不属于环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。 （9）国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。 本项目不属于国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。 2 《市场准入负面清单》 （2020 版） 经查《市场准入负面清单》（2020 版），本项目不在其禁止准入类和许可准入类中。 经查《市场准入负面清单》（2020 版），本项目不在其禁止准入类和许可准入类中 3 《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》 经查《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》，项目不在《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》鼓励类，不在《外商投资准入管理措施（负面清单）（2020 年版）》所列负面清单，项目为允许类，符合要求。 4 《长江经济带负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行） 经查《长江经济带负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行），本项目符合文件中相关文件内容。 5 《市场准入负面清单(2020 年版)》（发改体改规[2020]1880 号） 经查《市场准入负面清单(2020 年版)》（发改体改规[2020]1880 号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 表 1-4 苏州高新区入区企业负面清单 序号 产业名称 限制、禁止要求 1 新一代信息技术 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过 50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过 49%）。 2 轨道交通 G60 型、G17 型罐车；P62 型棚车；K13 型矿石车；U60 型水泥车 N16 型、N17 型平车；L17 型粮食车；C62A 型、 C62B 型敞车；轨道平车（载重 40 吨及以下）等。 3 新能源 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。 4 医疗器械 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建 2 亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。 5 电子信息 激光视盘机生产线（VCD 系列整机产品）；模拟 CRT 黑白及彩色电视机项目。 6 装备制造 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B 型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F 型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD 型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630 普通车床。E135 二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100 型单缸立式水冷直喷式柴油机，165 单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146 柴油机、TY1100 型单缸立式水冷直喷式柴油机、165 单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。 7 化工 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、度性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业 由上表可知，本项目不在负面清单内。 （2）《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》符合性分析 本项目位于江苏省高新区浒墅关经济开发区，根据《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，项目所在地位于重点管控单元，苏州市域生态环境管控要求及符合性分析如表 1-5 所示，苏州市重点管控单元生态环境准入清单及符合性分析如表 1-6 所示。 表1-5苏州市域生态环境管控要求及符合性 管控类别 苏州市域生态环境管控要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 本项目主要从事宠物服务，与太湖湖体最近距离约16.8km，位于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。 符合 （2）按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发(2018)74号)，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少。性质不改变，切实维护生态安全。 本项目距离太湖（高新区）重要保护区 16.8km，不在《江苏省生态空间管控区域规划》的各生态空间管控区域范围内；本项目距离江苏大阳山国家级森林公园2.9km，不在其保护区范围内，符合《江苏省国家级生态红线保护规划》要求。 符合 （3）严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府[2016]60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府[2014]81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府[2017]102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境环保坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发[2019]17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发[2017]13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发[2018]6号）等文件要求，全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。 本项目符合所列相关文件要求并按照文件要求实施建设。 符合 （4）根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业，加快产城市建城区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，提升开发利用去岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线，过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危险化学品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。 本项目不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业，不属于危化品生产企业，符合文件要求。 符合 （5）禁止引入列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。 本项目不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类产业。 符合 污染物排放管控 （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 本项目污染物排放量较小，对周围环境的影响较小，按要求实施污染物总量控制，未突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。 符合 （2）2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万吨/年，1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。 本项目污染物排放量较小，在苏州市高新区总量范围内平衡。 符合 （3）严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。 本项目污染物按区域要求进行替代。 符合 环境风险防控 （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”相关要求。 本项目不属于化工行业。本项目按要求规范危险化学品的管理和使用，按要求暂存和委托处理危险废物。 符合 （2）.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 本项不涉及。 符合 资源开发效率要求 （1）2020年苏州市用水量总量不得超过63.26亿立方米。 本项目用水均来自市政管网供水。 符合 （2）2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷。 本项目在商铺内进行装修改造，不涉及耕地和基本农田等。 符合 （3）禁燃区禁止新建、新建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应该逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 本项目均使用清洁能源，不涉及高污染燃料的使用。 符合 表1-6 苏州市重点管控单元生态环境准入清单及符合性 重点管控单元生态环境准入清单 本项目情况 符合性 空间布局约束 （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 本项目为O8222 宠物医院服务，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》中的淘汰类，不属于外商投资产业。 符合 （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。 本项目为O8222 宠物医院服务，符合相关产业定位。 符合 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 本项目废水接入市政污水管网后进入高新区白荡污水处理厂集中处置，并达标排放。本项目废水不涉及《条例》禁止项目。 符合 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 本项目位于阳澄湖西侧，距离阳澄湖直线距离约13.3km。不在阳澄湖三级保护区范围内。 符合 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 已按要求执行。 符合 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。 本项目属于O8222 宠物医院服务，不属于环境准入负面清单中的产业。 符合 污染物排放管控 （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 本项目产生的污染物均满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 符合 （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。 本项目产生的废水经高新区白荡污水处理厂处理后达标排放；固体废弃物严格按照环保要求处理处置，实行零排放。 符合 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 本项目产生的废水经高新区白荡污水处理厂处理后达标排放；废气经有效收集处理后达标排放；固体废弃物严格按照环保要求处理处置，实行零排放。 符合 环境风险防控 （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 企业取得批复后应根据编制应急预案并备案。 符合 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生事故。 企业取得批复后应根据编制应急预案并备案。 符合 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 强化污染物的控制与治理，最大限度减少污染物排放；按照园区规划环评提出的总量控制要求严格控制园区污染物排放总量。 符合 资源开发效率要求 （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 本项目采用高利用率原辅料，采用高生产效率的工艺及设备，单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 符合 （2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其他高污染燃料。 本项目不涉及禁止销售使用的“Ⅲ类”（严格）燃料。 符合 （3）“263”专项行动相符性分析 对照中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）： “两减”，即以减少煤炭消费总量和减少落后化工产能为重点，调整江苏省长期以来形成的煤炭型能源结构、重化型产业结构，从源头上为生态环境减负。 “六治”，即针对当前生态文明建设问题最突出、与群众生活联系最紧密、百姓反映最强烈的六方面问题，重点治理太湖水环境、生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖污染、挥发性有机物污染和环境隐患。 “三提升”，则是提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境监管执法水平，为生态文明建设提供坚实保障。 江苏省太湖水环境治理专项行动实施方案：强化绿色发展，以水质改善为核心，以控磷降氮为主攻方向，大力推进工业企业绿色转型发展，大幅削减宜兴、武进两地化工、印染、电镀三个行业的产能、企业数量和污染物排放总量，打造具有地方特色的绿色产业体系；江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。 相关要求对照分析如下： 表1-7“两减六治三提升”专项行动方案对照表 序号 相关要求 项目情况 是否满足要求 1 减少煤炭消费总量 本项目不使用煤炭能源。 是 2 减少落后化工产能 本项目为O8222 宠物医院服务，不涉及电镀及化工工艺。 是 3 治理太湖水环境 本项目，无含氮、磷生产废水排放，生活污水、医疗废水接管至高新区白荡污水处理厂处理达标后排放白荡河。 是 4 治理生活垃圾和危险废物 本项目危险废物委托资质单位处理。 是 5 治理黑臭水体 项目废水接管市政污水管网，生活污水及废气洗涤水排入高新区白荡污水处理厂处理；雨水经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网。 是 6 治理畜禽养殖污染 本项目不涉及。 是 7 治理挥发性有机物污染，强制使用水性涂料 本项目不涉及涂装工序，不涉及涂料使用。 是 8 治理环境隐患 企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 是 9 提升生态保护水平 本项目选址不在生态管控空间及生态红线范围内，各项目污染物均得到有效控制。 是 10 提升环境经济政策 本项目不涉及。 是 11 提升环境执法 本项目不涉及。 是 因此，本项目建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》。 （4）与太湖流域相关管理条例的相符性 本项目与太湖的最近距离为16.8km，根据《公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中规定，项目位于太湖流域三级保护区内。 结合本项目排污特征，《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修正），本项目相符性分析如下表。 表1-8与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 条例名称 管理要求 本项目内容 相符性分析 《太湖流域管理条例》 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 企业按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口。 符合 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目为O8222 宠物医院服务，不在其所列行业范围内；项目生活污水、医疗废水接管至高新区白荡污水处理厂。 符合 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 本项目符合国家规定的清洁生产要求。 符合 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018修订） 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： / / （一）新建、改建、新建化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； 本项目为O8222 宠物医院服务，不含氮磷生产废水排放，废水达纳管标准后纳入高新区白荡污水处理厂，不在所列项目中。 符合 （二）销售、使用含磷洗涤用品； 本项目不销售、使用含磷洗涤用品。 符合 （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； 本项目不向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 符合 （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； 本项目不在水体清洗贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等。 符合 （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； 本项目不使用农药等有毒物毒杀水生生物。 符合 （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； 本项目废水接管纳入高新区白荡污水处理厂，不向水体直接排放人畜粪便；项目生活垃圾、工业固废等均分类分质收集，生活垃圾委托环卫部门清运，一般工业固废外售综合利用，危险固废委托有相应资质的单位处理，不向水体直接倾倒垃圾。 符合 （七）围湖造地； 本项目不围湖造地。 符合 （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； 本项目不会进行开山采石、破坏林木、植被、水生生物的活动。 符合 （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目不进行法律、法规禁止的其他行为。 符合 综上所述，本项目生产过程中无含氮、磷元素的生产废水排放，项目生活污水经市政污水管网进入高新区白荡污水处理厂处理后排放，符合《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 （5）与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）相符性 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订），保护区划分为一级、二级、三级保护区。 一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径五百米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深一百米的水域和陆域。 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深一千米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯五千米及沿岸纵深五百米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深五百米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径一千米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。 三级保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深二千米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深五百米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目位于阳澄湖西侧，距离阳澄湖直线距离约13.3km，不在阳澄湖一、二、三级保护区范围内，项目的建设符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例（2018修订）》的要求。 （6）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类》，本项目属于O8222 宠物医院服务。对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》，不属于其重点行业，无需进行对照分析。 （7）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 相关要求对照分析如下： 表1-9“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析一览表 名称 要求 本项目情况 相符性 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号） 优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、新建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 本项目符合国家和地方产业政策，不属于高耗能、高污染类型企业。 符合 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、新建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 本项目属于O8222 宠物医院服务，不属于“两高”行业。 符合 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业昆山开发区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。京津冀及周边地区2018年底前全面完成；长三角地区、汾渭平原2019年底前基本完成；全国2020年底前基本完成。 本项目符合产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，不属于“散乱污”企业。 符合 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目为O8222 宠物医院服务业，不属于其所列的重点项目； 符合 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 本项目为O8222 宠物医院服务业，不属于其所列的重点项目； 本项目酒精消毒过程中产生极少量有机废气，加强通风后无组织排放。 相符 本项目所在区域属于重点区域；本项目属于O8222 宠物医院服务，不属于其所列的重点行业内，不在禁止建设行业范围中；项目各项污染物均可达标排放；故本项目的建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）相关要求。 （8）与周围环境相容性 项目建成后，区域环境空气质量保持现状；所在地声环境质量能够满足功能区划要求；水污染物排放总量在高新区白荡污水处理厂总量中平衡解决，周围环境拥有一定的环境容量，环境上是可行的。 综上所述，本项目选址符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”、《“两减六治三提升”专项行动方案》、“太湖流域相关管理条例”、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《挥发性有机无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》等政策要求，与周围环境是相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司成立于 2021 年 05 月，地址位于苏州市高新区上河花园二区66幢103室，经营范围为：许可项目：动物诊疗（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：城市宠物服务（不含动物诊疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司的前身为高新区浒关分区莱宝宠物诊所，经营类型为个体工商户。现企业拟投资80 万元，用于租赁厂房、新增设备和员工，建设莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司新建项目，建成后年接诊宠物500例。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起施行）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年 1 月 1 日起施行），本项目属于“五十、社会事业与服务业，第123 动物医院 中的设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”，应编制环境影响报告表，以论证项目在环境保护方面的可行性。为此，莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司委托我公司进行该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即进行了现场调查及资料收集。现我公司根据编制技术指南要求和有关规范编制了该项目的环境影响报告表，经项目建设单位确认，供环保部门审查批准。 2、项目概况 项目名称：莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司新建项目； 建设单位：莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司； 建设地点：苏州市高新区上河花园二区66幢103室； 建设性质：新建； 建设规模及内容：项目设置诊室、化验室、护理室、手术室、输液室等，主要提供宠物 疫病预防、诊疗、治疗等服务。主要检测项目包括猫、犬常见的传染病检测、血细胞分类与计数、血液生化检测、电解质及血气分析、粪便及尿液常规检测、体腔液成分性质分析、皮肤及被毛常见疾病检测等。预计年接诊宠物500例； 总投资额：80万元，环保投资10万元，约占总投资12.5%； 占地面积及建筑面积：企业租用苏州市高新区上河花园二区66幢103室的商铺，占地面积为62.34m2。建筑面积为156.9m2。 3、项目组成 表2-1 项目组成一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 危废储运工程 原材料仓库（药房） 30m2 / 公用 工程 给水 186t/a 由区域自来水管网供给 排水 148.8t/a 雨污分流，废水排入高新区白荡污水处理厂 供电 10万千瓦时/a 由区域电网提供 环保 工程 废水处理 一套小型消毒池 / 废气处理 / 加强通风 噪声处理 / 减震垫、厂房隔声消声等 固废、危废暂存处 5m2 位于厂房三楼 4、主要成品及产能 表2-2 项目产品方案一览表 工程名称（车间、生产线） 产品名称 设计生产能力 年运行时数（h/a） 宠物服务 诊疗 年接诊500例 2400 5、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2-3 主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 序号 名称 规格/型号 数量（台/套） 来源 1 DR 机器 33100 1 日本 2 监护仪 DASH 1 国内 3 生化机器 PXS-270 1 美国 4 血常规 MC 1 美国 5 免疫检测仪 Hts 2 国内 6 显微镜 — 2 日本 7 无影灯 — 3 国内 8 消毒池 0.5m3 1 国内 10 高压灭菌器 — 1 国内 11 空调 — 2 国内 12 急诊ICU — 1 韩国 6、主要原辅材料及燃料的种类和用量 表2-4 主要原辅材料表 序号 原料名称 原料成分/型号 年使用量 最大贮存量 储存方式 储存位置 1 头孢曲松 / 128 支 12支 盒装 国内汽运 2 生理盐水 500mL/瓶 1800 瓶 150瓶 瓶装 国内汽运 3 葡萄糖 500mL/瓶 1500 瓶 125瓶 瓶装 国内汽运 4 疫苗 1 份/只 1284 份 110份 瓶装、冷藏 国内汽运 5 驱虫剂 / 992 份 80份 瓶装 国内汽运 6 处方粮 / 283 包 28包 袋装 国内汽运 7 酒精 500mL/瓶，75% 20 瓶 4瓶 瓶装 国内汽运 8 消毒液 / 320 盒 27盒 盒装 国内汽运 9 尿片 80 片/包 96 包 8包 袋装 国内汽运 10 洗液 3L/瓶 36 瓶 3瓶 瓶装 国内汽运 11 注射器 / 2320支 1933支 盒装 国内汽运 12 棉球 400g/包 200 包 17包 袋装 国内汽运 13 纱布块 400g/包 50 包 4包 袋装 国内汽运 14 输液器 / 1200 套 100套 袋装 国内汽运 15 氧气瓶 钢瓶，40L/瓶 100L 2瓶 瓶装 国内汽运 16 手套 PE，100 支/包 60 包 5包 袋装 国内汽运 17 ClO2 消毒片 100 片/瓶 2 瓶 1瓶 瓶装 国内汽运 18 舒泰50 5mL/瓶 24 瓶 2瓶 瓶装 国内汽运 主要原辅材料理化性质如下表。 表2-5 主要原辅材料的理化性质、毒性毒理表 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理特性 酒精 CAS 号：64-17-5，无色液体，性质稳定，熔点- 114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.59，5.33kPa/19℃，闪点：12℃，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂，用于制酒工业、有机合成等。 易燃 LC 50 :37620 mg/m 3 ，10h(大鼠 吸入)； ClO2 消毒片 极易溶于水而不与水反应，几乎不发生水，高浓度时呈红黄色，低浓度时呈黄绿色，有强烈刺激性臭味气体。 不燃 无毒 氧气 无色无味气体，能被液化和固化；1升液态氧为1.14千克，在20℃、101.3KPa下能蒸发成860升氧气；与氢气混合燃烧，温度可达2100℃--2500℃。 不燃 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒 7、给排水及水平衡 （1）给水 项目供水由市政供水管网提供，年新增用水量为186t/a。 （2）排水 项目排水按雨、污分流排水体制设计和实施，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管道。项目建成后新增生活污水、淋浴废水以及医疗废水。医疗废水经小型消毒站处理后接入市政污水管网后由高新区白荡污水处理厂处理达标后排入白荡河。 图2-2 新建后全公司水平衡图（单位：t/a） 8、劳动定员及工作制度 本次新建项目新增员工5人，新建项目全年工作300天，工作制度为一班制，每班8小时，年工作2400小时；职工食堂和宿舍依托现有。 9、厂区平面布置及项目周边概况 莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司位于苏州高新区上河花园二区66幢103室。项目地理位置见附图1。 该项目位于小区配套商业商业中，该项目地北侧为上河花园，南侧为商业，东侧为商业，西侧为商业。项目周边300m概况见附图2。 本项目共三层，具体概况见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）工艺流程简述： 本项目生产流程 图2-3 本项目生产工艺流程图及产污环节 工艺简介： 宠物就诊流程： 1． 基础检查：医护人员对宠物进行预检。 2． 化验诊断：为宠物安排化验，由宠物医生依据化验结果，结合问诊(宠物主人)、触诊及听诊等得出诊断结果，制定具体治疗方案(主要为配药、输液和手术)。化验使用的一次性医疗器、棉签、针管等属于医疗废物（S1-1），宠物血液属于化验废液S2，化验时仪器清洗及宠物医生洗手等产生医疗废水（W1）。 3． 治疗：手术过程中手术台上铺的医用纱布、垫料，手术过程中产生的血液、废弃医用棉花、宠物医生的一次性手套、输液及手术过程中的一次性注射器、缝合针属于医疗废物（S1-2），切除的宠物组织、病死宠物尸体等属于病理性废物（S3-1），宠物医生手术后的清洗废水属于医疗废水（W1）。 4． 观察:：此过程宠物生活产生少量臭气，宠物生活产生少量粪便，宠物诊所有不定期的病死动物尸体以及手术切除的废动物组织为病理性废物（S3-2）。 5． 离开：观察一段时间后，宠物恢复，离开医院。 另外，本项目采用数字化DR机摄影，得到数字图像供医生观看，因此，本项目DR室不产生感光废物。 宠物洗浴流程： 1． 洗浴：医护人员对宠物进行清洗吹干，此过程产生淋浴废水W2。 2．剪毛：为宠物进行毛发修剪，修剪下的宠物毛发混入生活垃圾委托环卫处理。 （二）产排污环节分析： 项目产污情况见下表： 表2-6 本项目产污情况分析 项目 产污工序 名称 污染物 废气 / / / 废水 办公、生活 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 宠物手术 医疗废水 COD、SS、PH、粪大肠菌群 宠物洗浴 淋浴废水 COD、SS 噪声 宠物叫声 固废 诊疗、手术 S1感染性废物 感染性废物 手术 S3病理性废物 病理性废物 化验 S2化验废液 化验废液 剪毛 S4宠物毛发 宠物毛发 办公、生活 S5生活垃圾 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，所租用商品房在本项目前为高新区浒关分区莱宝宠物诊所从事宠物服务经营活动，仅产生员工生活污水、生活垃圾以及宠物淋浴废水等，生活污水和淋浴废水经市政管网排入白荡污水处理厂处理达标后排入白荡河，生活垃圾由环卫部门统一清运，不存在污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状 、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 建设项目所在地大气环境质量、地表水环境质量引用 2020 年度苏州高新区环境质量公报中监测数据，该数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性；于 2021 年 6月 19 日对项目地厂界外进行声环境现状监测，数据真实有效。符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办〔2016〕185号）要求。 1、大气环境 项目所在区域内大气功能区划为二类功能区，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目的大气环境影响评价等级为三级，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据 2020 年苏州高新区环境质量公报，苏州高新区环境空气质量持续改善，全年空气质量（AQI）优良率为 83.3%。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为34 微克/立方米，达到国家二级标准（35 微克/立方米）。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为 51 微克/立方米，达到国家二级标准（70 微克/立方米）。二氧化氮（NO2）年均浓度为 32 微克/立方米，达到国家二级标准（40 微克/立方米）。二氧化硫（SO2）年均浓度为 6 微克/立方米，优于国家一级标准（20 微克/立方米）。臭氧（O3）日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数为 166 微克/立方米，超过国家二级标准（160 微克/立方米）0.02 倍。一氧化碳（CO）24小时平均第 95 百分位数为 1.1 毫克/立方米，优于国家一级标准（4 毫克/立方米）。各主要污染物浓度值详见表 3-1，区域空气质量现状评价详见变 3-2。 表3-1 2019年空气主要污染物浓度值（单位：CO为mg/m3,其余均为µg/m3） 项目 PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3 年平均 34 6 32 51 / / 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 / / / / / 166 24小时平均第95百分位数 / / / / 1.1 / 年均值二级标准限值 35 60 40 70 4 160 占标率 97.1 10 80 72.9 27.5 103.8 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 超标 表3-2区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114 超标 PM10 年平均质量浓度 58 70 82.9 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.2 4 30 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90分位数 164 160 102.5 达标 由上表可知，苏州高新区细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二 氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）指标年均值达到国家《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，臭氧（O3） 年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均55 值的二级标准。因此，苏州高新区环境空气质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，本次规划近期评价到2020年，远期评价到2024年，苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标，力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。届时，苏州高新区的环境空气质量将得到极大的改善。 2、水环境质量状况 本项目生活污水、医疗废水、淋浴废水通过市政污水管网接管至白荡污水处理厂。本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判别表，本项目地表水环境评价等级为三级 B。根据《2020 年度苏州高新区环境质量状况》，苏州市水环境质量总体保持稳定。2 个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为 100%，重点河流水环境质量基本稳定。 集中式饮用水源地 上山村饮用水源地水质达标率为 100%；金墅港饮用水源地水质达标率为100% 省级考核断面 省级考核断面京杭运河浒关上游、轻化仓库年度水质达标率 100%，年均水质符合III类。 主要河流水质 京杭运河（高新区段）：2020年水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅳ类，达到水质目标，总体水质有所改善；胥江（横塘段）：2020 年水质目标Ⅲ类，年均水质Ⅳ类，未达到水质目标，总体水质基本稳定；浒光运河：2020 年水质目标Ⅲ类，年均水质Ⅲ类，达到水质目标，总体水质基本稳定；金墅港：2020 年水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质基本稳定。 根据苏州高新区（虎丘区）生态环境局发布的《2020年度高新区环境质量状况公告》，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 3、声环境质量状况 本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，为了解项目所在地环境质量现状，本次评价委托江苏润吴检测服务有限公司于2021年6月19日对项目所在地进行声环境质量监测（报告编号：RW21061703），监测结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测结果统计：dB（A） 监测点位 监测日期 点位描述 环境功能 昼间 夜间 达标状况 N1 2021.6.19 (昼间：多云，风向：东南，风速：2.6m/s；夜间：多云，风向：东南， 风速：2.8m/s。) 东厂界外1m 2类 57.5 47.4 达标 N2 南厂界外1m 57.3 49.0 达标 N3 西厂界外1m 57.9 47.2 达标 N4 北厂界外1m 58.1 48.2 达标 N5 项目北侧敏感点 57.8 48.1 达标 N6 项目南侧敏感点 57.7 48.4 达标 监测结果表明，厂界及周边敏感点昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境质量状况 本项目依托原有厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 5、地下水、土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施），原则上不开展环境质量现状调查。 本项目位于苏州市高新区上河花园二区66幢103室，主要从事宠物诊疗服务，污染影响较小，通过泄露至地面、再通过垂直入渗、地面漫流对土壤及地下水产生影响的概率较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于苏州市高新区上河花园二区66幢103室，距离太湖约16.8km，位于太湖三级保护区。根据现场踏勘，项目区域场地平坦，厂区附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹，厂界外500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-4 主要环境空气保护目标表 名称 坐标 保护对象 保护内容及规模 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 上河花园 0 0 居住区 2000人 二类 / 0 旭辉上河郡 0 -68 居住区 1500人 二类 N 68 金辉浅湾雅苑 400 100 居住区 2000人 二类 NE 420 惠丰花园 420 0 居住区 800人 二类 E 420 文昌轩 130 10 居住区 500人 二类 E 140 文昌花园 -450 0 居住区 800人 二类 W 450 上水雅苑 -100 150 居住区 1000人 二类 NW 190 鸿运家园 -450 -100 居住区 800人 二类 SW 500 鸿锦新苑 -250 0 居住区 800人 二类 W 250 水岸景逸花园 -150 -150 居住区 700人 二类 SW 250 华美花园 0 -360 居住区 1000人 二类 S 360 苏州高新区文昌实验幼儿园 350 -10 学校 600人 二类 SE 360 声环境 项目50m范围内声环境保护目标主要有上河花园，具体情况见下表： 表3-4 主要环境空气保护目标表 环境保护对象 规模 距离 方位 环境功能 上河花园 2000人 0 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）II类 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目在租赁商业区内改造，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目生活污水排入高新区白荡污水处理厂进一步处理，尾水排入白荡河。企业污水排口执行白荡污水处理厂污水接管协议规定标准；污水厂处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和表3标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准，具体排放标准见表4-6。 表4-6 污水排放标准限值 排放口名 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准 限值 本项目排口 白荡污水处理厂接管标准 / pH 无量纲 6-9 CODcr mg/L 500 SS 400 氨氮 35 总磷 4.0 总铜 0.3* 预处理标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表2 粪大肠菌群 5000 PH 6-9 COD 250 SS 60 总余氯 - 污水处理厂排口 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)/(DB32/1072-2018) 表2 CODcr 50 氨氮 4（6） 总氮 12（15） 总磷 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002) 表1一级A标准 pH 无量纲 6-9 SS mg/L 10 表3 总铜 0.5 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 项目宠物医院的粪便和尿液有异味产生，臭气排放执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中二级新扩改建标准：20（无量纲）。 3、噪声排放标准 表3-9本项目营运期噪声排放标准限值 厂界 执行标准 级别 单位 昼间 夜间 项目厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 2类 dB(A) 60 50 4、固体废物 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自2020年9月1日起施行）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。生活垃圾参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据本项目排污特点和江苏省污染物排放总量控制要求，确定污染物总量控制因子为COD、NH3-N，污染物总量考核因子为SS、TP、粪大肠菌群。 2、总量控制建议指标 表3-10 建设项目新建前后污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别 污染物 名称 新建项目 新建后全厂排放量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） / / / / / 废气（无组织） / / / / / 生活污水 废水量 120 0 120 120 COD 0.048 0 0.048 0.048 SS 0.024 0 0.024 0.024 NH3-N 0.003 0 0.003 0.003 TP 0.00048 0 0.00048 0.00048 生产废水 废水量 28.8 0 28.8 28.8 COD 0.0102 0 0.0102 0.0102 SS 0.0045 0 0.0045 0.0045 粪大肠菌群 8.8×1012MPN/a 4400MPN/a 4.4×109MPN/a 4.4×109MPN/a 废水总排口 （生产废水+ 生活污水） 废水量 148.8 0 148.8 148.8 COD 0.0582 0 0.0582 0.0582 SS 0.0285 0 0.0285 0.0285 NH3-N 0.003 0 0.003 0.003 TP 0.00048 0 0.00048 0.00048 粪大肠菌群 8.8×1012MPN/a 4400MPN/a 4.4×109MPN/a 4.4×109MPN/a 固体废物 一般固废 0 0 0 0 危险废物 0.041 0.041 0 0 生活垃圾 1.5 1.5 0 0 3、总量平衡途径 水污染：本项目产生的生产废水经厂内小型消毒设备处理后和生活污水一同排入高新区白荡污水处理厂进行处理，其总量在白荡污水处理厂范围内平衡。 固废：本项目所有固体废物经过妥善处理和处置后，不外排。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司位于苏州市高新区上河花园二区66幢103室，本项目利用现有闲置商业进行生产，该厂房基础设施齐全，目前处于空置状态。本项目施工期主要进行生产设备的安装和调试，基本无污染物产生，对环境影响很小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一：大气环境影响分析 本项目无燃煤、燃油、燃气设施，不设食堂。化验所用药剂量较少（溶血素 1L、血球稀释液 40L），且稳定性较好，基本无大气污染物挥发，以下不再进行预测分析，项目使用酒精对宠物伤口进行消毒，由于使用量极小，故不再进行预测分析。医疗废水采用强氯高效消毒剂进行消毒，强氯高效消毒剂水解产生次氯酸，浓度较低，因此在废水处理过程中有极少量的次氯酸挥发，对环境影响较小，以下不再进行预测分析。医院室内消毒每晚采用紫外线灯照射，进行全面杀菌，无大气污染物产生。生病的宠物在医院就诊后即离开，无宠物留宿，产生的粪便和尿液较少。项目应加强管理，宠物的粪便和尿液及时收集，经消毒处理后排入市政管网；并定期对院内进行消毒除臭，经过扩散，对环境影响较小。 二：废水 废水产生源强情况 一）用水 建设项目总用水为258t/a，分别为生活用水150t/a（员工生活用水按0.1t/人/天计算则为0.1t*5人*300天=150t/a），医疗用水33t/a，洗浴用水75t/a，均来自当地自来水管网。 二）排水 ①本项目劳动定员 5 人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额(2014年修订)》中的相关用水定额，生活用水按照每人每天100L计，年工作300天，生活用水量为150m3/a(1m3/d)。根据《室外排水设计规范(GB50014-2006)》（2016 年版）版中相关标准，生活污水产生量按80%计，则本项目生活污水产生量为120m3/a(1.6m3 /d)。生活污水中的主要污染物和浓度产生情况为 COD400mg/L，SS200mg/L，氨氮 25mgL，总磷 4mg/L，经化粪池预处理后由市政管网接管至白荡污水处理厂集中处理，尾水排入白荡河。 ②医疗废水医疗废水主要为动物就诊、手术及清洗医疗器具时产生的废水，医疗用水量依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（修订）中的相关数据计算，按 20L/只计算，接诊动物量 500只/年，，废水产生量按用水量的 80%计，医疗废水排放量约 0.026m3 /d（8.8m3 /a）。水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关数据。经小型消毒站处理，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）后，和生活污水一起经市政管网接入白荡污水处理厂处理。 ③项目年洗浴宠物约500 例，用水量以50L/例计；则用水量25t/a，排水量以用水量的80%计，则产生洗浴污水为20t/a。洗浴污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为 COD、SS 等。洗浴污水经格栅处理后达到《污水综合排放标 准》（GB8978-1996）中的三级标准后与其它生活污水一起经市政管网接入白荡污水处理厂处理。 表4-1 本项目污水排放情况 类别 污染物 名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 废水量 / 120 / / 120 接管至白荡污水处理厂 COD 400 0.048 400 0.048 SS 200 0.024 200 0.024 NH3-N 25 0.003 25 0.003 TP 4 0.00048 4 0.00048 医疗废水 废水量 / 8.8 消毒 / 8.8 PH 6-9 / 6-9 / COD 250 0.0022 250 0.0022 SS 60 0.0005 60 0.0005 粪大肠菌群 1×106MPN/L 8.8×109MPN/L 5×103MPN/L 4.4×106MPN/L 淋浴废水 废水量 / 20 / 20 COD 400 0.008 400 0.008 SS 200 0.004 200 0.004 本项目产生生活污水120t/a，医疗废水8.8t/a，淋浴废水20t/a。在项目区内部设置消毒池一座，容积约 0.5m3，收集处理诊室、化验室、手术室及器械清洗消毒等产生的医疗废水经消毒池预处理后，汇同工作人员生活污水接入市政污水管网，主要污染物为 COD、SS，经污水管网排入白荡污水处理厂处理达标后排入白荡河。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018），项目评价等级为三级 B，因此本项目不进行水环境影响预测，主要评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b）依托污水处理设施环境可行性评价。 3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目为水污染影响型建设项目，不涉及面源污染，诊室、化验室、手术室及器械清洗消毒等产生的医疗废水经消毒池预处理后，汇同工作人员生活污水以及淋浴废水通过市政污水管网排入白荡污水厂进行统一处理，处理达标后尾水排入白荡河。白荡污水处理厂主要处理苏州高新区内的生活污水及预处理后的生产废水，水处理工艺成熟可靠、处理成本低，尾水可以达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）的表 2 标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表 1 一级 A 标准。根据《江苏省地面水(环境)功能区划》2020 年水质目标，本项目纳污水体白荡河执行水质功能要求为Ⅳ类水，由表 3-2 可知，白荡河各监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。因此，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施是有效的。 4）依托污水处理设施环境可行性评价 高新区白荡污水处理厂位于高新区出口加工区南、白荡河边，于2006年投入运行，总设计规模12万t/d，现处理能力为8万t/d，尚有余量4万t/d。该污水厂采用CAST工艺处理城市污水，包括生活污水和生产废水，具有良好的脱氮处理效果，并且工艺稳定性高，处理后尾水最终排入白荡河和京杭运河，尾水排放严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准排放，不会对周围水环境造成较大影响。 本项目使用较为简单常见的医院污水处理设备，医疗废水为8.8t/a，直接加入消毒液次氯酸钠，次氯酸钠是一种常见的消毒剂，其主要的原理是利用通过它的水解作用形成的次氯酸进行消毒，而次氯酸钠在水的作用下会进一步的形成活性物质，它能改变病毒物质的活性，能将里面的蛋白质出现分解的现象，从而达到杀死病原微生物的作用。 废水在净水器内部进行缓释消毒后，汇同医务人员、顾客生活污水通过市政管网排入园区污水处理厂。医疗废水各种污染物浓度能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中综合医疗机构和其他机构水污染排放限值（日均值）预处理标准。医务人员生活污水中各污染物浓度执行白荡污水处理厂接管标准，白荡污水处理厂出水水质执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB321071-2007，其中 SS、PH 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准后最终排入白荡河，预计对纳污水体影响较小。 综上所述，建设项目废水纳入白荡污水处理厂进行处理是可行的。 2、排污口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目水监测计划如下： 表4-2 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染物类别 排污口编号及名称 排放方式 排放去向 排放规律 排放口基本情况 监测要求 排放标准 坐标 类型 监测点位 监测因子 监测频次 浓度限值/（mg/L） 废水 污水总排口DW001 间接排放 高新区白荡污水处理厂 间断排放，但有周期性规律 E120.507406，N31.370042 一般排放口 污水总排口 COD 1次/年 500 SS 1次/年 400 氨氮 1次/年 35 TP 1次/年 8 粪大肠菌群 1次/年 5000MPN/L 三、噪声 1、噪声源强 项目运营期的噪声源主要是就诊动物叫声，噪声源强为70dB(A)。通过采取合理布局并采取设备减振、隔声、消声等措施，预计经过隔音降噪措施后，噪声值可降低 20～25dB（A）。 表4-3 本项目主要噪声设备噪声情况 序号 设备名称 数量 噪声值（dB(A)） 距厂界距（m） 降噪效（dB(A)） 1 宠物叫声 5* 70 10 25 *以同时最多就诊5只宠物计 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4–2009）中推荐的工业噪声预测模式。 采用距离衰减模式预测，每个点源对预测点的影响声级LP为： 式中： LP0——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点与声源点的距离，m r0——参考声处与声源点的距离，m L——附加衰减量。 叠加公式： 式中： Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n个声源到P点的声压级，dB(A)。 经过对各产噪单元或设备设置减振垫、安装隔声门窗等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各噪声单元产生的噪声在传播途径上产生衰减。各声源共同作用下对厂界各预测点造成的影响情况见下表。 表4-4 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 现状值 预测值 标准 达标情况 昼 夜 昼 夜 东厂界 44.1 57.5 47.4 57.7 49.1 昼60，夜50 达标 南厂界 44.0 57.3 49.0 57.5 49.8 达标 西厂界 44.2 57.9 47.2 58.1 49.0 达标 北厂界 44.1 58.1 48.2 58.3 49.6 达标 项目北侧敏感点 39.9 57.8 48.1 57.9 48.7 达标 项目南侧敏感点 39.8 57.7 48.4 57.8 49.0 达标 图7-1 本项目噪声贡献值等值线图 根据预测结果可知，项目厂界及50m范围内的敏感目标，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，昼夜的噪声预测值全部低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，满足项目地声环境功能要求。因此，本项目的建设对项目地周边的声环境影响较小。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-5 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 每季度1次，仅监测昼间 （四）固体废物 1、固体废弃物产生情况 根据工程分析，本项目主要固体废弃物为感染性废物、病理性废物、化验废液和生活垃圾。所用固体废物均合理处置。 （1）建设项目固体废物主要为职工办公、生活产生的生活垃圾 1.5t/a，属于一般固废； （2）治疗过程中使用到的消毒剂、清洁剂、消毒棉、一次性医疗用品（输液瓶、输液管、注射器、注射针头、刀片、缝合针）等感染性废物 1t/a，属于危险废物； （3）治疗过程中手术切除的动物组织、器官、肢体等病理性废物产生量约0.001t/a，属于危险废物； （4）化验过程中化验废液产生量约0.005t/a，属于危险废物。 表4-6 本项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 感染性废物 诊疗、手术 固 一次性医疗用品、消毒剂等 0.035 √ / 《固体废物鉴别标准通则》 2 病理性废物 手术 固 动物组织、器官、肢体等 0.001 √ / 3 化验废液 化验 液 血清、溶血素、血球稀释液 0.005 √ / 4 生活垃圾 办公、生活 固 生活垃圾 1.5 √ / 表4-7 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量t/a 1 感染性废物 危险废物 诊疗、手术 固 一次性医疗用品、消毒剂等 《国家危险废物名录》（2021年） 《固体废物鉴别标准通则》 In HW01 841-001-01 0.035 2 病理性废物 危险废物 手术 固 动物组织、器官、肢体等 In HW01 841-003-01 0.001 3 化验废液 危险废物 化验 液 血清、溶血素、血球稀释液 T/C/I/R HW01 841-004-01 0.005 4 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 生活垃圾 / / 99 1.5 表4-8 本项目危险废物情况汇总表 危险废物名称 危险废 物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 危险 特性 污染防治措施 感染性废物 HW01 841-001-01 0.035 诊疗、手术 固 一次性医疗用品、消毒剂等 消毒成分 In 危废库暂存，委托有资质单位处置 病理性废物 HW01 841-003-01 0.001 手术 固 动物组织、器官、肢体等 动物组织 In 化验废液 HW01 841-004-01 0.005 化验 液 血清、溶血素、血球稀释液 血清等 T/C/I/R 2、处置去向及环境管理要求 （1）危险废物暂存及处置要求 项目固废特别是危险固废的管理和防治按《危险废物规范化管理指标体系》进行： 1）建立固废防治责任制度：企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 2）制定危险废物管理计划：按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。 3）建立申报登记制度：如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 4）固废的暂存：项目固废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范建设和维护使用。 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1）及其他相关技术标准的有关规定，进一步规范建设项目产生危险废物的环境影响评价工作。本项目对危险废弃物采用重点评价，科学估算，降低风险，规范管理。企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环保保护部公告2013年第36号）要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。同时按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求切实加强危险废物污染防治能力和水平。 （2）危险废物贮存场所（设施）： 本项目的危险废物收集后，放置在厂内的危险废物仓库，同时做好危险废物的记录。危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范建设和维护使用。做好该堆场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 ③项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。 ④本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。 ⑤本项目危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 ⑥贮存场所地面须作硬化处理；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。 ⑦项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 （3）运输过程的污染防治措施： ①本项目产生的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危险废物仓库的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。 ②本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ③负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ④危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。 （4）其他措施 ①在厂区门口及公司网站公开危险废物相关信息、设置贮存设施警示标志牌、 ②配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 经过企业的各种危险废物防治措施，项目产生的危险废物可以得到妥善的暂存和处理，危险废物密封保存，设有防渗、防漏、防雨等措施和相应风险防范措施，基本不会对项目所在区域大气、土壤和地下水环境造成影响。 根据《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》（苏环办[2019]149号）《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字[2019]53号)要求分析。 1）在环评审批手续方面，查找是否依法履行环境影响评价手续，分析贮存的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标可能造成的环境影响等，特别是对拟贮存易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物是否进行了环境影响评价，并提出相关贮存要求。危险废物贮存设施是否作为污染防治设施纳入建设项目竣工环保验收，并符合安全生产、消防、规划、建设等相关职能部门的相关要求。 2）在贮存设施建设方面，查找是否在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；是否在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。是否按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。是否按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物是否进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 企业项目危废按照危废种类和特性分类储存，并按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息；在危废仓库进口处安装视频监控，视频监控内容保留3个月以上。 3）在管理制度落实方面，自查是否建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。产生废弃危险化学品的单位是否根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》（环办土壤函（2018）245号）要求，将拟拋弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。危险废物经营单位需排查是否制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 本项目建成投产后设置危废暂存场所，危废暂存场所将按照相关要求落实管理制度，建立规范的台账制度，按照要求处置存放危险废物，按照生态环境部门要求进行申报危废管理计划，与危废单位签订危废协议，定期处置危险废物。 4）企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 公司按照规定在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中申报了危废的的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信，并制定危险废物年度管理计划。 5）企业应落实信息公开力度，按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)附件1要求在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置情况。 公司建成后将按照要求张贴危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置情况。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 （五）地下水、土壤 （1）污染类型 本项目废水通过市政污水管网接管至高新区白荡污水处理厂；危险废物暂存于危废仓库，有资质单位处理。医院所在区域和危废仓库所在区域均进行水泥地面硬化，不对地下水、土壤环境造成明显影响。 （2）防范措施 实施分区防控措施： 本项目手术室、原材料暂存区、危废仓库为重点防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。其他办公室为一般防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系统不大于10-7cm/s。项目防渗区域设置及具体见下表。 表4-9 分区防控措施一览表 场地 防渗分区 污染防治区域及部位 防渗要求 手术室、原材料暂存区、危废仓库 重点防渗区 地面 等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s 办公室 一般防渗区 地面 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s （六）生态环境影响 本项目依托现有商业区，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 （七）环境风险 5、环境风险分析 5.1环境风险识别 本项目运营过程中产生的环境风险主要有： （1）原辅材料中的化学品在使用、运输和储存过程中发生意外泄漏或火灾等事故导致污染水体和大气； （2）项目产生的危险废物未按要求处理处置而对环境造成污染； 本项目的手术过程中使用到酒精，酒精具有可燃性，酒精的使用量为25t/a，采用500ml/瓶的塑料瓶储存，最大储量4瓶即0.0015t。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），酒精的的临界量为500T，高于本项目酒精的最大储量，故不构成重大危险源。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018)要求，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1，q2…qn--每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及环境风险物质q/Q值计算见表7-15。 表4-10 本项目涉及危险物质q/Q值计算 （单位t） 序号 物质名称 CAS号 临界量 最大储存量 q/Q 1 酒精 64-17-5 500 0.0015 0.000003 由上表计算可知，本项目Q值＜1，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018) 可确定本项目环境风险潜势为I级，因此本项目环境风险评价只需开展简单分析。 本项目涉及到危险化学物质的使用和储存，存在一定的潜在事故风险。建设单位需采取相应的环境风险防范措施，完善应急预案，确保火灾、泄漏、燃爆等风险事故不会危及周围敏感目标，控制厂区的环境风险在可接受的范围内。 5.2环境风险防范措施 （1）危险化学品贮运安全防范措施 对照《危险化学品名录》（2015版），本项目涉及的危险化学品有酒精，物料的主要危险因素为中毒、火灾、爆炸等。酒精储存在现有原料暂存区，危险废物储存于危废仓库。危险化学品贮运安全防范措施如下： ①危险化学品的运输应委托具备危险化学品运输资质的单位负责承运，驾驶员等从业人员应进行危险化学品安全运输和应急处理等专业培训，运输车辆应严禁烟火，安全防爆，并按要求配备相应的事故应急器材。被装运的危险物品必绩在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 ②在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 ③危险化学品的储存必须按照《建筑设计防火规范》、《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）等国家安全标准的要求，根据危险化学品的不同性质、灭火方法等进行严格的分区分类或分隔存放，保持储存地点内的干燥通风，同时做到防流失、防扬散、防渗漏等措施。强化安全管理，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 ④要建立健全安全管理规章制度，非直接操作人员不得擅自进入危险化学品存放地点，严禁明火，进入与使用化学药品要有严格的操作程序，以免发生意外。 ⑤危险化学品的存放及使用装置的场所应进行防渗漏、防腐蚀地面设计。在满足生产使用要求的前提下，合理控制厂内原辅料、危险化学品等的存储数量。 ⑥应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 ⑦加强对各类设施的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 ⑧根据建筑场所的危险等级、燃烧物质种类与特性，配置一定数量的适宜的移动灭火设施，如推车式或手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。 ⑨加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，操作人员必须了解所接触化学品的危害及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。 ⑩发生可能对周围环境造成危害的事故时，应立即向当地政府及环保主管部门报告，以使得到及时正确的指导和采取有效的防治措施，使事故危害降到最小。 （2）环境风险事故应急预案 本项目实施后，企业应根据国家环保总局关于加强环境影响评价管理，防范环境风险的通知等文件，并进一步结合安全生产及危化品的管理要求，补充和完善公司的风险防范措施及应急预案。修改完善的具体内容包括： ①结合公司机构设置、现有紧急应变处理组织编制表的实际情况，进一步完善应急组织机构，明确具体的总指挥、副总指挥、各组负责人员的具体人选及相关入员的联系方式，包括办公电话、住宅电话或移动电话等；补充完善应急领导指挥部岗位职责等；如负责环境风险应急预案的制定和修订：组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作：配合地方相关部门进行地企联动应急救援演练工作等具体分工。 ②确定建设项目可能发生的环境风险事故类型、事故风险程度等级及分级相应程序，规定对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作等。 ③事故防范与应急救援资源：明确安全生产控制系统采取的措施、个体防护所需的设备、消防系统的布设、防火设备、器材的配置以及其他事故防范的措施、应急救援的设施、设备等。 ④确定报警与通讯联络方式，包括事故发生时的具体通报方式、警报种类、通讯方式以及通报内容等。 ⑤进一步完善事故风险应急处理措施，包括危险化学品泄漏处理时应采取的个体防护、泄漏源控制、泄漏物处理方法和手段。完善危险化学品火灾/爆炸的处理措施，如对厂区内的初期火灾以自救为主，发生大火或无法控制的火灾时以专业消防部门的外援为主，对危险化学品的火灾，现场抢险救火人员应处于上风向或侧风向，并佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等个体防护措施。 ⑥环境应急监测：公司发生重大环境风险事故时，应立即向地方政府报告，后续的救灾工作及应变组织运作，交由地方相应部门统一指挥。公司应急领导指挥部要全力配合、支持相应部门的抢险救灾工作，提供必要的应急工具、设备和物质供应。环境的应急监测由专业的环境监测人员进行，对事故现场污染物在下风向的扩散不断进行侦查监测，配合相关的专业人士对事故的性质、参数和后果作出正确的评估，为指挥部门提供决策的依据。 ⑦应急状态的终止和善后计划措施 由公司应急救援领导指挥部根据有关意见要求和现场实际宣布应急救事故现场受其影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。工厂善后计划措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作：对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再次发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等。 ⑧应急培训和演练 针对应急救援的基本要求，系统培训各现场操作人员，在发生危险化学品事故时报警、紧急处置、边生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求，并定期安排演练。 ⑨公众教育和信息 对公司邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息。 表4-11 建设项目环境风险评价简单分析内容表 建设项目名称 莱宝宠物诊疗（苏州）有限公司新建项目 建设地点 江苏省 苏州市 高新区 浒关 地理坐标 经度 120.50740（E） 纬度 31.370042（N） 主要危险物质及分布 酒精的使用及储存，主要分布在原料暂存区； 环境影响途径及 危害后果 （大气、地表水、地下水等） 大气：本项目酒精可燃可爆，存在燃烧爆炸风险，将会对下风向大气环境造成较大影响。 地表水：本项目涉及的淋浴废水和医疗废水如果未经消毒直接排入市政管网，将对污水处理厂出水水质造成一定影响，进而影响纳污河流。 地下水：项目化验废液暂存于危废暂存区，设有防泄漏托盘，可有效截留废液，若发生废液泄露，少量会渗入地表，对项目所在地周围地下水环境产生一定影响。 风险防范措施要求 1合理布局各相关设施，配备消防报警系统，本项目酒精使用量较小，减少在项目的储存量，规范操作步骤并派专人负责酒精的存放。 2 定期检查废水处理设施，确保设施消毒效率的保障。 3保证危险化学品和危险废物的运输储存安全，严格按照相应标准存储化学品和危险废物。 4严格岗位管理，培训人员的安全生产意识，健全安全管理规章制度。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018)要求，确定本项目环境风险潜势为I级，环境风险评价只需开展简单分析，主要环境风险物质为酒精等。本项目的环境风险防范措施切实可行，建设单位必须落实各项防范措施，可以很大程度防止环境风险事故的发生。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 污水总排口（DW001） | COD、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群 | 生产废水经小型消毒站消毒后与生活污水一起接入市政污水管网排入高新区白荡污水处理厂 | 废水接管标准：pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 |
| 声环境 | 各类测试仪 | 噪声 | 采取减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目新增固废主要为感染性废物、病理性废物、化验废液、生活垃圾。危险废物暂存危废仓库，委托有资质单位处理。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目危险废物暂存于危废仓库，有资质单位处理。医院所在区域均进行水泥地面硬化，不对地下水、土壤环境造成明显影响。本项目医院手术室为重点防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。其他办公室为一般防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系统不大于10-7cm/s |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | （1）风险物质贮存风险事故防范措施 ①手术室、化验室设有防渗地面和废液收集桶，可有效收集泄漏的化学品和病理组织，不会直接进入外环境； ②企业设有完善的消防系统，设有自动灭火器。发生火灾的可能性极小，一旦发生火灾厂区配备的灭火器材可及时灭火； ③室内危废暂存区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单执行。废液收集桶下方设有防泄漏托盘，泄漏液体可有效收集于内，不会直接进入外环境。 ④严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，制定危险化学品安全操作规程，操作人员严格按操作规程作业；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。运行过程中企业应制定管理制度、操作规程，加强管理，妥善处置废液等危废，不随意丢弃，加强实验室通风等，将环境风险控制到最低。 （2）应急要求 本项目实施后，企业应按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795—2020）的要求编制事故应急救援预案内容，并进一步结合安全生产及危化品的管理要求，补充和完善公司的风险防范措施及应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目符合当前国家产业政策；项目符合区域规划和相关环保规划要求，选址恰当，布局合理；项目符合“三线一单”要求，满足国家相关政策、法规的要求；项目采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放；项目建成后对环境的影响较小，区域环境质量维持现状，符合相应环境功能区要求；项目污染物排放总量能够在区域内实现平衡；项目的环境风险事故经减缓措施后，处于可接受的水平。 因此，在企业严格落实环保“三同时”措施后，本项目的建设，从环保的角度看是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | 148.8 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 148.8 | +148.8 |
|  | COD | 0.0582 | 0 | 0 | 0.0582 | 0 | 0.0582 | +0.0582 |
|  | SS | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0.0285 | +0.0285 |
|  | NH3-N | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 总磷 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | +0.00048 |
|  | 粪大肠菌群 | 8.8×1012MPN/a | 0 | 0 | 8.8×1012MPN/a | 0 | 8.8×1012MPN/a | +8.8×1012MPN/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 感染性废物 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 病理性废物 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化验废液 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

医疗用水

损耗2.2

11

186

120

200

生活用水

120

损耗80

25

淋浴用水

20

损耗5

消毒站

120

白荡污水处理厂

148.8